Приложение 1

к решению Муниципального Совета

Артемьевского сельского поселения

от 23.04.2013     №  17

Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Артемьевского сельского поселения

на 2011-2020 годы

|  | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | Паспорт программы |
| 2 | Характеристика муниципального образования |
| 3 | Анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры |
| 4 | Основные мероприятия программы |
| 5 | Ожидаемые результаты |
| 6 | Управление программой |
| 7 | Механизм реализации программы |

# 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Артемьевского сельского поселения на 2013-2020 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Устав Артемьевского сельского поселения; - Генеральный план Артемьевского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области |
| Разработчик Программы | Администрация Артемьевского сельского поселения |
| Исполнители Программы | - Администрация Артемьевского сельского поселения |
| Цель Программы | Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, обеспечивающие развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Артемьевское сельское поселение. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов. 3. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов. 4. Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов. 5. Повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям Артемьевского сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | Начало – 2013 год Окончание – 2020 год |
| Объемы финансирования | Ориентировочно на 2013-2020 годы тыс. руб. |
| Мероприятия Программы | 1.Новое жилищное строительство - ввод 5,880 тыс.м2 жилой застройки в д. Емишево, д. Столбищи, д. Осташево. 2. Для развития водоснабжения поселения: - строительство 1 артскважины и станции обезжелезивания и очистки воды д. Емишево - строительство сетей водопровода для территорий нового строительства д. Емишево с закольцовкой с существующими сетями; капитальный ремонт существующего водопровода д. Столбищи, в целях улучшения качества воды установка станций обезжелезивания и обеззараживания д. Емишево, д. Столбищи; - строительство 1 артскважины и водонапорной башни д. Столбищи ; строительство сетей водоснабжения для территорий нового строительства; - строительство колодцев; - замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы; 3. Для развития водоотведения и очистки сточных вод - строительство локальных очистных сооружений производительностью д. Емишево; строительство внутрипоселковых канализационных сетей со сбором стоков в планируемые очистные сооружения д. Емишево; - строительство локальных очистных сооружений д. Столбищи; реконструкция выгребных ям жилых домов д. Осташево; 4. Теплоснабжение - реконструкция газовых котельных д. Емишево, д. Столбищи; реконструкция существующих тепловых сетей. 5. Газоснабжение - строительство распределительной сети д. Мишаки, д. Кузилово, д. Шелково 6. Электроснабжение. -строительство ВЛ-0,4 кВ для уличного освещения д. Емишево -строительство ВЛ-0,4 кВ для уличного освещения д. Столбищи; 7. Для развития объектов, используемых для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов: - внедрение новых технологий в области сбора и временного хранения отходов; - модернизация объектов, используемых для сбора и сортировки твердых бытовых отходов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры ТМР; - снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции; - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - увеличение доли населения Тутаевского муниципального района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества; - обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям; - снижение платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - создание благоприятных условий для проживания населения; - создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов; - привлечение инвестиций. |

2. Характеристика муниципального образования Артемьевское сельское поселение

Артемьевское сельское поселение находится  на территории Тутаевского муниципального района рославской области. На северо-западе  граница поселения совпадает  с границей между Рыбинским и  Тутаевским муниципальными районами, на северо-востоке – с Помогаловским сельским поселением, на востоке граничит с городским поселением Тутаев и Константиновским сельским поселением, на юге-востоке- с Чебаковским сельским поселением, на юге-западе граница совпадает с границей между Тутаевским  муниципальным районом и Большесельским сельским поселением.

Границы Артемьевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 г. № 65-з в административных границах следующих  сельских округов:

- Артемьевский сельский округ;

- Николо-Эдомский сельский округ.

Графическая площадь Артемьевского сельского поселения 203,828 км2. Численность постоянного населения по данным на  01.01.2011 г. составила 1420 чел.

В состав Артемьевского сельского поселения входит 57 населенных пунктов. Административным центром  Артемьевского сельского поселения является д. Емишево, расположенная в западной части района на правобережье р. Волги (Горьковское водохранилище) в 10 км. от районного центра г. Тутаева и 40 км. от областного центра г. Ярославля.

Природные ресурсы- лесные массивы, р. Эдома, р. Вздериножка.

2.2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования  Артемьевское сельское поселение характеризуется следующими параметрами.

Таблица 1

| Показатель | Ед. измерения | 2009 год | 2010 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 42,081 | 48,491 |
| в том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.м2 | 9,746 | 9,746 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.м2 | 1,194 | 1,194 |
| УК | тыс.м2 | 6,696 | 7,891 |
| непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | тыс.м2 | - | - |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.м2 | 32,335 | 38,745 |
| Жилой фонд, пригодный для проживания | тыс.м2 | 41,95 | 41,806 |
| Жилой фонд, не пригодный для проживания: | тыс.м2 | 144,8 | 274,8 |
| в том числе ветхий жилой фонд | тыс.м2 | 144,8 | 144,8 |
| аварийный жилой фонд | тыс.м2 | - | 144,8 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | м2/ 1 житель | 26,9 | 26,9 |
| Количество ТСЖ | единиц | 1 | 1 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт. | - | - |
| в т.ч. учета водоснабжения | шт. | - | - |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт. | 60 | 120 |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. | 7,8 | 8,6 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 67 | 70 |
| Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 13 | 16 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 2 | 2 |
| Протяженность сетей | км | 8,1 | 8,1 |
| Мощность водопроводов | тыс. м3/сут. | 0,08 | 0,08 |
| Подача воды в сети | тыс. м3 | 57,9 | 49,7 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - |
| Отпуск воды всем потребителям | тыс. м3 | 53,1 | 49,375 |
| в том числе населению | тыс. м3 | 49,499 | 45,902 |
| на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3 | 0,8 | 0.8 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 34,8 | 34,8 |
| Нормативное | м3/год | 109 | 109 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | тыс. м3/ сут. | 0,2 | 0,2 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 7,2 | 7,2 |
| Отведено сточных вод | тыс. м3 | 65,3 | 59,4 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Мощность котельных | Гкал/час | 3,44 | 3,44 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 4,65 | 4,65 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 5,527 | 5,819 |
| Установленная нагрузка | Гкал/час | 0.99 | 0,99 |

2.3. Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

История и архитектурное наследие населенных пунктов Артемьевского сельского поселения позволяет отнести эту территорию одной из наиболее перспективны рекреационных зон области, а сохранение уникальной природы, уникального планировочного наследия села сделать одной из основных задач территориального планирования. В связи с этим генеральным планом  Артемьевского сельского поселения  предусматривается территориальное раширение д. Емишево, д. Столбищи, д. Осташево.

Ежегодное увеличение общей площади жилищного фонда поселения окажет возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры, что повлечет за собой увеличение потребности в  водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, приеме и вывозе твердых бытовых отходов.

#### 2.4. Прогноз динамики численности населения

Демографическая ситуация, сложившаяся в Артемьевском поселении, носит позитивный характер. Важнейшим позитивным фактом демографических процессов является: молодая возрастная структура населения и то, что уровень рождаемости населения  превышает уровень смертности. В среднесрочной перспективе сохранятся позитивные тенденции в демографическом развитии.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в муниципальном образовании Артемьевское сельское поселение

Таблица 2

| Показатели | 2008г | 2009г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), человек | 1462 | 1520 | 1604 | 1610 | 1615 | 1615 |
| Естественный прирост населения, человек | 1 | 11 | 12 | 12 | 10 | - |
| Миграционный прирост населения, человек | 3 | 32 | 72 | 80 | 5 | - |

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике поселения

Таблица 3

| Показатели | 2008г | 2009г | 2010г | 2011 | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Численность трудовых ресурсов, чел. | 0,75 | 751 | 758 | 758 | 788 | 790 |
| Занято в экономике (среднегодовая), тыс. человек | 741 | 738 | 747 | 747 | 777 | 781 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

3. Анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Система централизованного водоснабжения обеспечивает услугой по доставке питьевой воды практически все категории потребителей  д. Емишево, д. Столбищи. Лишь незначительная часть промышленных потребителей имеют собственные водозаборы и независимую систему водоснабжения. Источниками централизованного водоснабжения д. Емишево, д. Столбищи являются  артезианские скважины, осуществляющие подачу воды питьевого качества потребителям. Подача воды осуществляется круглосуточно, график отключений не применяется.

Водоснабжение д. Емишево, д. Столбищи  осуществляется из артезианских скважин, расположенных на территориях этих населенных пунктов. Проектная производительность  артскважин  –  0,24 тыс. м3/сут, фактическая -  0,144тыс. м3/сут.

Программой предусматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Расходы воды на поливку зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

Расходы воды для предприятий и организаций, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города предусмотрены в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято 2 пожара по 25 л/с каждый. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с (СНиП 2.04.01-85*). Трехчасовой пожарный запас составляет: (25 х 2+10) х 3,6 х 3 = 648м3

## 3.1.1. Технические характеристики системы водоснабжения

-        5 водозаборных скважин;

-     8,1    км водопроводных сетей;

В качестве источников водоснабжения муниципального образования Артемьевское сельское население используются следующие источники водоснабжения:

Таблица 4

| Наименование | Тип | Местонахождение | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианские скважины | подземный | д.Столбищи, д. Емишево | 52,56 | Соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 |
| Колодцы |  | 55 населенных пунктов |  |  |

# 3.1.2. Характеристика основных проблем систем водоснабжения

1)        моральный и физический износ оборудования артезианских скважин;

2)        отсутствие должного охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений;

3)        отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатационных артезианских скважин;

4)        отсутствие обеспечения проектирования и строительства внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для территорий нового строительства и реконструкции, а также для улучшения и повышения надежности водоснабжения;

5)        низкая надежность электроснабжения водозабора;

- значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы д. Емишево, д. Столбищи

## большое количество железа в воде.

## 3. 2. Водоотведение и очистка сточных вод

В настоящее время д. Емишево, д. Столбищи  имеет централизованную систему канализации. Хозяйственно-бытовые стоки самотечно-напорной системой подаются на неработающие  очистные сооружения

Проектная производительность ОС – 0,2тыс. м3/сут., фактическая производительность – 0,1 тыс. м3/сут.

Место сброса очищенных сточных вод – река Эдома, приток реки Волга.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Таблица 5

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков тыс.м3/сут. | Maксимальносут. расход стоков тыс. м?/сут. |
| Население (0,720тыс. чел ) | 0,135 | 0,135 |
| Неучтенные расходы 5% | 0,007 | - |
| Прочие потребители |  | - |
| Итого по поселению | 0,145 | 0,145 |

## 3.2.1. Технические характеристики системы водоотведения и очистки сточных вод

-   канализационных насосных станций 3 шт, 2 мощностью по 40 кубм/сутки; одна 80 куб.м./сут;

-         7,2км сетей водоотведения:

-        суточное водоотведение  0,145 тыс.м3/сут.;

-        очистные сооружения Q = 0,100 –0,200 тыс.м3/сут. (проект).

# 3.2.2. Характеристика основных проблем систем водоотведения и очистки сточных вод

1)        моральный и физический износ очистных сооружений канализации;

2)        высокий уровень износа  насосного оборудования;

- отсутствие технической возможности в принятии стоков в связи с вводом новых объектов;

- моральный и физический износ КНС-1, КНС-2;

- отсутствие очистки сточных вод;

- отсутствие водосберегающих технологий.

#### Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица 6

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Факт 2009г., тыс. м3 | Факт 2010 г. тыс. м3 | 2011г. Прогноз, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Подъем воды | 58,4 | 51,601 | 63,0 |
| 1. | Реализация, в том числе: | 53,10 | 49,375 | 56,7 |
| 1.1 | Население | 49,499 | 45,902 | 51,3 |
| 1.2 | Организации, финансируемые из бюджета | 1.6 | 1,6 | 1,8 |
| 1.4 | Прочие потребители | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.5 | Технические нужды (котельные) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) | - | - | - |
| 3. | Потери при транспортировке | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Водоотведение |
|  | Прием стоков | 51,721 | 49,137 | 56.7 |
| 1. | Реализация, в том числе: | 51,721 | 49,137 | 56,7 |
| 1.1 | Население | 49,019 | 45,684 | 51 |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | - | - | - |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | 1.6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.4 | Прочие потребители | 1,1 | 1,8 | 3,0 |
| 1.5 | Технические нужды (котельные) | - | - | - |
| 1.6 | Собственные нужды (промывка сетей) | - | - | - |

3. 3 Технические характеристики системы теплоснабжения.

- газовых котельных  2 шт.  установленная мощность 3,44 Гкал/час;

- 4,65 км сетей теплоснабжения;

Таблица 7

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2009 г, факт | 2010 г факт | 2011 г, прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка тепла | 5504,7 | 5820,5 | 4772 |
| 1. | Реализация, в том числе: | 4790,98 | 4530,2 | 4338 |
| 1.1 | Население | 2443,35 | 2446,52 | 2591 |
| 1.2 | Организации, финансируемые из бюджета | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.3 | Прочие потребители |  |  |  |
| 1.4 | Технические нужды (котельные) | - | - | - |
| 1.5 | Собственные нужды (промывка сетей) | - | - | - |

# 3.3.1 Характеристика основных проблем системы теплоснабжения

- моральный и физический износ оборудования котельных;

- высокий уровень износа сетей, насосного оборудования

отсутствие планового поэтапного обновления оборудования котельных;

3.4. Газоснабжение

На территории Артемьевского сельского поселения 4 населенных пункта газифицированы. Это д. Емишево, д. Столбищи, д. Подлесное, д. Ионовское. В д. Емишево, д. Столбищи размещены газорегуляторные пункты (ГРП), в д. Подлесное и Ионовское – шкафные газорегуляторные пункты (ШРП). Общая протяженность газовых сетей высокого и низкого давления составляет 8,708 км.

3.5. Электроснабжение.

Все населенные пункты Артемьевского сельского поселения электрифицированы. В 53-х существуют сети уличного освещения. Общая протяженность сетей электроснабжения составляет 193, 5 км, в том числе:

-высоковольтных ВЛ-113,12 км;

-низковольтных  ВЛ- 80,435 км.

3.5.1. 1 Характеристика основных проблем системы электроснабжения.

- частые аварийные отключения электроэнергии;

- неудовлетворительная работа сети уличного освещения.

3.6. Сбор и утилизация ТБО

Существующее положение

Система обращения с отходами на территории поселения включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется Администрацией ЧСП.

Вывоз отходов с территории поселения для складирования на полигоне осуществляется на договорной основе ООО «Фонд «Экономическая инициатива».

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов находящемся в д. Ильинское.

Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом ООО «УК «Содействие» на оистные сооружения МУП «Водоканал»

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

Ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Проектное решение

Предусмотреть охват всех населённых пунктов поселения системой сбора и вывоза ТБО, с последующим внедрением на территории поселения раздельного сбора и сортировки ТБО.

Предусмотреть охват всех населённых пунктов поселения системой сбора и вывоза ТБО, с последующим внедрением на территории поселения раздельного сбора и сортировки ТБО.

Расчет объемов ТБО от домовладений

Таблица 8.1

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во жителей | Норма накопле-ния ТБО на 1 чел. в год, м3 | Годовой объём образования ТБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антифьево | 26 | 1,5 | 39 |
| 2 | Артемьево | 71 | 1,5 | 107 |
| 3 | Баскаково | 0 | 1,5 | 0 |
| 4 | Безмино | 11 | 1,5 | 17 |
| 5 | Большое Титовское | 4 | 1,5 | 6 |
| 6 | Ваулово д. | 3 | 1,5 | 5 |
| 7 | Ваулово п. | 6 | 1,5 | 9 |
| 8 | Ваулово с. | 79 | 1,5 | 119 |
| 9 | Вышницы | 9 | 1,5 | 14 |
| 10 | Голенищево | 0 | 1,5 | 0 |
| 11 | Емишево | 341 | 1,5 | 512 |
| 12 | Ерофеево | 0 | 1,5 | 0 |
| 13 | Есюки | 14 | 1,5 | 21 |
| 14 | Ефимово | 1 | 1,5 | 2 |
| 15 | Ильинское | 55 | 1,5 | 83 |
| 16 | Илькино | 4 | 1,5 | 6 |
| 17 | Ионовское | 15 | 1,5 | 23 |
| 18 | Калошино | 0 | 1,5 | 0 |
| 19 | Каменка | 0 | 1,5 | 0 |
| 20 | Клинцево | 4 | 1,5 | 6 |
| 21 | Красинское | 10 | 1,5 | 15 |
| 22 | Полуэктово | 19 | 1,5 | 29 |
| 23 | Рождественное | 42 | 1,5 | 63 |
| 24 | Рыково | 12 | 1,5 | 18 |
| 25 | Сельцо | 12 | 1,5 | 18 |
| 26 | Селюнино | 0 | 1,5 | 0 |
| 27 | Столбищи | 402 | 1,5 | 603 |
| 28 | Сущёво | 0 | 1,5 | 0 |
| 29 | Кузилово | 3 | 1,5 | 5 |
| 30 | Лазарцево | 21 | 1,5 | 32 |
| 31 | Лукинское | 1 | 1,5 | 2 |
| 32 | Лыкошино | 15 | 1,5 | 23 |
| 33 | Малое Титовское | 6 | 1,5 | 9 |
| 34 | Манцурово | 1 | 1,5 | 2 |
| 35 | Мартыново | 8 | 1,5 | 12 |
| 36 | Митинское | 4 | 1,5 | 6 |
| 37 | Митюшино | 1 | 1,5 | 2 |
| 38 | Мишаки | 57 | 1,5 | 86 |
| 39 | Никифорово | 10 | 1,5 | 15 |
| 40 | Николо-Эдома с. | 3 | 1,5 | 5 |
| 41 | Новенькое | 6 | 1,5 | 9 |
| 42 | Новоселки | 7 | 1,5 | 11 |
| 43 | Олешково | 5 | 1,5 | 8 |
| 44 | Омелино | 3 | 1,5 | 5 |
| 45 | Осташево | 109 | 1,5 | 164 |
| 46 | Парняково | 10 | 1,5 | 15 |
| 47 | Парфёнково | 6 | 1,5 | 9 |

| 48 | Пасынково | 3 | 1,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Погост | 1 | 1,5 | 2 |
| 50 | Подлесное | 17 | 1,5 | 26 |
| 51 | Уварово | 0 | 1,5 | 0 |
| 52 | Холм | 0 | 1,5 | 0 |
| 53 | Щелково | 18 | 1,5 | 27 |
| 54 | Шеломки | 2 | 1,5 | 3 |
| 55 | Шуино | 0 | 1,5 | 0 |
| 56 | Юдаково | 0 | 1,5 | 0 |

Таблица 8.2 – Расчёт необходимого количества контейнеров для обеспечения нормативного сбора отходов*

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Годовой объём образо-вания ТБО, куб.м | Ежед-невный объём образо-вания ТБО, куб.м | Реко-менду-емый объём контей-неров, куб.м | Необ-ходимое коли-чество контей-неров, шт. | Требующееся количество контейнеров по 0,75 куб.м. при вывозе 1 раз в N дней при N, равном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 1 | Артемьевское | Антифьево | 39 | 0,11 | 0,75 | 1,00 | 0,19 | 0,37 | 0,56 | 0,75 | 0,93 | 1,12 | 1,31 |
| 2 |  | Артемьево | 107 | 0,29 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Баскаково | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | Безмино | 17 | 0,05 | 0,75 | 1,00 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 |
| 5 |  | Большое Титовское | 6 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 |
| 6 |  | Ваулово д. | 5 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
| 7 |  | Ваулово п. | 9 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,30 |
| 8 |  | Ваулово с. | 119 | 0,33 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 |  | Вышницы | 14 | 0,04 | 0,75 | 1,00 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,47 |
| 10 |  | Голенищево | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |  | Емишево | 512 | 1,40 | 0,75 | 8,00 | 2,45 | 4,91 | 7,36 | 9,82 | 12,27 | 14,73 | 17,18 |
| 12 |  | Ерофеево | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  | Есюки | 21 | 0,06 | 0,75 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| 14 |  | Ефимово | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 15 |  | Ильинское | 83 | 0,23 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 |  | Илькино | 6 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 |
| 17 |  | Ионовское | 23 | 0,06 | 0,75 | 1,00 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 |
| 18 |  | Калошино | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  | Каменка | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  | Клинцево | 6 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 |
| 21 |  | Красинское | 15 | 0,04 | 0,75 | 1,00 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,50 |
| 22 |  | Полуэктово | 29 | 0,08 | 0,75 | 1,00 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,83 | 0,97 |
| 23 |  | Рождественное | 63 | 0,17 | 0,75 | 1,00 | 0,30 | 0,60 | 0,91 | 1,21 | 1,51 | 1,81 | 2,11 |
| 24 |  | Рыково | 18 | 0,05 | 0,75 | 1,00 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,60 |
| 25 |  | Сельцо | 18 | 0,05 | 0,75 | 1,00 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,60 |
| 26 |  | Селюнино | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  | Столбищи | 603 | 1,65 | 0,75 | 21,00 | 2,89 | 5,78 | 8,67 | 11,56 | 14,46 | 17,35 | 20,24 |
| 28 |  | Сущёво | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  | Кузилово | 5 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
| 30 |  | Лазарцево | 32 | 0,09 | 0,75 | 1,00 | 0,15 | 0,31 | 0,46 | 0,61 | 0,77 | 0,92 | 1,07 |
| 31 |  | Лукинское | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 32 |  | Лыкошино | 23 | 0,06 | 0,75 | 1,00 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 |
| 33 |  | Малое Титовское | 9 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,30 |
| 34 |  | Манцурово | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 35 |  | Мартыново | 12 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,40 |
| 36 |  | Митинское | 6 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 |
| 37 |  | Митюшино | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 38 |  | Мишаки | 86 | 0,24 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 |  | Никифорово | 15 | 0,04 | 0,75 | 1,00 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,50 |
| 40 |  | Николо-Эдома с. | 5 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
| 41 |  | Новенькое | 9 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,30 |
| 42 |  | Новоселки | 11 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,37 |
| 43 |  | Олешково | 8 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 |
| 44 |  | Омелино | 5 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
| 45 |  | Осташево | 164 | 0,45 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 |  | Парняково | 15 | 0,04 | 0,75 | 1,00 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,50 |
| 47 |  | Парфёнково | 9 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,30 |
| 48 |  | Пасынково | 5 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
| 49 |  | Погост | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 |  | Подлесное | 26 | 0,07 | 0,75 | 1,00 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,75 | 0,87 |
| 51 |  | Уварово | 0 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 |  | Холм | 0 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 |  | Щелково | 27 | 0,07 | 0,75 | 1,00 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 0,91 |
| 54 |  | Шеломки | 3 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| 55 |  | Шуино | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  | Юдаково | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  | 2199 |  | 6,01 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |

С учетом увеличения численности населения при планируемом объеме строительства в д. Емишево на 156 чел.,  д. Столбищи на 159 чел. количество ТБО увеличится соответственно в д. Емишево на 234 куб.м. в год и д. Столбищи на 238,5 куб.м. в год.

9. Перечень инвестиционных площадок по Артемьевскому сельскому поселению

1-я очередь:

- участок малоэтажной застройки площадью 8 га в восточной части д. Емишево, 20 -30 домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 8 га в северо-восточной части д. Столбищи, 20 -25 домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 8 га в северо-восточной части д. Осташево, 20 -25 домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 5,1215 га в районе д. Антифьево, кадастровый номер 76:15:020201:32, 20  домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 5,1215 га в районе д. Антифьево, 45-60  домов с приусадебными участками;

2-я очередь:

- участок малоэтажной застройки площадью 7,5 га в северо-западной части д. Емишево, 20 -30 домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 6 га в северо-восточной части д. Емишево, 15-20 домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 10,5 га в юго-западной части д. Осташево, 30-40 домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 19,5 га в северо-восточной части д. Столбищи, 40-60 домов с приусадебными участками.

10. Цели, задачи,  ожидаемые результаты и сроки  реализации  программы

Основными  целями программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- улучшение экологической ситуации на территории АСП;

- повышение инвестиционной привлекательности АСП.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства;

- выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий;

- обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон.

Ожидаемые результаты  реализации программы:

- модернизация  и обновление коммунальной инфраструктуры АСП;

- снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции;

- повышение надежности и качества услуг  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- увеличение доли населения Артемьевского сельского поселения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

- обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям;

- снижение платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- создание благоприятных условий для проживания населения;

- создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов;

- привлечение инвестиций.

Срок реализации программы: 2013-2020 гг.

Внебюджетные источники финансирования уточняются после разработки инвестиционных программ, с учетом доступности для потребителей товаров и услуг. Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

Предполагаемое ресурсное обеспечение (млн. руб)

| Источники финансирования | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Др. |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

11. Социально-экономическое  обоснование программы

Вступление в силу с 01.01.2006г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок формирования тарифов.

Для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработанная программа направлена на модернизацию, плановое развитие коммунальной инфраструктуры и для нового строительства. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры района (т.е. систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации и утилизации твердых бытовых отходов), в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства муниципального района.

Основу документа составляет перечень программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определено ресурсное обеспечение и механизмы реализации ее направлений. В результате реализации программы повысится надежность теплоснабжения, газификации, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах коммунальной инфраструктуры; улучшится санитарное состояние территории; повысится инвестиционная привлекательность, что позволит обеспечить рост экономики и привлечение инвестиций на территорию Артемьевского сельского поселения.

12. Управление реализацией программы

Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ярославской области и бюджета Артемьевского сельского поселения.

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами и другими нормативными документами.

Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель Глава Артемьевского сельского поселения. Координатор программы ежегодно в срок до 1 августа текущего года направляет финансисту Администрации поселения бюджетную заявку потребности в финансировании из бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.

Полномочиями администратора поступлений и главного распорядителя средств из бюджетов всех уровней по данной Программе наделяется департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР. Механизмом реализации программы являются  инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Они должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение целей программы. Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на основе технических заданий, подготовленных Администрацией муниципального района, с расчетом финансовых потребностей для их решения. На основе разработанных инвестиционных программ определяются надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение вновь вводимых объектов к системам коммунальной инфраструктуры.

После утверждения инвестиционной программы между организацией коммунального комплекса и Администрацией поселения заключается договор на реализацию программы, в котором отражаются условия выполнения инвестиционной программы.

Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляет заместитель главы АСП по финансовым вопросам.

Перечень инвестиционных проектов (мероприятий), обеспечивающих достижение целевых показателей

| №п/п | Наименование проекта, мероприятия | Объем работ, мощность | Сметная стоимость (млн.руб) | Источник финансирования | Предполагаемые источники финансирования (млн.руб) 2011, 2012 -факт |  | Результат выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Социальные показатели |
|  |  |  |  |  | всего | по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Водоснабжение |
| 1. | Строительство артезианской скважины и станции обезжелезивания и очистки воды д. Емишево | 1 | 10,000 | МБ | 0,9 |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | Стабильная подача воды жителям д. Емишево | Повышение качества поставляемой воды |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 9,1 |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Столбищи диаметром 100 мм | 0,28 км | 0,650 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение стабильной подачи воды потребителям |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0,650 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,65 |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство артезианской скважины в д. Столбищи | 1 скважина | 3,100 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение стабильной подачи воды жителям д Столбищи |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 1,1 |  | 0,3 | 0,3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 3,1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водопровода д. Емишево | Материал труб-полиэтилен, с закольцовкой с существующими сетями, L=2,8 км | 8,0 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 8,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 8,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 5 | Установка водонапорной башни д.Столбищи |  | 0,3 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водовода в д. Столбищи | Материал труб – полиэтилен, закольцовка с существующими сетями, L=3,5 км | 9,50 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 9,50 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 4,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 9,50 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 4,50 |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт водовода д. Емишево, ул. Староемишевская | Материал труб-полиэтилен, L= 0,80 км | 1,9 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 1,9 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 1,9 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство шахтных колодцев | 39 шт. | 2,044 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1,573 | 0,843 | 0,28 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 0,471 | 0,271 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2,044 | 1,114 | 0,35 | 0,2 | 0,25 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство артскважины д. Осташево | 1 | 10,0 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 10 | Установка водонапорной башни д. Осташево | 1 | 0,3 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 53,794 | МБ | 0,9 |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3,573 | 0,843 | 0,28 | 0,15 | 2,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 1,571 | 0,271 | 0,37 | 0,35 | 0,55 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 30,25 |  |  |  | 2,55 | 9,1 | 2,3 | 7,0 | 16,8 | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 36,294 | 1,114 | 0,65 | 0,5 | 5,3 | 10,13 | 2,3 | 7,0 | 16,8 | 2,0 |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений д. Столбищи | 1 | 18,9 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение санитарного состояния |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 17,9 |  |  |  | 17,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Строительство локальных очистных сооружений д. Емишево | 1 | 18,9 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение санитарного состояния |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 17,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных сетей д. Емишево Диаметром 100-150 мм | Материал труб-полиэтилен, L= 2,8 км | 10,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение работы канализационных сетей |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 10,0 |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство канализационных сетей д. Столбищи Диаметром 100-150 мм | Материал труб-полиэтилен, L= 2,8 км | 10,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение работы канализационных сетей |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 57,8 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение устойчивого электроснабжения |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 57,8 |  |  |  | 17,9 |  | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 17,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 57,8 |  |  |  | 18,9 |  | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 18,9 |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция котельной д. Столбищи |  | 4,294 | МБ | 3,594 | 0,477 |  | 0,617 | 1,0 | 1,5 |  |  |  |  |  | Улучшение работы котельной | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0,7 |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 4,294 | 0,477 | 0,1 | 0,817 | 1,2 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной д. Емишево |  | 3,9 | МБ | 3,0 |  |  | 0 | 1,0 | 2,0 |  |  |  |  |  | Улучшение работы котельной | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0,9 |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 3,9 | 0 | 0 | 0,3 | 1,3 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт теплотрассы д. Емишево, д. Столбищи |  | 0,85 | МБ | 0,6 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |  |  |  |  |  | Реконструкция тепловых сетей | Улучшение качества теплоснабжения |
|  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0,25 | 0,055 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,85 | 0,055 | 0,045 | 0,15 | 0,35 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 9,044 | МБ | 7,194 | 0,477 |  | 0,717 | 2,3 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 1,85 | 0,055 | 0,145 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 9,044 | 0,532 | 0,145 | 1,267 | 2,85 | 4,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |
| 1 | Строительство распределительной сети д. Мишаки, Шелково, Кузилово | L= 11 км | 23,0 | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения | Подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | ОБ | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительной сети д. Емишево | L= 2,5 км | 10,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения | Подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | ОБ | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 3 | Строительство распределительной сети д. Столбищи | L= 2,0 км | 8,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения | Подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | ОБ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 8 |  |  |
| Электроснабжение |  |
| 1 | Строительство Новой трансформаторной подстанции и сетей внешнего электроснабжения д. Емишево | ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-6-кВ – 25км, ВЛ-0,4 кВ -12 км | 8 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | ОБ | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство Новой трансформаторной подстанции и сетей внешнего электроснабжения д. Столбищи | ТП-10/0.4 кВ, ВЛЗ-6-кВ – 2, 5км, ВЛ-0,4кВ-6 км | 6 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
| 3 | Строительство Новой трансформаторной подстанции и сетей внешнего электроснабжения д. Осташево | ТП-6-10 кВ-205 кВА, ВЛ-6-10 кВ-1,5 км, ВЛ-0,4 кВ – 3 км | 4,5 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |
|  |  |  |  | ОБ | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 18,5 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 18,5 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 6 | 4,5 |  |  |
| Сбор и утилизация ТБО |
| 1 | Строительство контейнерных площадок под контейнеры объемом 0,75 кубм. | 10 шт. | 0,09 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для жизни людей | Улучшение санитарного состояния населенна пунктов |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка контейнеров объемом 0,75 куб.м. | 10 шт | 0,07 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для жизни людей | Улучшение санитарного состояния населенна пунктов |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |  |
| 3 | Закупка контейнеров для ртутьсодержащих ламп | 10 шт. | 0,08 | МБ | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  | Создание благоприятных условий для жизни людей | Улучшение санитарного состояния населенна пунктов |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |  |
| 4 | Закупка бункеров объемом 8 куб.м | 5 | 0,150 | МБ | 0,150 |  | 0,058 |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для жизни людей | Улучшение санитарного состояния населенна пунктов |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,150 |  | 0,058 |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство контейнерных площадок под контейнеры объемом 8 куб.м. | 5 | 0,07 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для жизни людей | Улучшение санитарного состояния населенна пунктов |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | МБ | 0,15 |  | 0,058 |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 0,31 |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,460 |  | 0,058 |  | 0,092 |  | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 163 | МБ | 17,744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 37,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПБ | 5,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 102,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 163,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Ожидаемые результаты

Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Артемьевское сельское поселение позволит повысить качество обеспечения потребителей поселения коммунальными услугами в области водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и сбору твердых бытовых отходов, а также позволит улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования Артемьевское сельское поселение.

5.1. Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

-        улучшить качественные показатели питьевой воды;

-       обеспечить бесперебойное водоснабжение города;

-        сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

-       увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

-        повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Артемьевского сельского поселения.

5.2. Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод позволит:

-        обеспечить централизованным водоотведением территорий центральных усадеб Артемьевского сельского поселения;

-        сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

-        увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

-        повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения поселения;

        улучшить экологическое состояние реки Эдома;

        сократить платежи за загрязнение окружающей среды;

        снизить уровень грунтовых вод;

        улучшить санитарно-гигиенические условия для проживания населения.

5.3. Реализация мероприятий по развитию и модернизации объектов  системы теплоснабжения, позволит:

- повысить надежность и качество услуг по теплоснабжению центральных усадеб Артемьевского сельского поселения

5.4. Реализация мероприятий по развитию и модернизации объектов, используемых для  сбора твердых бытовых отходов, позволит:

            уменьшить количество несанкционированных свалок;

            улучшить эстетический облик территории поселения;

            упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и расчетов между ними;

            улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории поселения;

            улучшить экологическое состояние территории поселения;

            предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

6. Управление программой.

Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ярославской области, бюджета Тутаевского муниципального района, бюджета Артемьевского сельского поселения.

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами и другими нормативными документами.

Контроль за исполнением программы осуществляет Глава Артемьевского сельского поселения. Координатор программы ежегодно в срок до 1 августа текущего года направляет в финансовый отдел Администрации Артемьевского сельского поселения бюджетную заявку потребности в финансировании из бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.

Механизмом реализации программы являются  инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Они должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение целей программы. Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на основе технических заданий, подготовленных Администрацией Артемьевского сельского поселения, с расчетом финансовых потребностей для их решения. На основе разработанных инвестиционных программ определяются надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение вновь вводимых объектов к системам коммунальной инфраструктуры.

После утверждения инвестиционной программы между организацией коммунального комплекса и Администрацией Артемьевского сельского поселения заключается договор на реализацию программы, в котором отражаются условия выполнения инвестиционной программы.

Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляет администрация Артемьевского сельского поселения.

7. Механизм реализации  программы

| Органы местного самоуправления: | Организация коммунального комплекса (ОКК): |
| --- | --- |
| Разрабатывают документы территориального планирования (по Градостроительному кодексу Российской Федерации). Разрабатывают и утверждают программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР). Разрабатывают в соответствии с ПКР и утверждают техническое задание (ТЗ) на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса. Проверяют соответствие инвестиционной программы ОКК условиям утвержденного ТЗ и обоснованности расчета необходимых финансовых потребностей, синхронизируют все инвестпрограммы ОКК. Рассчитывают надбавки к тарифам и плату за подключение к СКИ. Анализируют доступность этих тарифов для потребителей. Определяют потребность в дополнительном финансировании. Отправляют на заключение в орган регулирования Ярославской области проекты инвестпрограмм ОКК. Утверждают инвестпрограммы, надбавки к тарифам и тарифы на подключение. Заключают с ОКК договоры в целях развития СКИ, определяющие условия выполнения инвестиционных программ ОКК. Осуществляют мониторинг инвестпрограмм ОКК. | Подготовка на основе ТЗ проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей для ее реализации. Реализация инвестиционной программы |