Приложение 1

к решению Муниципального Совета

Левобережного сельского поселения

Тутаевского муниципального района

Ярославской области

от «__» ______2013 года  №___

«Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области

на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

Содержание

Паспорт программы………………………………………………………………………………3

1. Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами…………………………………………………………………………………………..6

2. Общие сведения Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области……………………………………………………………………………………………7

3. Организационно-правовой и экономический анализ,  и последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию поселения………………………………9

4. Анализ перспектив развития муниципального образования развитие и расширение селитебных территорий, изменение границ населенных пунктов, зонирование селитебных территорий.……………………………………………………………………………………….12

5. Анализ существующей системы водоснабжения  и систем водоотведения Левобережного сельского поселения.…………………………………………………………..23

6. Анализ существующей системы тепло и газоснабжения населения Левобережного сельского поселения……………………………………………………………………………..35

7. Анализ существующей системы электроснабжения населения Левобережного сельского поселения…………………………………………………………………………………………49

8. Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов Левобережного сельского поселения …………………………………………………………………………….59

9. Анализ экологической безопасности  и  охраны окружающей среды Левобережного сельского поселения ……………………………………………………………………………..63

10. Цели и задачи,  ожидаемые результаты и сроки  реализации  программы……………….69

11. Социально-экономическое  обоснование программы………………………………………70

12. Управление реализацией программы………………………………………………………...71

13.  Механизм реализации  программы …..………………………………………………………….73

Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области

на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

| 1. Наименование программы | Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов (в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2010 №579); Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г.№102-р |
| 3. Заказчик программы | Администрация Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области |
| 4. Основные разработчики программы | Администрация Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области |
| 5. Цель программы | Основная цель программы это создание условий для приведения жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг). А также: 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 3. Улучшение экологическую ситуацию на территории Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области 4. Повышение инвестиционной привлекательности Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области. |
| 6. Задачи программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства; - выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий; - обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района; - выполнить работы по модернизации полигона ТБО; - обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон. |
| 7. Сроки реализации программы | Срок реализации программы – 2011 - 2030го |
| 8. Исполнители программы | Левобережное сельское поселение |
| 9. Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры ЛСП; - снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции; - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - увеличение доли населения Левобережного сельского поселения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества; - обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям; - снижение платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - создание благоприятных условий для проживания населения 4. Привлечь средства внебюджетных источников (в том числе частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 5. Cоздать резерв мощностей для вновь строящихся объектов; |
| 11. Руководитель программы | Глава администрации ЛСП. |

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры  Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области на 2011-2030 годы (далее – Программа) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для  привлечения организаций  различных  органзационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными  услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсноэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств  внебюджетных  источников.

1.Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами.

Одним из приоритетов жилищной политики  Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Левобережного сельского поселения Тутаевского района характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования  природных ресурсов, и как следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы.   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Российской Федерации, Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

-улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

2. Общие сведения Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области

Левобережное сельское поселение образовано Законом Ярославской области от 30 апреля 2009 г. № 25-з «Об объединении поселений в Мышкинском, Первомайском, Пошехонском, Тутаевском муниципальных районах Ярославской области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области о муниципальных образованиях».

Территорию Левобережного сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселения и другие земли в границах Левобережного сельского поселения независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного кадастра недвижимости.

Административным центром Левобережного сельского поселения является  г. Тутаев.

Территория Левобережного сельского поселения образована путем объединения территорий следующих административно – территориальных единиц Тутаевского муниципального района, существовавших до образования Левобережного сельского поселения:

Борисоглебского сельского поселения, Великосельского сельского поселения, Родионовского сельского поселения и Помогаловского сельского поселения.

Общая площадь территории Левобережного сельского поселения составляет 1018,485 кв.км.

Границы Левобережного сельского поселения совпадают с границами Родионовского, Помогаловского, Великосельского и Борисоглебского сельских поселений на день вступления в силу Закона Ярославской области от 28 апреля 2009 года № 25-з и охватывают территории объединившихся Родионовского, Помогаловского, Великосельского и Борисоглебского сельских поселений.

В административных границах следующих административно-территориальных единиц Ярославской области:

Родионовский сельский округ, Помогаловский сельский округ, Великосельский сельский округ, Метенининский сельский округ, Борисоглебский сельский округ, Никольский сельский округ.

Социальная инфраструктура.

На территории поселения  расположены  9 школ в  населенных пунктах: д.Ясиплево, с.Савинское,  д.Ченцы (средняя), с.Першино, д.Великое село, с.Борисоглеб (начальная), с.Никольское, с.Верещагино, д.Павловское, 11 медицинских пунктов (ФАП), 8 детских садов, 12 сельских клубов и домов культуры, 12 филиалов центральной библиотечной системы г.Тутаева.

Жилищный фонд поселения.

Всего                                                                   129,56  тыс.м2,

в том числе:

Муниципальный жилищный фонд                  1,94 тыс.м2

Ведомственный жилищный фонд                    27,04 тыс.м2

Частный жилищный фонд                                100,58 тыс.м2

Ветхий  жилищный фонд                                  64,98 тыс.м2

Сельскохозяйственные предприятия.

На территории Левобережного сельского поселения действуют следующие  сельскохозяйственные производственные предприятия и кооперативы:

СПК «Богдановка»                                 д.Першино

ПСПК «Рассвет»                                     д.Великое село

ОАО «Колос»                                          д.Павловское

ООО «Развитие»                                     с.Борисоглеб

ЗАО  им.Калинина                                  д.Пшеничище

ООО «Бониции и Ко»                             д.Шпаново

СПК «Ленинец»                                      д.Машаково

ЗАО «Красный пограничник»               с.Верещагино

СПК «Активист»                                     с.Никольское

СПК «Савинский»                                   с.Савинское

СПК «Призыв»                                        д.Выползово

КХ «Кузнецов и Ко»                               д.Великое село

ПСПК – перерабатывающий  сельскохозяйственный производственный кооператив

СПК   - сельскохозяйственный производственный кооператив

ОАО   – открытое акционерное общество

ЗАО   – закрытое акционерное общество

ООО  – общество ограниченной ответственности

КХ    – крестьянское хозяйство

Основное направление деятельности предприятий – производство  и переработка сельскохозяйственной и мясомолочной продукции,  лесозаготовка и лесопереработка.

Характеристика территории

Рельеф выровненный, слабоволнистый, с небольшими повышениями и понижениями. Перепад высот от 103 до 192. Территорию пересекает множество ручьев и рек. Наиболее крупные реки – Волга, Урдома, Долгополка, Чернуха, Колокша, Митька, Ухра, Вожерка, Песохоть, Ломинка, Ить, Языковка, Вощиха, Мязь, Щётка.

Граница нижнего бьефа Горьковского водохранилища в границах Тутаевского района составляет 84 м. от уровня Балтийского моря, критический уровень 87 м. зона катастрофического затопления в случае прорыва Рыбинского водохранилища составит на отметках +11м. от критического уровня.

Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом, холодной зимой и ярко выраженными сезонами весны и осени. Среднегодовая температура воздуха +3,4оС. Заморозки, в среднем, прекращаются во второй декаде мая месяца, но в отдельные годы наблюдались до 11 июня. Начало первых осенних заморозков в среднем наблюдается в третьей декаде сентября месяца. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 137 дней. Сумма осадков в среднем за ряд лет – 577 мм в год.

3. Организационно-правовой и экономический анализ,  и последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию поселения

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития Левобережного сельского поселения являются:

- индивидуальное жилищное строительство;

- развитие туристической инфраструктуры;

- развитие «придорожного» бизнеса;

- подготовка участков для размещения производственных мощностей, офисов, включая: выделение участков, обеспечение базовой инфраструктурой (дороги, свет, вода, газ и т.п.);

- создание условий для свободного выбора, приобретения и оформления в собственность участков земли;

- агрессивное продвижение возможностей поселения среди стратегических инвесторов, специализирующихся на приоритетных производствах и инфраструктурных проектах (недвижимость, дороги, газ, энергетика и т.п.);

- обеспечение потенциальных инвесторов доступной и качественной информацией о возможностях поселения для развития бизнеса, включая: качество и стоимость сырья, квалификация и стоимость трудовых ресурсов, транспортные и энергетические возможности, а также о налоговом режиме и преференциях инвесторам;

- активное лоббирование интересов поселения на областном уровне, включая вопросы использования возможностей областного бюджета для финансирования вышеуказанных задач;

Проектные решения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Левобережного сельского поселения на первую очередь – 2015 год и расчетный срок – 2025 год, вытукают из документации по планировке территории Левобережного сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Дальнейшее развитие экономического Левобережного сельского поселения на расчетный срок генерального плана может происходить по нескольким направлениям:

- Развитие агропромышленного комплекса;

- Развитие существующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

- Формирование сервисного обслуживания транзитного транспорта;

- Развитие индустрии  туризма;

- Формирование новых сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Левобережного сельского поселения. Сельское хозяйство специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, картофелеводства.

Стратегические задачи в агропромышленном комплексе:

- проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного  инвестиционного климата в сельском хозяйстве,

- создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок области,

- совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций, поддержку страхования в сельском хозяйстве.

Левобережное сельское поселение имеет выгодное экономико-географическое и транспортное положение, так как расположено рядом с городами Ярославль, Тутаев, Рыбинск, является хорошей базой для развития аграрного сектора экономики. В первую очередь это касается развития производства молока, мяса (говядины, свинины, птицы) с последующим сбытом производимой продукции, как на региональном, так и на московском рынке.

Совокупность этих условий дает основания для включения агропромышленного комплекса в перечень приоритетных направлений стратегического развития.

Концепция развития агропромышленного комплекса предполагает:

- продолжение земельной и аграрной реформы и формирование эффективных хозяйственных структур;

- сохранение и постепенное наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки и, в первую очередь, плодородия земель, племенного животноводства и семеноводства, прогрессивных технологий, научно - технического потенциала;

- активизацию структурной перестройки экономики агропромышленного производства за счет постепенного увеличения инвестиций в высокотехнологичные и конкурентоспособные производства;

- улучшение экономических условий для развития производства и предпринимательства в агропромышленном комплексе;

- разработку эффективных механизмов муниципальной  и областной поддержки сельхоз товаропроизводителей.

Ярославская область является одним из наиболее перспективных регионов России с точки зрения развития въездного и внутреннего туризма. Значительным туристическим потенциалом обладает и Тутаевсакий район, что позволяет рассматривать туристическую отрасль Левобережного сельского поселения не только как элемент сферы обслуживания населения, но и как одну из бюджетоформирующих отраслей хозяйства.

Проектом Программы предлагается расширение границ населенных пунктов д. Павловское, с. Савинское, д. Евчаково, д. Ясиплево, д. Реброво, д. Юрьевское, д. Карбушево, д. Новое и проектирование на части проектных территорий зон размещения объектов рекреационно-туристического назначения. Отдельная зона размещения объектов рекреационно-туристического назначения проектируется севернее деревни Ивановское. Эти зоны подразумевают размещение санаторно-курортных учреждений, садов, парков, скверов.

Направления территориального развития сельского поселения.
Потребности в территориях на перспективу

В новом плане территориального развития Левобережного сельского поселения предложены два основных стратегических направления развития:

- Развитие населенных пунктов внутри существующей черты населенных пунктов за счет развития незастроенных территорий.

- Расширение территорий населенных пунктов за счет прилегающих земель запаса и сельхоз назначения.

- Развитие рекреационных территорий для отдыха и туризма.

- Развитие производственных территорий.

Внутри населенных пунктов крупными резервами территории для строительного развития являются земли, занимаемые ветхим жильем, которое нуждается в комплексной реконструкции и расположены в центральных частях населенных пунктов.

Необходимость в расширении территорий населенных пунктов обусловлена недостаточностью имеющихся свободных или неэффективность используемых территорий в пределах черты населенных пунктов для вывода на прогнозируемые показатели:

- обеспечения жилищной обеспеченности на перспективу в размере 23 кв.м общей площади на 1 человека в целях достижения уровня проживания, соответствующего современным потребностям и стандартам;

- обеспечения оптимального баланса распределения территории населенных пунктов между основными функциональными зонами: селитебной, производственной, коммунально-складской, внешнего транспорта, рекреационной и др. и, в первую очередь, закрепления трети земель населенных пунктов за территориями природно-рекреационного комплекса).

#### Баланс территорий Левобережного сельского поселения, существующего и планируемого назначения:

|  | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория всего | Кв. км. | 1018,485 101848,5га |
|  | в т.ч. |  |  |
| 1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 53651,62 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов всего | га | 4996,21 |
| 1.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта,связи, радиовещания, телевидения, иного специального назначения | га | 4067,19 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | га | 33963,6 |
| 1.5. | Земли водного фонда | га | 2387,5 |
| 1.6. | Земли запаса | га | 2782,38 |

4. Анализ перспектив развития муниципального образования развитие и расширение селитебных территорий, изменение границ населенных пунктов, зонирование селитебных территорий

Жилищное строительство

Развитие селитебных территорий Левобережного сельского поселения складывается из нескольких факторов:

- упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе и малоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре поселения;

- определение зоны существующей застройки с высоким амортизационным уровнем, подлежащей рациональному планировочному преобразованию;

- включение в структуру селитебных зон кварталов дачной застройки с сезонным использованием, как потенциальную зону застроечно-реконструктивной капитализации с соответствующим преобразованием благоустройства и инженерного обеспечения;

- определение зон жилищного строительства различных планировочно-застроечных систем (как по характеру землепользования, так и по этажности) на свободных от застройки территориях.

Расширение селитебных территорий предусматривает включение в границы населённых пунктов земель сельскохозяйственного назначения с последующей подготовкой документации по планировке территории.

Великосельский и Метенининский сельские округа.

Программой предусматривается развитие незастроенных территорий населённых пунктов, в первую очередь центральных населённых пунктов дер. Великое село и дер. Першино. Это позволит:

- сформировать в значительной мере компактный характер населённых пунктов;

- обеспечить территориальный ресурс для полноценного развития основных функциональных зон деревни Великое село – производственно-коммунальной и селитебной;

- развить, дифференцировать и упорядочить внутренние транспортные связи;

- обеспечить последовательное развитие сетей инженерной инфраструктуры.

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки 1 очереди, располагаются в северной и северо-западной частях деревни Великое село, жилая застройка планируемая на расчетный срок, предлагается в южной части деревни.

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки 1 очереди в деревне Першино, располагаются в северо-восточной и северо-западной частях деревни, жилая застройка, планируемая на расчетный срок, предлагается в северо-западной части деревни.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяет возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от коньюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Северная группа кварталов жилой застройки на свободных территориях, наиболее благоприятная по обстоятельствам транспортно-инженерного обеспечения может быть отнесена к первоочередным этапам освоения после решения вопросов биолого-санитарной защиты. Кварталы малоэтажной застройки (2-3 этажа) предпочтительно могут размещаться как в северо-западной зоне, так и, при необходимости, западной.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации – в составе проектов планировки и проектов застройки.

Предусмотрено увеличение обеспеченности общей площадью на одного человека до:

- 22 м2/чел. до 2010 года;

- 23 м2/чел. до 2015 года.

Решение этой задачи возможно при увеличении объемов строительства жилья за счет всех источников финансирования. Все это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации жилищной программы.

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки 1 очереди, располагаются в северной и северо-западной частях деревни Великое село, жилая застройка планируемая на расчетный срок предлагается в южной части деревни.

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки 1 очереди в деревне Першино, располагаются в северо-восточной и северо-западной частях деревни, жилая застройка, планируемая на расчетный срок, предлагается в северо-западной части деревни.

Расчет объемов гражданского строительства

| Населенный пункт, очередь | Площадь участка, га | Количество коттеджей | Общая площадь (всех домов) | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |
| Дер. Великое село | 14,7 | 44 | 5280 | 132 |
| Дер. Першино | 10,8 | 36 | 4320 | 108 |
| Расчетный срок |
| Дер. Великое село | 12,00 | 36 | 4320 | 108 |
| Дер. Першино | 13,88 | 42 | 5040 | 126 |
| Итого | 51,38 | 158 | 18960 | 474 |

Борисоглебский и Никольский сельские округа.

Программой предусматривается развитие незастроенных территорий населённых пунктов, в первую очередь центральных населённых пунктов с. Борисоглеб, с. Никольское, д. Верещагино, д. Павловское, что позволит:

- сформировать в значительной мере компактный характер вышеуказанных населенных пунктов;

- обеспечить территориальный ресурс для полноценного развития основных функциональных зон;

- развить, дифференцировать и упорядочить транспортные внутрипоселковые связи;

- обеспечить последовательное развитие сетей инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Предусматривается территориальное расширение д. Павловское с включением в границы населённого пункта д. Павловское земельного участка 86592 кв.м. с целью жилищного строительства с участием в Федеральных программах по развитию села:

Планируется увеличение обеспеченности общей площадью на одного человека до:

- 22 м2/чел. до 2015 года;

- 23 м2/чел. до 2025 года.

Решение этой задачи возможно при увеличении объемов строительства жилья за счет всех источников финансирования. Все это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации жилищной программы.

Новое жилищное строительство предполагается осуществлять в северной и северо-восточной частях кварталов жилой застройки с. Борисоглеб, западной и северо-западной групп кварталов в с. Никольское, южной и восточной с. Верещагино, южной части д. Павловское на свободных территориях, наиболее благоприятных по обстоятельствам транспортно-инженерного обеспечения, может быть отнесенных к первоочередным этапам освоения после решения вопросов биолого-санитарной защиты.

Расчет объемов гражданского строительства

| Населенный пункт, очередь | Площадь участка, га | Количество коттеджей | Общая площадь (всех домов) | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |
| с. Борисоглеб | 11,07 | 34 | 4 080 | 102 |
| с. Никольское | 10,42 | 32 | 3 840 | 96 |
| с. Верещагино | 7,81 | 24 | 2 880 | 72 |
| д. Павловское | 8,14 | 25 | 3 000 | 75 |
| Расчетный срок |
| с. Борисоглеб | 9,77 | 30 | 3 600 | 90 |
| с. Никольское | 8,47 | 26 | 3 120 | 78 |
| с. Верещагино | 5,21 | 16 | 1 920 | 48 |
| д. Павловское | 6,84 | 21 | 2 520 | 63 |
| Итого | 67,73 | 208 | 24 960 | 624 |

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации – в составе проектов планировки и проектов застройки.

Помогаловский сельский округ.

Программой предусматривается развитие незастроенных территорий населённых пунктов, в первую очередь центральных населённых пунктов с. Савинское, д. Выползово, д. Ясиплево, п. Урдома, п. Красный Бор. Это позволит:

- сформировать в значительной мере компактный характер населённых пунктов;

- обеспечить территориальный ресурс для полноценного развития основных функциональных зон – производственно-коммунальной и селитебной;

- развить, дифференцировать и упорядочить внутренние транспортные связи;

- обеспечить последовательное развитие сетей инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом предусматривается территориальное расширение границ населённых пунктов, за счёт включения в границы населённых пунктов земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в целях жилищного строительства, в том числе по программе переселения жителей крайнего севера:

- д.Ратиславо, с. Савинское, д. Евчаково, д. Ясиплево, д.Воротники, д. Сельцо.

В концепции территориального планирования Левобережного сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площадью на человека до:

- 22 м2/чел. до 2015 года;

- 23 м2/чел. до 2025 года.

Решение этой задачи возможно при увеличении объемов строительства жилья за счет всех источников финансирования. Все это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации жилищной программы.

Новое жилищное строительство предполагается осуществлять в северо-восточной и юго-восточной частях кварталов жилой застройки дер. Выползово, южной, северо-западной и центральной групп кварталов в с. Савинское, северной части пос. Красный бор, северо-западной части дер. Урдома и восточной части дер. Ясиплево на свободных территориях, наиболее благоприятных по обстоятельствам транспортно-инженерного обеспечения, может быть отнесенных к первоочередным этапам освоения после решения вопросов биолого-санитарной защиты.

Расчет объемов гражданского строительства на незастроенных территориях в существующих границах населённых пунктов

| Населенный пункт, очередь | Площадь участка, га | Количество коттеджей | Общая площадь (всех домов) | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь |
| д.Выползово | 16,61 | 51 | 6 120 | 153 |
| с. Савинское | 3,26 | 10 | 1 200 | 30 |
| п. Красный Бор | 1,30 | 4 | 480 | 12 |
| п. Урдома | 7,49 | 23 | 2 760 | 69 |
| д. Ясиплево | 4,89 | 15 | 1 800 | 45 |
| Расчетный срок |
| д.Выползово | 17,26 | 53 | 6 360 | 159 |
| с. Савинское | 6,19 | 19 | 2 280 | 57 |
| п. Красный Бор | 3,91 | 12 | 1 440 | 36 |
| п. Урдома | 7,16 | 22 | 2 640 | 66 |
| д. Ясиплево | 4,56 | 14 | 1 680 | 42 |
| Итого | 72,63 | 223 | 26 760 | 669 |

В результате осуществления строительства общая численность прироста населения центральных населенных пунктов должна составить 669 человек на расчетный срок.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации – в составе проектов планировки и проектов застройки.

Условия развития территорий включаемых генеральным планом в границы населённых пунктов из состава земель сельскохозяйственного назначения

Земельные участки, включаемые генеральным планом в границы населённых пунктов из состава земель сельскохозяйственного назначения по заявлениям собственников списки 1-6 предназначены для освоения в целях жилищного строительства непосредственно собственниками, либо иными третьими лицами, получившими права на данные участки за счёт собственных средств, либо средств привлекаемых по реализации положений утвержденных федеральных и региональных целевых программ, местных целевых программ и программ социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Собственники указанных участков берут на себя следующие обязательства:

1. Осуществление действий, направленных на застройку и обустройство земельных участков, указанных в списках 1-4;

2. Разработка проектов планировки, проектов межевания, подготовка градостроительных планов по земельным участкам, указанным в списках 1-4, получение необходимой разрешительной документации, технических условий;

3. Осуществление действий, направленных на организацию  строительства и ввод объектов в эксплуатацию в течение срока, согласно утвержденной проектной документации и проекту организации строительства;

4. Осуществление действий по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства  в сроки, согласно утвержденной в установленном порядке градостроительной, проектной, технической документации и действующему законодательству;

5. Осуществление действий, направленных на подключение планируемых к строительству объектов к действующим инженерным сетям (электричество, газ, водоснабжение и канализация) либо прокладке таких сетей за собственные средства, в соответствии с нормативной и проектной документацией;

6. Обеспечение территории жилой застройки необходимой инженерной, транспортной, социальной и бытовой инфраструктурами.

Ратислово и Савинское

Рассматриваемая территория расположена в юго-восточной части Помогаловского сельского округа. К западу от территории в непосредственной близости протекает река Волга.

Водоохранная зона от реки Волги составляет 200 м. Планировочных ограничений в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (статья 65) для перспективного использования земельных участков под жилищно-гражданское строительство не предусмотрено, при условии оборудования строящихся объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.

Отметка опасного подтопления от возможных техногенных ЧС на Рыбинской ГЭС, а также отметки опасных (высоких) уровней воды в акватории Горьковского водохранилища при половодьях, дождевых паводках и заторах (природные ЧС) составляет 89,0 м (БСК). На земельных участках ниже этой отметки, при их использовании под застройку, должны проводиться инженерные мероприятия по планировке территории и в соответствии с техническими условиями соответствующих служб.

Расстояние от рассматриваемой территории до центра сельского поселения - СНП Белятино составляет 10 км, до центра муниципального района – г. Тутаева – 16 км.

Перепад рельефа на участке наблюдается в направлении с севера-востока на юго-запад от отметки 133 м (СНП Савинское) до отметки 84 м (берег р. Волги).

Концепцией проекта планировки территории,  жилые зоны включают в себя следующие виды индивидуальной жилой застройки:

| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. | Индивидуальная жилая усадебная застройка: С площадью жилых участков в 1 600 кв.м – 340 жилых единиц; С площадью жилых участков в 2 000 кв.м – 129 жилых единиц; С площадью жилых участков в 3 000 кв.м – 115 жилых единиц; С площадью жилых участков в 4 000 кв.м – 116 жилых единиц. С площадью жилых участков в 5 000 кв.м – 11 жилых единиц. Всего: 711 жилых единиц. Индивидуальная блокированная жилая застройка: С блокировкой 5ти жилых единиц – 115 жилых единиц. Всего: 115 жилых единиц. |
| --- | --- |

Итого в зонах жилой застройки на рассматриваемой территории планируется около 826 жилых единиц – индивидуальных малоэтажных домов усадебного и блокированного типа. При усреднённой общей площади одной единицы 100 кв.м. это означает, ввод в эксплуатацию на расчётный срок около 82 260 кв.м. жилья.  Окончательные параметры по территории и застройке определятся проектом планировки данной территории.

Обслуживающие и деловые зоны Концепцией проекта планировки территории подразделяются на центральные (размещение административно-деловых учреждений, культурно-развлекательных объектов, объектов сервисного обслуживания периодического пользования, объектов здравоохранения, связи и др.), местные (размещение объектов сервисного обслуживания повседневного пользования, физкультурно-оздоровительные объекты, места парковки легкового автотранспорта) и специальные (размещение общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, спортивных объектов и др.)

При планировке ландшафтно-рекреационных территорий Концепцией предполагается размещение в них досуговых объектов, физкультурно-спортивных оздоровительных объектов, пляжей, лодочных станций и инфраструктуры отдыха и туризма в прибрежной зоне акватории р.Волги (Горьковское водохранилище).

При въездах на планируемые территории в районе Концепцией планируется размещение в районе СНП Шахматово новой АЗС с соответствующей санитарно-защитной зоной 100 м.

Евчаково, Красново и Сельцо

Рассматриваемая территория расположена в южной части Помогаловского сельского округа, вдоль реки Волга. Северная граница территории проходит вдоль русла реки Урдома.

Водоохранная зона от реки Волги составляет 200 м, от реки Урдома – 100 м. Планировочных ограничений в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (статья 65) для перспективного использования земельных участков под жилищно-гражданское строительство не предусмотрено при условии оборудования строящихся объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.

Отметка опасного подтопления от возможных техногенных ЧС на Рыбинской ГЭС, а также отметки опасных (высоких) уровней воды в акватории Горьковского водохранилища при половодьях, дождевых паводках и заторах (природные ЧС) составляет 89,0 м (БСК). На земельных участках ниже этой отметки, при их использовании под застройку, должны проводиться инженерные мероприятия по планировке территории и в соответствии с техническими условиями соответствующих служб.

Расстояние от рассматриваемой территории до центра сельского поселения - СНП Белятино составляет 2 км, до центра муниципального района – г.Тутаева – 6 км.

Перепад рельефа на участке наблюдается в направлении с севера-востока на юго-запад от отметки 125 м (СНП Красново) до отметки 84 м (берег р. Волги).

Общая площадь территории, рассматриваемая Концепцией проекта планировки, составляет 145 га.

Общая площадь территории в границах земельных участков, рассматриваемых Концепцией проекта планировки, составляет 145 га;

Концепцией проекта планировки территории  жилые зоны включают в себя следующие виды индивидуальной жилой застройки:

| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 | Индивидуальная жилая усадебная застройка: С площадью жилых участков в 1 600 кв.м – 120 жилых единиц; С площадью жилых участков в 2 000 кв.м – 100 жилых единиц; С площадью жилых участков в 3 000 кв.м –90 жилых единиц; С площадью жилых участков в 4 000 кв.м – 20 жилых единиц. Всего: 340 жилых единиц. Индивидуальная блокированная жилая застройка: С блокировкой 5ти жилых единиц – 20 жилых единиц. Всего: 20 жилых единиц. |
| --- | --- |

Итого в зонах жилой застройки на рассматриваемой территории планируется около 360 жилых единиц индивидуальных жилых малоэтажных домов усадебного и блокированного типа. При усреднённой общей площади одной единицы 100 кв.м. это означает, ввод в эксплуатацию на расчётный срок около 36 000 кв.м. жилья. Окончательные параметры по территории и застройке определятся проектом планировки данной территории.

Обслуживающие и деловые зоны концепцией проекта планировки территории подразделяются на центральные (размещение административно-деловых учреждений, культурно-развлекательных объектов, объектов сервисного обслуживания периодического пользования, объектов здравоохранения, связи и др.), местные (размещение объектов сервисного обслуживания повседневного пользования, физкультурно-оздоровительные объекты, места парковки легкового автотранспорта) и специальные (размещение общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, спортивных объектов и др.)

При планировке ландшафтно-рекреационных территорий Концепцией предполагается размещение в них досуговых объектов, физкультурно-спортивных оздоровительных объектов, пляжей, лодочных станций и инфраструктуры отдыха и туризма в прибрежной зоне акватории р. Волги (Горьковское водохранилище).

При въездах на планируемые территории в районе Концепцией планируется размещение в районе СНП Красново новой АЗС с соответствующей санитарно-защитной зоной 100 м.

Кузнецово, Ясиплево, Ивановское

Рассматриваемая территория расположена в юго-восточной части Помогаловского сельского округа в 3,5 км. на северо-запад от городского поселения Тутаев. С северо-запада на юго-восток территорию пересекает р. Урдома.

Водоохранная зона от реки Урдома – 100 м. Планировочных ограничений в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (статья 65) для перспективного использования земельных участков под жилищно-гражданское строительство не предусмотрено при условии оборудования строящихся объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.

Расстояние от рассматриваемой территории до центра сельского поселения - СНП Белятино составляет 0,5 км, до центра муниципального района – г. Тутаева – 4 км.

Перепад рельефа на участке не более 2 м.

Общая площадь территории, рассматриваемая Концепцией проекта планировки, составляет 130,63 га.

Концепцией проекта планировки территории  жилые зоны включают в себя следующие виды индивидуальной жилой застройки:

| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 | Индивидуальная жилая усадебная застройка: С площадью жилых участков в 1 600 кв.м – 120 жилых единиц; С площадью жилых участков в 2 000 кв.м – 100 жилых единиц; С площадью жилых участков в 3 000 кв.м –90 жилых единиц; С площадью жилых участков в 4 000 кв.м – 20 жилых единиц. Всего: 340 жилых единиц. Индивидуальная блокированная жилая застройка: С блокировкой 5ти жилых единиц – 20 жилых единиц. Всего: 20 жилых единиц. |
| --- | --- |

Итого в зонах жилой застройки на рассматриваемой территории планируется около 360 жилых единиц – индивидуальных малоэтажных домов усадебного и блокированного типа. При усреднённой общей площади одной единицы 100 кв.м. это означает, ввод в эксплуатацию на расчётный срок около 36 000 кв.м. жилья. Окончательные данные по территории и застройке определятся проектом планировки данной территории

Обслуживающие и деловые зоны концепцией проекта планировки территории подразделяются на центральные (размещение административно-деловых учреждений, культурно-развлекательных объектов, объектов сервисного обслуживания периодического пользования, объектов здравоохранения, связи и др.), местные (размещение объектов сервисного обслуживания повседневного пользования, физкультурно-оздоровительные объекты, места парковки легкового автотранспорта) и специальные (размещение общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, спортивных объектов и др.)

При планировке ландшафтно-рекреационных территорий Концепцией предполагается размещение в них досуговых объектов, физкультурно-спортивных оздоровительных объектов, пляжей, лодочных станций и инфраструктуры отдыха и туризма в прибрежной зоне акватории р.Волги (Горьковское водохранилище).

При въездах на планируемые территории в районе Концепцией планируется размещение в районе СНП Красново новой АЗС с соответствующей санитарно-защитной зоной 100 м.

Родионовский сельский округ.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусматривается территориальное расширение границ населённых пунктов, за счёт поэтапного включения в границы населённых пунктов земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в целях жилищного строительства.

Новое жилищное строительство предполагается осуществлять в непосредственной близости от населенных пунктов Пищалево, Родионово, Юрьевское, Карбушево, Новое, Языково, Пшеничище на землях сельскохозяйственного назначения с перспективой их включения в границы населенных пунктов, землях запаса (Реброво и Ивановское), а также в пределах существующих границ населенных пунктов Юрьевское, Реброво, Машаково, Митино, Волжский.

Условия развития территорий включаемых Программой в границы населённых пунктов из состава земель сельскохозяйственного назначения

Земельные участки, включаемые генеральным планом в границы населённых пунктов из состава земель сельскохозяйственного назначения по заявлениям собственников список 1-2 предназначены для освоения в целях жилищного строительства непосредственно собственниками, либо иными третьими лицами, получившими права на данные участки за счёт собственных средств, либо средств привлекаемых по реализации положений утвержденных федеральных и региональных целевых программ, местных целевых программ и программ социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Собственники указанных участков берут на себя следующие обязательства:

1. Осуществление действий, направленных на застройку и обустройство земельных участков, указанных в списке 1;

2. Разработка проектов планировки, проектов межевания, подготовка градостроительных планов по земельным участкам, указанным в списке 1, получение необходимой разрешительной документации, технических условий;

3. Осуществление действий, направленных на организацию  строительства и ввод объектов в эксплуатацию в течение срока, согласно утвержденной проектной документации и проекту организации строительства;

4. Осуществление действий по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства  в сроки, согласно утвержденной в установленном порядке градостроительной, проектной, технической документации и действующему законодательству;

5. Осуществление действий, направленных на подключение планируемых к строительству объектов к действующим инженерным сетям (электричество, газ, водоснабжение и канализация) либо прокладке таких сетей за собственные средства, в соответствии с нормативной и проектной документацией;

Расчет показателей жилого фонда на расчетный срок

1. Существующий сохраняемый жилой фонд составит:

27400 – 1200 = 26200 кв.м. общей площади, где:

27400 – существующий жилой фонд поселения (кв.м. общей площади)

1200 – убыль жилого фонда за период (кв.м. общей площади)

2. Жилой фонд нового строительства составит 214628 кв.м. общей площади

3. Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:

26200  +  214628 = 240828 кв.м. общей площади.

4. Средний показатель жилищной обеспеченности 240828 кв.м : 5066 чел. = 47,5 кв.м. на человека.

Расчет показателей жилого фонда на 1 очередь строительства

За период 1 очереди строительства (2007-2015 годы)   предполагается ввод 80,48 тыс. кв.м. общей площади. За этот же период объем выбытия жилого фонда составит около 1,2 тыс.кв.м. общей площади.

1. Существующий сохраняемый жилой фонд составит:

27400 – 1200 = 26200 кв.м. общей площади, где:

27400 – существующий жилой фонд поселения (кв.м. общей площади)

1200 – убыль  жилого фонда за период (кв.м. общей площади)

2. Жилой фонд нового строительства составит 80,48 тыс. кв.м. общей площади.

3.  Общее количество жилого фонда составит:

26200  +  80480 = 106680 кв.м. общей площади.

Расчёт объёмов жилищного  строительства

| № по плану | Площадь участка | Количество коттеджей | Общая площадь (всех домов) | Население | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищалёво |
| уч. 1_76:15:012001:22 | 5,17 | 16 | 1440 | 38 | Р/С |
| уч. 2_76:15:012001:14 | 8,57 | 29 | 2610 | 70 | Р/С |
| уч. 3_76:15:012001:35 | 49,99 | 172 | 15480 | 413 | Р/С |
| уч. 4_76:15:012001:21 | 44,73 | 154 | 13860 | 339 | I оч. |
| уч. 5_76:15:012001:23 | 3,34 | 12 | 1080 | 27 | I оч. |
| уч. 8_76:15:012001:48 | 2,43 | 22 | 1980 | 53 | Р/С |
| уч. 8а_76:15:012001:49 | 8,07 | 27 | 2430 | 65 | Р/С |
| уч. 8б_76:15:012001:50 | 1,15 | 4 | 360 | 10 | Р/С |
| Итого | 123,45 | 436 | 39240 | 1015 |  |
| Родионово |
| уч. 9_76:15:012001:39 | 2,94 | 13 | 1170 | 29 | I оч. |
| уч. 10_76:15:012001:25 | 4,56 | 15 | 1350 | 33 | I оч. |
| уч. 11_76:15:012001:26 | 3,22 | 18 | 1620 | 40 | I оч. |
| уч. 36_76:15:012001:160 | 25,83 | 86 | 7740 | 190 | I оч. |
| уч. 6_76:15:012001:36 | 28,02 | 93 | 8370 | 223 | Р/С |
| уч. 7_76:15:012001:15 | 25,66 | 86 | 7740 | 206 | Р/С |
| Итого | 90,23 | 311 | 27990 | 721 |  |
| Юрьевское |
| уч. 12_76:15:012301:26 | 27,90 | 93 | 8370 | 223 | Р/С |
| уч. 37_76:15:012301:30 | 1,98 | 7 | 630 | 17 | Р/С |
| уч. 13_76:15:012301:21 | 3,67 | 22 | 1980 | 48 | I оч. |
| уч. 12а_76:15:012301:26 | 22,60 | 75 | 6750 | 165 | I оч. |
| уч. 38_76:15:012301:29 | 3,42 | 11 | 980 | 24 | I оч. |
| уч. 18_76:15:012301:20 | 2,07 | 7 | 630 | 15 | I оч. |
| уч. 17_76:15:012301:22 | 1,76 | 6 | 540 | 13 | I оч. |
| уч. 16_76:15:012301:24 | 7,05 | 23 | 2070 | 51 | I оч. |
| (строительство в пределах сущ. границ н/пункта) | 8,00 | 10 | 1228 | 26 | Р/С |
| Итого | 78,45 | 254 | 23178 | 582 |  |
| Карбушево |
| уч. 15_76:15:012301:27 | 7,30 | 20 | 2400 | 48 | Р/С |
| уч. 14_76:15:012301:28 | 30,03 | 100 | 11000 | 240 | Р/С |
| Итого | 37,33 | 120 | 13400 | 288 |  |
| Новое |
| уч. 26_76:15:012201:61 | 14,09 | 47 | 5170 | 103 | I оч. |
| уч. 25_76:15:012201:63 | 7,29 | 24 | 2160 | 53 | I оч. |
| уч. 27_76:15:012201:62 | 1,6 | 6 | 720 | 13 | I оч. |
| уч. 28_76:15:012201:64 | 1,6 | 6 | 720 | 13 | I оч. |
| Итого | 24,58 | 83 | 8770 | 182 |  |
| Митино, Волжский |
| (строительство в пределах сущ. границ н/пункта) | 19,50 | 65 | 7800 | 143 | I оч. |
| Итого | 19,50 | 65 | 7800 | 143 |  |
| Языково |
| уч. 21_76:15:012001:28 | 6,11 | 20 | 2200 | 44 | I оч. |
| уч. 22_76:15:012001:27 | 8,13 | 27 | 2970 | 60 | I оч. |
| уч. 32_76:15:012001:163 | 1,48 | 5 | 550 | 11 | I оч. |
| уч. 33_76:15:012001:159 | 0,29 | 1 | 110 | 3 | I оч. |
| уч. 34_76:15:012001:162 | 2,92 | 10 | 1100 | 22 | I оч. |
| уч. 23_76:15:012001:45 | 27,30 | 91 | 10010 | 200 | I оч. |
| уч. 30_76:15:012001:44 | 2,99 | 10 | 1100 | 24 | Р/С |
| уч. 31_76:15:000000:123 | 35,36 | 118 | 10620 | 283 | Р/С |
| Итого | 84,58 | 282 | 31020 | 647 |  |
| Реброво |
| (строительство в пределах сущ. границ н/пункта) | 14,00 | 47 | 4230 | 103 | I оч. |
|  | 35,50 | 118 | 10620 | 283 | р/с |
| Итого | 49,50 | 165 | 14850 | 386 |  |
| Ивановское |
| (строительство в пределах сущ. границ н/пункта) | 9,91 | 33 | 2970 | 73 | I оч. |
| Итого | 9,91 | 33 | 2970 | 73 |  |
| Машаково |
| Зона застройки индивидуальными домами | 24,70 | 118 | 10620 | 283 | Р/С |
| Зона застройки малоэтажными домами | 2,00 | 10 | 1100 | 24 | Р/С |
| Итого | 26,70 | 128 | 11720 | 307 |  |
| Пшеничище |
| уч. 19_76:15:012001:46 | 60,80 | 152 | 16720 | 365 | Р/С |
| уч. 20_76:15:012001:29 | 2,00 | 5 | 550 | 12 | Р/С |
| уч. 35_76:15:012001:161 | 3,83 | 10 | 1100 | 24 | Р/С |
| уч. 39_76:15:012001:158 | 13,75 | 34 | 3740 | 82 | Р/С |
| Зона застройки индивидуальными домами | 31,50 | 105 | 11550 | 252 | Р/С |
| Зона застройки малоэтажными домами | 0,90 | 3 | 330 | 8 | Р/С |
| Итого | 112,78 | 309 | 33990 | 743 |  |
| ВСЕГО на I очередь | 214,20 | 824 | 80480 | 1815 |  |
| ВСЕГО на расчетный срок | 431,48 | 1244 | 105358 | 3272 |  |
| ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ | 645,68 | 2068 | 185838 | 5087 |  |
| Расчет объемов дачного строительства |
|  | 19,6 | 112 | 13461 |  |  |

Планируется расширение границ населенных пунктов: Реброво, Пшеничище, Языково, Юрьевское, Карбушево, Пищалево, Новое, Ивановское, Родионово, соответственно с переводом земель из других категорий в земли населенных пунктов. Также планируется строительство в пределах существующих границ населенных пунктов Реброво, Митино, Волжский, Юрьевское.

Деревня Реброво расширяется на 45,01 га, на данной территории планируется размещение усадебной застройки. Также в пределах существующей границы населенного пункта Реброво планируется размещение индивидуальных жилых домов коттеджного типа на 14, 00 га.

Деревня Пшеничище расширяется на 73,9 га, на данной территории планируется размещения  индивидуальных жилых домов коттеджного типа.

Деревня Языково расширяется на 84,69 га, из которых 52,59 га планируется для размещения индивидульных жилых домов коттеджного типа, 32,1 га - размещение объектов сервисного обслуживания транспорта.

Деревня Юрьевское расширяется на 59,17 га, на данной территории планируется размещения  индивидуальных жилых домов коттеджного типа. Также в пределах существующей границы населенного пункта Юрьевское планируется размещение индивидуальных жилых домов коттеджного типа на 8, 00 га.

Деревня Карбушево расширяется на 37,31 га, из которых 22,3 га планируется для размещения индивидуальных жилых домов коттеджного типа, 15,01 га - размещение объектов рекреационно-туристического назначения.

Деревня Пищалево расширяется на 118,6 га, на данной территории планируется размещения  индивидуальных жилых домов коттеджного типа.

Деревня Новое расширяется на 24.58 га, из которых 17,29 га планируется для размещения индивидуальных жилых домов коттеджного типа, 7,29 га - размещение объектов рекреационно-туристического назначения.

В деревнях Митино и Волжский планируется строительство индивидуальных жилых домов коттеджного типа в пределах существующих границ на 19,50 га.

В границах населённого пункта деревня Ивановское планируется к застройке 9,91 га, функциональное использование данной территории определяется проектом планировки.

Деревня Родионово расширяется на 91,17 га, из которых 63,15 га планируется для размещения индивидуальных жилых домов коттеджного типа, 28,02 га - размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Также земли запаса восточнее деревни Родионцево переводятся в земли сельскохозяйственного назначения, их площадь составляет 98,12 га.

- Анализ существующей системы водоснабжения  и систем водоотведения  Левобережного сельского поселения

Водоснабжение всех населенных пунктов на территории Левобережного сельского поселения осуществляется через водоразборные колонки и мини-артскважины и шахтные колодцы. Водоснабжение крупных населённых пунктов осуществляется из артезианских источников при постоянной работе 23 скважин.

Водопроводные сети имеют: артезианский водозабор, насосные станции 
I подъема, водонапорные башни, водопроводную кольцевую сеть.

Для нужд пожаротушения водопроводная сеть оборудована пожарными гидрантами.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

-обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

-предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

-обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

-сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;

-мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

-    восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

-  разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

-     увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Левобережного сельского поселения даны предложения по обеспечению новой застройки водой:

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», приложение 3.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы воды данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

В целях реализации Генерального плана и перспективного развития водопроводных сооружений Левобережного сельского поселения необходимо:

- Предусмотреть установки обезжелезивания воды.

- Для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях необходимо внедрить автоматизированную систему «АСУР».

- Провести разведку подземных вод для нужд поселений с помощью геологоразведочной экспедиции, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе.

Проектные решения

Проектные объемы водопотребления и водоотведения приведены в следующих таблицах:

Объемы водоотведения и водопотребления территорий нового строительства

дер. Великое село и дер. Першино

| Объемы водопотребления и водоотведения |
| --- |
| №№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма водоотведен л/сут.чел. | Расходы водопотребления и водоотведения м3/сут |
|  |  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Великое село: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 240 | 250 | 60,00 | 72,00 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 3,00 | 3,6 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 2,20 | 2,64 |
|  | Итого: |  |  |  | 65,2 | 78,24 |
| 2 | Першино: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 234 | 250 | 58,5 | 70,2 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,93 | 3,51 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 3,26 | 3,91 |
|  | Итого: |  |  |  | 64,69 | 77,63 |

Проектом Программы предусмотрено построить:в дер. Великое Село – сети водопровода с закольцовкой с существующими сетями, 2 артскважины с дебетом 7-8 м3/ч каждая и 2 водонапорные башни. Протяженность сетей водопровода на 1 очередь и расчетный срок реализации составит 7,6 км, материал труб – полиэтилен. 1 очередь реализации Генерального плана предусматривает строительство 1 артскважины и 1 водонапорной башни. Протяженность сетей водопровода - 3,5 км.в дер. Першино - сети водопровода с закольцовкой с существующими сетями, 2 артскважины с дебетом  7 м3/ч каждая и 2 водонапорные башни. Протяженность сетей водопровода на 1 очередь и расчетный срок реализации составит 6,7 км, материал труб – полиэтилен. 1 очередь реализации Генерального плана предусматривает строительство 1 артскважины и 1 водонапорной башни. Протяженность сетей водопровода - 3,2 км.

Выполнить проект реконструкции существующего водопровода протяженностью 1,8 км.

Объемы водоотведения и водопотребления территорий нового строительства

д. Выползово, с. Савинское, п. Красный Бор, п. Урдома, д. Ясиплево

(данные объёмы рассчитаны без учёта вновь присоединяемых территорий)

| Объемы водопотребления и водоотведения |
| --- |
| №№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма водоотведен л/сут.чел. | Расходы водопотребления и водоотведения м3/сут |
|  |  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | д.Выползово: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 312 | 250 | 78,00 | 93,6 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 3,90 | 4,68 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 1,72 | 2,06 |
|  | Итого: |  |  |  | 83,62 | 100,34 |
| 2 | с. Савинское: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 87 | 250 | 21,75 | 26,10 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,09 | 1,31 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 0,48 | 0,58 |
|  | Итого |  |  |  | 23,32 | 27,99 |
| 3 | п. Красный Бор: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 48 | 250 | 12,00 | 14,4 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 0,6 | 0,72 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 0,26 | 0,31 |
|  | Итого |  |  |  | 12,86 | 15,43 |
| 4 | п. Урдома: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 135 | 250 | 33,75 | 40,50 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,69 | 2,03 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 0,74 | 0,89 |
|  | Итого |  |  |  | 36,18 | 43,42 |
| 5 | д. Ясиплево |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 87 | 250 | 21,75 | 26,1 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,09 | 1,31 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 0,48 | 0,58 |
|  | Итого |  |  |  | 23,32 | 27,99 |
|  | Всего: |  |  |  | 179,30 | 215,17 |

Объемы водоотведения и водопотребления территорий нового строительства

с. Бориоглеб, с. Никольское, с. Верещагио, д. Павловское

| Объемы водопотребления и водоотведения |
| --- |
| №№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма водоотведен л/сут.чел. | Расходы водопотребления и водоотведения м3/сут |
|  |  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Борисоглеб: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 192 | 250 | 48,00 | 57,6 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,4 | 2,88 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 1,05 | 1,26 |
|  | Итого: |  |  |  | 51,45 | 61,74 |
| 2 | с. Никольское: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 174 | 250 | 43,5 | 52,2 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,17 | 2,60 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 0,96 | 1,15 |
|  | Итого |  |  |  | 46,63 | 55,95 |
| 3 | с. Верещагино: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 120 | 250 | 30,00 | 36,00 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,5 | 1,8 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 0,66 | 0,79 |
|  | Итого |  |  |  | 32,16 | 38,59 |
| 4 | д. Павловское: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 138 | 250 | 34,5 | 41,40 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,72 | 2,06 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 0,76 | 0,91 |
|  | Итого |  |  |  | 36,98 | 44,37 |
|  | Всего: |  |  |  | 167,22 | 200,65 |

д. Машаково:

Проектные объемы водопотребления и водоотведения д.Машаково приведены в таблице №2 и составляют 210,83 м3/сут .

Водоснабжение д. Машаково осуществляется от 2-х скважин – существующей и проектной. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Сеть оборудуется водопроводной арматурой, пожарными гидрантами.

На стадии рабочего проектирования выполняется гидравлический расчет, в результате которого будут определены диаметры водопроводных сетей с учетом уточненных расходов воды потребителями. Средняя протяженность проектируемых водопроводных сетей в д. Машаково составляет 7,3 км.

Объемы водоотведения и водопотребления территорий

нового строительства д. Машаково

| Объемы водопотребления и водоотведения |
| --- |
| № района | Терри-тория, га | Ед. измер. | Кол-во | Норма Водоотве-дение л/сут.чел. | Расходы водопотребления и водоотведения м3/сут |
|  |  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами: |
| Район №1 | 1,1 | чел. | 13 | 250 | 3,25 | 3,90 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,16 | 0,19 |
| Итого по району №1: |  |  |  |  | 3,41 | 4,09 |
| Район №2 | 2,8 | чел. | 34 | 250 | 85,00 | 102,00 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 4,25 | 5,10 |
| Итого по району №2: |  |  |  |  | 89,25 | 107,10 |
| Район №3 | 4,9 | чел. | 60 | 250 | 15,00 | 18,00 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,75 | 0,90 |
| Итого по району №3: |  |  |  |  | 15,75 | 18,90 |
| Район №4 | 6,7 | чел. | 82 | 250 | 20,50 | 24,60 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 1,03 | 1,23 |
| Итого по району №4: |  |  |  |  | 21,53 | 25,83 |
| Район №5 | 4,7 | чел. | 58 | 250 | 14,50 | 17,40 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,73 | 0,87 |
| Итого по району №5: |  |  |  |  | 15,23 | 18,27 |
| Район №6 | 4,5 | чел. | 55 | 250 | 13,75 | 16,50 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,69 | 0,83 |
| Итого по району №6: |  |  |  |  | 14,44 | 17,33 |
| В. Зона застройки малоэтажными жилыми домами: |
| Район №7 | 0,3 | чел. | 23 | 250 | 5,75 | 6,90 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,29 | 0,35 |
| Итого по району №7: |  |  |  |  | 6,04 | 7,25 |
| Район №8 | 0,7 | чел. | 54 | 250 | 13,50 | 16,20 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,68 | 0,81 |
| Итого по району №8: |  |  |  |  | 14,18 | 17,01 |
| Район №9 | 0,4 | чел. | 31 | 250 | 7,75 | 9,30 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,39 | 0,47 |
| Итого по району №9: |  |  |  |  | 8,14 | 9,77 |
| Район №10 | 0,6 | чел. | 47 | 250 | 11,75 | 14,10 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,59 | 0,71 |
| Итого по району №10: |  |  |  |  | 12,34 | 14,81 |
| Общественно-деловая застройка |  |  |  |  | 10,02 | 12,02 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,50 | 0,60 |
| Итого по общественно-деловой застройке |  |  |  |  | 10,52 | 12,62 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  | 210,83 | 252,99 |

д. Пшеничище:

.Водоснабжение д. Пшеничище осуществляется от 2-х существующих скважин. В случае необходимости возможна их реконструкция. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Сеть оборудуется водопроводной арматурой, пожарными гидрантами.

На стадии рабочего проектирования выполняется гидравлический расчет, в результате которого будут определены диаметры водопроводных сетей с учетом уточненных расходов воды потребителями. Средняя протяженность проектируемых водопроводных сетей в д. Пшеничище составляет 10,4 км.

Объемы водоотведения и водопотребления территорий нового строительства д. Пшеничище

| Объемы водопотребления и водоотведения |
| --- |
| № района | Терри-тория, га | Ед. измер. | Кол-во | Норма Водоотве-дение л/сут.чел. | Расходы водопотребления и водоотведения м3/сут |
|  |  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами: |
| Район №1 | 59,8 | чел. | 734 | 250 | 183,50 | 220,20 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 9,17 | 11,01 |
| Итого по району №1: |  |  |  |  | 192,67 | 231,21 |
| Район №2 | 24,4 | чел. | 299 | 250 | 74,75 | 89,70 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 3,74 | 4,49 |
| Итого по району №2: |  |  |  |  | 78,49 | 94,19 |
| Район №3 | 7,1 | чел. | 87 | 250 | 21,75 | 26,10 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 1,09 | 1,31 |
| Итого по району №3: |  |  |  |  | 22,84 | 27,41 |
| В. Зона застройки малоэтажными жилыми домами: |
| Район №4 | 0,3 | чел. | 70 | 250 | 17,50 | 21,00 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,88 | 1,05 |
| Итого по району №4: |  |  |  |  | 18,38 | 22,05 |
| Общественно-деловая застройка |  |  |  |  | 15,62 | 18,74 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,78 | 0,94 |
| Итого по общественно-деловой застройке |  |  |  |  | 16,40 | 19,68 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  | 328,78 | 394,54 |

Объемы водоотведения и водопотребления территорий нового строительства на землях с/х назначения включаемых в границы населённых пунктов на территории

Родионовского сельского округа

| Объемы водопотребления и водоотведения |
| --- |
| №№ | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма водоотведен л/сут.чел. | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |
|  |  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пищалево: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 1012 | 250 | 253,00 | 303,60 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 12,65 | 15,18 |
|  | Итого: |  |  |  | 265,65 | 318,78 |
| 2 | Родионово: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 450 | 250 | 112,50 | 135,00 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 5,63 | 6,76 |
|  | Итого: |  |  |  | 118,13 | 141,76 |
| 3 | Логиново: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 220 | 250 | 55,00 | 66,00 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,75 | 3,30 |
|  | Итого: |  |  |  | 57,75 | 69,30 |
| 4 | Юрьевское (частично строительство предлагается в пределах существующих границ населенного пункта): |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 543 | 250 | 135,75 | 162,90 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 6,79 | 8,15 |
|  | Итого: |  |  |  | 142,54 | 171,05 |
| 5 | Карбушево: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 111 | 250 | 27,75 | 33,30 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,39 | 1,67 |
|  | Итого: |  |  |  | 29,14 | 34,97 |
| 6 | Новое: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 148 | 250 | 37,00 | 44,40 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,85 | 2,22 |
|  | Итого: |  |  |  | 38,85 | 46,62 |
| 7 | Митино, Волжский (строительство в пределах существующих границ населенного пункта): |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 163 | 250 | 40,75 | 48,90 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,04 | 2,45 |
|  | Итого: |  |  |  | 42,79 | 51,35 |
| 8 | Языково: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 959 | 250 | 239,75 | 287,70 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 11,99 | 14,39 |
|  | Итого: |  |  |  | 251,74 | 302,09 |
| 9 | Реброво: |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | чел. | 117 | 250 | 29,25 | 35,10 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,46 | 1,75 |
|  | Итого: |  |  |  | 30,71 | 36,85 |
| 1 | Дачное строительство по поселению | чел. | 280 | 55 | 15,40 | 18,48 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 0,77 | 0,92 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,17 | 19,40 |
| 1 | Школа | мест | 595 | 11,5 | 6,84 | 8,21 |
| 1 | Детский сад | мест | 200 | 105 | 21,0 | 25,2 |
| 1 | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 51,07 | 61,28 |
|  | Итого по поселению: |  |  |  | 1072,38 | 1286,86 |

Потребные расходы воды районов нового строительства составляют – 1072,38 м3/сут.

Водоснабжение проектируемых потребителей предусматривается из подземных источников (артезианских скважин).

Водоотведение

На территории Левобережного сельского поселения организованной системой водоотведения хозбытовых стоков, частично оборудованы д. Великое село, д. Першино, с. Савинское, д. Выползово, д. Воротники и п. Красный бор.

К ней подключены административные здания, образовательные учреждения и предприятия.

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются надворными уборными и выгребами, редко септиками.

На стадии выполнения программы выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы хоз-бытовых стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проектов планировки с учетом требований заказчика - инвестора.

Проектное решение

Согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозосодержащие сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

нарушать работу сетей и сооружений;

содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями,  проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

СниП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения ряда населенных пунктов Великосельского сельского поселения, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также  при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Программой Левобережного сельского поселения даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.

Возможно 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки.  Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения.

Во втором случае  отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность и следовательно стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы хоз-бытовых стоков от  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Первая очередь реализации Программы предусматривает строительство внутрипоселковых канализационных сетей со сбором стоков в планируемые очистные сооружения производительностью 100 – 120 м3/сут.

- С вводом в эксплуатацию канализационных сетей в расчетный срок реализации Генерального плана (2025год) очистные сооружения расширяются до производительности 200 – 250 м3/сут.

Для существенного улучшения работы водопроводно-канализационных сооружений Левобережного сельского поселения необходимо создание специализированных коммунальных служб.

6. Анализ существующей системы тепло и газоснабжения населения Левобережного сельского поселения.

В настоящее время на территории Левобережного сельского поселения существует

1 котельная в п.Красный бор, способ прокладки теплопровода – наружный, 1 котельная в с. Никольское, отапливающее школу, детсад, здание администрации, и Дом культуры с библиотекой, 1 котельная в д. Великое село способ прокладки теплопровода – наружный.

Теплоснабжение в остальных населенных пунктах Левобережного сельского поселения производится за счет печного отопления и индивидуальных электрических отопительных котлов.

На стадии выполнения Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора. Теплоснабжение проектируемой жилой и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого индивидуального потребителя, при помощи газа или электроэнергии.

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных.

Проектное решение

Программой Левобережного сельского поселения предполагается газификация существующих населенных пунктов, что придаст значительный стимул развитию теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: блочно-модульных котельных для обеспечения теплом среднеэтажной, малоэтажной и общественно-деловой застройки;

- строительство для коттеджной застройки автономных источников тепла, работающих с помощью газа и электроэнергии.

Проектные решения по обеспечению теплом районов новой застройки, принятые Генеральным планом Левобережного сельского поселения, разработаны на основании рекомендаций СниП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Климатологические данные:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 31 град.С

средняя температура отопительного периода – минус 4 град.С

продолжительность отопительного периода –221суток

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-сервисного центра, на территориях нового строительства размещается ряд проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования

Теплоснабжение школ и детских садов также возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных (отопление школ возможно только от отдельно стоящего источника теплоснабжения – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Таким образом, перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных.

Расходы тепла и газа для территорий нового строительства д. Великое село, д. Першино

| Тепловые нагрузки и расходы газа |
| --- |
|  |  |  | Нагрузка на, МВт | Общая, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищеприготовление | Общий |
| №№ | Наименование | Населе-ние | Кол-во зданий | Общ. Площадь,м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Отопле-ние | Общая |  |  |  |  |
| 1 | Великое село: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 240 | 80 | 9600 | 33600 | 0,07 | 1,88 | 1,95 | 1,68 | 251,41 | 3,52 | 254,93 |
| 2 | Першино: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 234 | 78 | 9360 | 32760 | 0,06 | 1,86 | 1,92 | 1,67 | 251,41 | 3,52 | 254,93 |
| 11 | Школа | 595 мест | 1 | 3300 | 9900 | 0,006 | Вент 0,62 | Отоп 0,23 | 0,856 | 0,74 | 111,0 | - | 111,0 |
| 12 | Детский сад | 200 мест | 1 | 2238 | 6714 | 0,017 | 0,42 | 0,16 | 0,597 | 0,51 | 76,5 | - | 76,5 |
| 13 | Общественно-делова застройка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  | 241,30 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 6,19 |  |  | 938,66 |

Расходы тепла и газа для территорий нового строительства с. Борисоглеб, с. Никольское, С. Верещагино, д. Павловское

| Тепловые нагрузки и расходы газа |
| --- |
|  |  |  | Нагрузка на, МВт | Общая, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |
| №№ | Наименование | Населе-ние | Кол-во зданий | Общ. Площадь,м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Отопле-ние | Общая |  | Тепло | Пищепри-готовление | Общий |
| 1 | с. Борисоглеб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 192 | 64 | 7680 | 37440 | 0,13 | 3,83 | 3,96 | 3,43 | 514,71 | 7,20 | 521,91 |
| 2 | с. Никольское: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 174 | 58 | 6960 | 10440 | 0,03 | 0,95 | 0,98 | 0,84 | 126,62 | 1,78 | 128,40 |
| 3 | с. Верещагино: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 120 | 40 | 4800 | 5760 | 0,05 | 1,39 | 1,44 | 1,24 | 185,52 | 2,61 | 188,13 |
| 4 | д. Павловское: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительств | 138 | 46 | 5520 | 16200 | 0,03 | 0,95 | 0,98 | 0,84 | 126,62 | 1,78 | 128,40 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 7,19 |  |  | 1095,24 |

Расходы тепла и газа для территорий нового строительства д. Выползово, с. Савинское, п. Красный Бор, п. Урдома, д. Ясиплево

| Тепловые нагрузки и расходы газа |
| --- |
|  |  |  | Нагрузка на, МВт | Общая, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепри-готовление | Общий |
| №№ | Наименование | Населе-ние | Кол-во зданий | Общ. Площадь,м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Отопле-ние | Общая |  |  |  |  |
| 1 | д.Выползово: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 312 | 104 | 12480 | 37440 | 0,13 | 3,83 | 3,96 | 3,43 | 514,71 | 7,20 | 521,91 |
| 2 | с. Савинское: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 87 | 29 | 3480 | 10440 | 0,03 | 0,95 | 0,98 | 0,84 | 126,62 | 1,78 | 128,40 |
| 3 | п. Красный Бор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 48 | 16 | 1920 | 5760 | 0,05 | 1,39 | 1,44 | 1,24 | 185,52 | 2,61 | 188,13 |
| 4 | п. Урдома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 135 | 45 | 5400 | 16200 | 0,03 | 0,95 | 0,98 | 0,84 | 126,62 | 1,78 | 128,40 |
| 5 | д. Ясиплево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 87 | 29 | 3480 | 10440 | 0,03 | 0,95 | 0,98 | 0,84 | 126,62 | 1,78 | 128,40 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 7,19 |  |  | 1095,24 |

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения застройки одноэтажных жилых домов 1 очереди, и застройки в расчетный срок реализации Программой предусмотрено обеспечение жилых домов индивидуальными котлами – колонками, теплопроизводительностью 10 и 20 кВт, работающих на природном газе в автоматическом режиме. Данные котлы обеспечат теплом жилой дом площадью от 100 до 200 м2.

Расходы тепла и газа для территорий нового строительства д.Пшеничище

| Тепловые нагрузки и расходы газа |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Нагрузка на, кВт | Общая, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч | Источник теплоснабжения |
|  |  |  |  |  |  | На отопление | Пище-при-готовление | Общий |  |
| №№ | Наименование | Терри-тория, га | Население | Кол-во зданий | Общ. Площадь,м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Отопле-ние | Общая |  |  |  |  |  |
|  | А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 1 | Район №1 | 59,8 | 734 | 319 | 7176 | 25116 | 223,73 | 1277,33 | 1501,06 | 1,291 | 193,64 | 11,74 | 205,38 | Индивидуаль-ные отопительные системы |
| 2 | Район №2 | 24,4 | 299 | 130 | 2928 | 10248 | 91,29 | 521,18 | 612,47 | 0,527 | 79,01 | 4,79 | 83,80 | Индивидуаль-ные отопительные системы |
| 3 | Район №3 | 7,1 | 87 | 38 | 852 | 2982 | 26,56 | 151,66 | 178,22 | 0,153 | 22,99 | 1,39 | 24,38 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | А. Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 4 | Район №4 | 0,9 | 70 | - | 3150 | 13230 | 21,35 | 321,30 | 342,65 | 0,295 | 44,20 | 1,12 | 45,32 | Блок модульная котельная |
|  | Обществен-но-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |  | 131,72 | 0,113 |  |  | 17,94 | Блок модульная котельная |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,379 |  |  | 376,82 |  |

Расходы тепла и газа для территорий нового строительства д. Машаково

| Тепловые нагрузки и расходы газа |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Нагрузка на, кВт | Общая, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч | Источник теплоснабжения |
|  |  |  |  |  |  | На отопление | Пище-при-готовление | Общий |  |
| №№ | Наименование | Терри-тория, га | Население | Кол-во зданий | Общ. Площадь,м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Отопле-ние | Общая |  |  |  |  |  |
|  | А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 1 | Район №1 | 1,1 | 13 | 6 | 132 | 462 | 4,11 | 23,50 | 27,61 | 0,024 | 3,56 | 0,22 | 3,78 | Индивидуаль-ные отопительные системы |
| 2 | Район №2 | 2,8 | 34 | 15 | 336 | 1176 | 10,76 | 59,81 | 10,57 | 0,061 | 9,10 | 0,55 | 9,65 | Индивидуаль-ные отопительные системы |
| 3 | Район №3 | 4,9 | 60 | 26 | 588 | 2058 | 18,33 | 104,67 | 123,00 | 0,106 | 15,87 | 0,96 | 16,83 | Индивидуальные отопительные системы |
| 4 | Район №4 | 6,7 | 82 | 36 | 804 | 2814 | 25,07 | 143,11 | 168,18 | 0,145 | 21,70 | 1,31 | 23,01 | Индивидуаль-ные отопительные системы |
| 5 | Район №5 | 4,7 | 58 | 25 | 564 | 1974 | 17,58 | 100,39 | 117,97 | 0,101 | 15,22 | 0,92 | 16,14 | Индивидуаль-ные отопительные системы |
| 6 | Район №6 | 4,5 | 55 | 24 | 540 | 1890 | 16,84 | 96,12 | 112,96 | 0,097 | 14,57 | 0,88 | 15,45 | Индивидуаль-ные отопительные системы |
|  | А. Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 7 | Район №7 | 0,3 | 23 | - | 1050 | 4410 | 7,12 | 107,10 | 114,22 | 0,098 | 14,73 | 0,37 | 15,10 | Блок модульная котельная |

Расходы тепла и газа для территорий нового строительства Родионовского сельского поселения

| Тепловые нагрузки и расходы газа |  |
| --- | --- |
|  |  |  | Нагрузка на, МВт | Общая, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч | Источник теплоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепри-готовление | Общий |  |
| №№ | Наименование | Населе-ние | Кол-во зданий | Общ. Площадь,м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Отопле-ние | Общая |  |  |  |  |  |
| 1 | Пищалово: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 1012 | 405 | 48572 | 170002 | 0,31 | 8,65 | 8,96 | 7,71 | 1156,50 | 16,19 | 1172,69 | Индивидуальные отопительные системы |
| 2 | Родионово: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 450 | 180 | 21614 | 75648 | 0,14 | 3,85 | 3,99 | 3,43 | 514,71 | 7,20 | 521,91 | Индивидуальные отопительные системы |
| 3 | Логиново: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 220 | 88 | 10572 | 37002 | 0,07 | 1,88 | 1,95 | 1,68 | 251,41 | 3,52 | 254,93 | Индивидуальные отопительные системы |
| 4 | Юрьевское (частично строительство предлагается в пределах существующих границ населенного пункта): |
|  | Коттеджное строительство | 543 | 217 | 26047 | 91164 | 0,17 | 4,64 | 4,81 | 4,14 | 620,49 | 8,68 | 629,17 | Индивидуальные отопительные системы |
| 5 | Карбушево: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 111 | 44 | 5324 | 18634 | 0,03 | 0,95 | 0,98 | 0,84 | 126,62 | 1,78 | 128,40 | Индивидуальные отопительные системы |
| 6 | Новое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 148 | 59 | 7104 | 24864 | 0,05 | 1,26 | 1,31 | 1,13 | 168,95 | 2,37 | 171,32 | Индивидуальные отопительные системы |
| 7 | Митино, Волжский (строительство в пределах существующих границ населенного пункта): |
|  | Коттеджное строительство | 163 | 65 | 7800 | 27300 | 0,05 | 1,39 | 1,44 | 1,24 | 185,52 | 2,61 | 188,13 | Индивидуальные отопительные системы |
| 8 | Языково: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 959 | 384 | 46040 | 161140 | 0,29 | 8,20 | 8,49 | 7,30 | 1094,90 | 15,34 | 1110,24 | Индивидуальные отопительные системы |
| 9 | Реброво: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 117 | 47 | 5600 | 19600 | 0,04 | 1,00 | 1,04 | 0,89 | 134,16 | 1,87 | 136,03 | Индивидуальные отопительные системы |
| 10 | Дачное строительство по поселению | 280 | 112 | 13461 | 47112 | 0,09 | 2,40 | 2,49 | 2,14 | 321,21 | 4,48 | 325,69 | Индивидуальные отопительные системы |
| 11 | Школа | 595 мест | 1 | 3300 | 9900 | 0,006 | Вент 0,62 | Отоп 0,23 | 0,856 | 0,74 | 111,0 | - | 111,0 | Блок модульная котельная |
| 12 | Детский сад | 200 мест | 1 | 2238 | 6714 | 0,017 | 0,42 | 0,16 | 0,597 | 0,51 | 76,5 | - | 76,5 | Блок модульная котельная |
| 13 | Общественно-делова застройка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  | 241,30 |  |
|  | Итого по поселению: |  |  |  |  |  |  |  | 33,34 |  |  | 5067,31 |  |

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных

Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в населенных пунктах Левобережного сельского поселения газоснабжение производится путем подворного подвоза баллонного газа. Используется газ, в основном, на хозяйственно-бытовые нужды.

Проектное решение

ОАО «Газпром» были разработаны «Схемы газификации районов Ярославской области», согласно которым предполагается газифицировать Левобережного сельское поселение.

Генеральным планом Борисоглебского сельского поселения даны предложения по обеспечению новой застройки природным газом:

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СниП 42-01-2002 «Газораспределительные сети», и общий расход газа составит 1095,24м3/ч

Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы газа для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

При реализации Генерального плана поселения предусмотреть строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП и разводящие газопроводы низкого давления для жилых застроек 1 очереди и в расчетный срок реализации.

7. Анализ существующей системы электроснабжения населения Левобережного сельского поселения

Существующее положение

Все населённые пункты  Левобережного сельского поселения электрофицированы. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

На территории поселения нет генерального плана реконструкции и развития электрических сетей с учетом существующих и перспективных нагрузок.

На территории Тутаевского муниципального района расположены следующие подстанции:

ПС Тутаев - 220/110/10 кВ

ПС Константиново - 220/35/10 кВ

ПС Волна - 35/10 кВ

ПС Чебаково - 35/10 кВ

ПС Тутаев - 35/10 кВ

ПС Великое Село - 35/10 кВ

Проектное решение

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

В целях реализации Генерального плана Левобережного сельского поселения необходимо предусмотреть реконструкцию существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных подстанций на более мощные.

Деревня Великое Село: в 1очередь и расчетный срок реализации, для жилой застройки, предусмотреть высоковольтную линию ВЛ – 6-10 кВ, протяженностью 2,5 км. – 1очередь и 3 км. – расчетный срок, 2 трансформаторные подстанции ТП – 6-10/0,4 кВ мощностью 250 кВ каждая. Для уличного освещения предусмотреть ВЛ – 0,4 кВ протяженностью 8 км – 1 очередь, 11 км – расчетный срок.

Деревня Першино: в 1очередь и расчетный срок реализации, для жилой застройки, предусмотреть высоковольтную линию ВЛ – 6-10 кВ, протяженностью 2,8 км – 1очередь и 2,5 км – расчетный срок, 2 трансформаторные подстанции ТП – 6-10/0,4 кВ мощностью 250 кВ каждая. Для уличного освещения предусмотреть ВЛ – 0,4 кВ протяженностью 7,5 км – 1 очередь, 9,5 км – расчетный срок.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства с. Борисоглеб, с. Никольское, с. Верещагино, д. Павловское

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Удельная расчетная эл. Нагрузка, кВт/здание | Расчетная эл. нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Борисоглеб: Коттеджное строительство | 64 | 3,4 | 217,6 |
| 2 | с. Никольское: Коттеджное строительство | 58 | 3,4 | 197,2 |
| 3 | с. Верещагино: Коттеджное строительство | 40 | 3,4 | 136 |
| 4 | д. Павловское: Коттеджное строительство | 46 | 3,4 | 156,4 |
|  | Итого: |  |  | 707,2 |

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства д. Выползово, с. Савинское, п. Красный Бор,

д. Ясиплево, п. Урдома

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Удельная расчетная эл. Нагрузка, кВт/здание | Расчетная эл. нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Выползово: Коттеджное строительство | 104 | 3,4 | 353,6 |
| 2 | с. Савинское: Коттеджное строительство | 29 | 3,4 | 98,6 |
| 3 | п. Красный Бор: Коттеджное строительство | 16 | 3,4 | 54,4 |
| 4 | п. Урдома: Коттеджное строительство | 45 | 3,4 | 153 |
| 5 | д. Ясиплево Коттеджное строительство | 29 | 3,4 | 98,6 |
|  | Итого: |  |  | 758,2 |

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства д. Пшеничище

| № | Наименование | Территория, га | Кол-во зданий (квартир) | Удельная расчетная эл. нагрузка, кВт/здание | Расчетная эл. нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 1 | Район №1 | 59,8 | 319 | 4,3 | 1371,41 |
| 2 | Район №2 | 24,4 | 130 | 4,6 | 598,61 |
| 3 | Район №3 | 7,1 | 38 | 7,662 | 290,13 |
|  | А. Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 7 | Район №7 | 0,9 | 53 | 2,975 | 157,68 |
| 11 | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 120,89 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  | 2538,72 |

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства д. Машаково

| №№ | Наименование | Территория, га | Кол-во зданий (квартир) | Удельная расчетная эл. нагрузка, кВт/здание | Расчетная эл. нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 1 | Район №1 | 1,1 | 6 | 15,2 | 89,17 |
| 2 | Район №2 | 2,8 | 15 | 10,7 | 159,79 |
| 3 | Район №3 | 4,9 | 26 | 8,638 | 225,74 |
| 4 | Район №4 | 6,7 | 36 | 7,825 | 279,61 |
| 5 | Район №5 | 4,7 | 25 | 8,719 | 218,56 |
| 6 | Район №6 | 4,5 | 24 | 8,8 | 211,20 |
|  | А. Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 7 | Район №7 | 0,3 | 18 | 4,9 | 88,20 |
| 8 | Район №8 | 0,7 | 41 | 3,275 | 134,28 |
| 9 | Район №9 | 0,4 | 24 | 4,2 | 100,80 |
| 10 | Район №10 | 0,6 | 35 | 3,581 | 125,34 |
| 11 | Общественно-деловая застройка |  |  |  | 81,63 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  | 1714,32 |

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства Родионовского сельского округа

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Удельная расчетная эл. Нагрузка, кВт/здание | Расчетная эл. Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищалово: Коттеджное строительство | 405 | 4,3 | 1741,50 |
| 2 | Родионово: Коттеджное строительство | 180 | 4,3 | 774,00 |
| 3 | Логиново: Коттеджное строительство | 88 | 5,86 | 515,68 |
| 4 | Юрьевское (частично строительство предлагается в пределах существующих границ населенного пункта): Коттеджное строительство | 217 | 4,3 | 933,10 |
| 5 | Карбушево: Коттеджное строительство | 44 | 7,34 | 322,96 |
| 6 | Новое: Коттеджное строительство | 59 | 6,74 | 397,66 |
| 7 | Митино, Волжский (строительство в пределах существующих границ населенного пункта): Коттеджное строительство | 65 | 6,55 | 425,75 |
| 8 | Языково: Коттеджное строительство | 384 | 4,3 | 1651,20 |
| 9 | Реброво: Коттеджное строительство | 47 | 7,22 | 339,34 |
|  | Дачное строительство по поселению | 112 | 1,97 | 220,64 |
|  | Школа | 595 учащихся | 0,25 кВт/учащихся | 148,75 |
|  | Детский сад | 200 мест | 0,46 кВт/место | 92,0 |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  | 378,13 |
|  | Итого: |  |  | 7940,71 |

##### Связь, радиофикация, телерадиовещание

Существующее положение

На территории Левобережного сельского поселения действует только один оператор, фиксированный телефонной связи – ОАО «ЦентрТелеком». Все населенные пункты, где есть постоянно проживающее население, оборудованы таксофонами.

Проектные предложения

Развитие телефонной сети Левобережного сельского поселения предусматривается наращиванием номерной ёмкости ГТС с открытием новых АТС и выносных абонентских модулей в районах нового строительства с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по экономическим причинам), система проводного вещания должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

В удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное радиовещание.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Генеральным планом Левобережного сельского поселения даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по одному телефону. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

В Левобережном сельском поселении предусматривается строительство коттеджной, малоэтажной и общественно-деловой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой коттеджной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 45 абонентов. От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Радиофикация. Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир и коттеджей, из расчета на каждую квартиру и коттедж по одной основной радиоточке. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Тутаевского района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

Расчёт потребности населения Великосельского и Метенининского сельских округов в средствах связи

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Кол-во телефонов, ед. | Кол-во радиоприемников, ед | Кол-во телеприемников, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Великое село: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Першино: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 78 | 78 | 78 | 78 |
|  | Школа | 595 учащихся | 5 | 5 | 15 |
|  | Детский сад | 200 мест | 10 | 5 | 10 |
|  | Общественно-деловая застройка |  | 76 | 75 | 76 |
|  | Итого: |  | 249 | 243 | 259 |

Расчёт потребности населения Борисоглебского и Никольского сельских округов в средствах связи

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Кол-во телефонов, ед. | Кол-во радиоприемников, ед | Кол-во телеприемников, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Борисоглеб: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 2 | с. Никольское: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3 | с. Верещагино: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | д. Павловское: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  | Итого: |  | 208 | 208 | 208 |

Расчёт потребности населения Помогаловского сельского округа в средствах связи

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Кол-во телефонов, ед. | Кол-во радиоприемников, ед | Кол-во телеприемников, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Выползово: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2 | с. Савинское: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3 | п. Красный Бор: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | п. Урдома: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5 | д. Ясиплево |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | Итого: |  | 223 | 223 | 223 |

Расчёт потребности территорий нового строительства Родионовского сельского округа в средствах связи

| №№ | Наименование | Кол-во зданий | Кол-во телефонов, ед. | Кол-во радиоприемников, ед | Кол-во телеприемников, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищалово: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 2 | Родионово: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 3 | Логиново: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 4 | Юрьевское (частично строительство предлагается в пределах существующих границ населенного пункта): |
|  | Коттеджное строительство | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 5 | Карбушево: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 6 | Новое: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 7 | Митино, Волжский (строительство в пределах существующих границ населенного пункта): |
|  | Коттеджное строительство | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 7 | Языково: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 8 | Реброво: |  |  |  |  |
|  | Коттеджное строительство | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  | Школа | 595 учащихся | 5 | 5 | 15 |
|  | Детский сад | 200 мест | 10 | 5 | 10 |
|  | Общественно-деловая застройка |  | 76 | 75 | 76 |
|  | Итого по поселению: |  | 1580 | 1574 | 1590 |

Расчёт потребности населения д. Машаково в средствах связи

| №№ | Наименование | Территория, га | Кол-во зданий (квартир) | Кол-во телефонов, ед. | Кол-во радиоприем-ников, ед | Кол-во телеприем-ников, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 1 | Район №1 | 1,1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Район №2 | 2,8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Район №3 | 4,9 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4 | Район №4 | 6,7 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 5 | Район №5 | 4,7 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | Район №6 | 4,5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | А. Зона застройки малоэтажными жилыми домами |  |
| 7 | Район №7 | 0,3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | Район №8 | 0,7 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 9 | Район №9 | 0,4 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10 | Район №10 | 0,6 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 11 | Общественно-деловая застройка |  |  | 12 | 12 | 12 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  | 262 | 262 | 262 |

Расчёт потребности населения д. Пшеничище в средствах связи

| № | Наименование | Территория, га | Кол-во зданий (квартир) | Кол-во телефонов, ед. | Кол-во радиоприем-ников, ед | Кол-во телеприем-ников, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |
| 1 | Район №1 | 59,8 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| 2 | Район №2 | 24,4 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 3 | Район №3 | 7,1 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|  | А. Зона застройки малоэтажными жилыми домами |  |
| 7 | Район №7 | 0,9 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 11 | Общественно-деловая застройка |  |  | 27 | 27 | 27 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  | 567 | 567 | 567 |

8. Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов  Левобережного сельского поселения

Система обращения с отходами на территории ТМР включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и пищевых отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется Администрацией ТМР.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Для эффективности мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, необходимо строительство на территории Левобережного сельского поселения полигона ТБО, отвечающего требованиям современного законодательства. Генеральным планом предлагается площадка в районе с. Пщеничище. Необходимо наметить комплекс мероприятий по обследованию указанной площадки с целью пригодности для использования в качестве полигона ТБО.

До постройки нового полигона ТБО, предусмотреть вывоз отходов с территории поселения в правобережную часть Тутаевского МР для складирования на полигоне ООО «Фонд»Экономическая инициатива» либо другом ближайшем лицензированном полигоне.

Предусмотреть охват всех населённых пунктов поселения системой сбора и вывоза ТБО, с последующим внедрением на территории поселения раздельного сбора и сортировки ТБО.

Твердые бытовые отходы

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

Ответственность за чистоту контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий возлагается на их владельцев.

Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов, мусоросортировочной станцией, лицами, ответственными за содержание соответствующей территории.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов находящемся в Тутаевском муниципальном районе.

Крупногабаритный мусор

Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на городские очистные сооружения МУП «Водоканал».

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Характер и содержание инженерной подготовки определяются основными существующими проблемами (слабое водоотведение и подтопление территории вследствие формирования поквартальных контуров, нарушающих поверхностный сток) и наличными экологическими рисками (активная эрозионная деятельность рек Волга, Урдома, Долгополка, Чернуха, Колокша и возможность подтопления и разрушения берегов).

Инженерная подготовка территории предполагает реализацию следующих комплексов мероприятий:

- поэтапное обустройство набережной рек посредством укрепления берегов и устройства искусственной набережной и урегулирования стока за счет возведения инженерных сооружений по защите от подтопления;

- организация поверхностного стока для понижения уровня грунтовых вод посредством учета сети естественных тальвегов ложбинно-лощинной сети и устранения техногенных препятствий для поверхностного и подземного латерального стока;

- установка фильтрующих габионных водопусков в устьевых частях многочисленных мелких водотоков, впадающих в реки Волга, Урдома, Долгополка, Чернуха, Колокша, Урдома, Митька, Ухра, Вожерка, Песохоть, Ломинка, Ить, Языковка, Вощиха, Мязь, Щётка.

- вертикальная планировка внутрипоселковых территорий с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов и ликвидацией подпорных эффектов в зонах отсечения естественных поверхностных и подземных тальвегов дорожным полотном.

Обустройство придолинной территории (русло, низкая пойма, открывающиеся на акваторию уступы высокой поймы и первой надпойменной террасы на вогнутых сторонах излучин).

Неустоявшийся характер прибрежных перемещений приводит к сезонным (вовремя прохождения расхода) циклам размыва и переотложения, что приводит к постоянной переработке руслового ложа, подмыву вогнутых сторон излучин и отложению аллювия в форме побочной вдоль выпуклых берегов и осередков по центральной оси плесовой лощины.

Предполагается два варианта инженерной подготовки прибрежной части населенных пунктов, которые могут рассматриваться и как последовательные этапы реализации одного и того же варианта.

При этом проектировщики исходят из следующих обстоятельств:

- общее раскрытие прибрежных населенных пунктов на акваторию – требование времени и общей композиционной идеи;

- реализация данной композиционной идеи неизбежно приведет к увеличению градостроительной нагрузки на прибрежную зону;

- формирования поселкового эколого-рекреационного каркаса также напрямую зависит от возможностей стабилизации и обустройства.

Следовательно, задача инженерной подготовки – минимизация естественных процессов боковых деформаций прибрежной зоны, укрепление несущего грунтового массива прибрежной полосы. Для достижения данной задачи необходимо:

- укрепление пойменных бровок и уступов террас посредством устройства гибионных подпорных стенок;

- устройство фашинных стенок посредством укладки естественного биологического материала и подсадки «живой» стены из ивняков и вяза;

- укрепление внешнего края пойм зашпунтовкой из горбыля стойких пород;

- устройство лестниц спусков в зонах отдыха;

- строгое соблюдение режима прибрежной полосы водоохраной зоны с недопущением капитального строительства в ослабленных зонах и увеличения давления нагрузки на грунтовые массы.

Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока

Причины высокого стояния уровня грунтовых вод раскрыты в разделе инженерно-экологическая оценка территории. Питание горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Развитие застройки уже на этапе частной усадебной застройки привело к общему выравниванию поверхности и запахиванию-засыпанию естественно дренажной сети. Грунтовые дороги, разделяющие кварталы частной усадебной застройки после многолетней подсыпки, стали играть роль отсекающих дамб, при этом дренажные канавы мелкого заложения, прокопанные вдоль земельных участков и местами вдоль дорог, не обеспечивали отведения атмосферных осадков и талых вод в небольшом объеме. Последующая в послевоенное время каменная застройка, разделенная проездами с поднятыми асфальтобетонными покрытиями, еще более усугубила ситуацию.

В настоящем генплане предлагается трассировать дрены с учетом конфигурации естественной дренажной сети.

На территории капитальной застройки понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностного стока предполагалось решать с помощью устройства дренажно-дождевой канализации в комплексе с вертикальной планировкой. На территориях, не требующих понижения уровня грунтовых вод, устраивается закрытая сеть дождевой канализации.

Полностью эти решения не реализованы до настоящего времени, что оставляет их актуальность вне сомнений. Однако, закрытая сеть дождевой канализации должна также трассироваться в максимально-возможном соответствии с выявленной системой латерального ложбинно-лощинного стока. При этом закрытая сеть дождевой канализации может устраиваться из современных ПВХ-материалов, что значительно удешевляет их укладку.

Вокруг вновь проектируемых капитальных зданий с высоким уровнем стояния грунтовых вод должен быть устроен кольцевой дренаж с выпуском дренажных вод в ближайшую дождевую или дренажно-дождевую сеть. Эффективность функционирования последней, связана напрямую с сохранностью мелких речек и целой сети ручьев. Несмотря на относительно небольшие размеры V-образные узкие долины являются важными элементами естественного водоотведения с территорий населенных пунктов. Для сохранения этих элементов важно культивировать плотные заросли мелколиственных пород в прибрежной защитной полосе, не допускать сваливания бытового мусора.

Для реорганизации дренажной сети в целом целесообразно устроить систему проколов под телом дорожных насыпей основных магистралей населенных пунктов в местах их пересечения с главными элементами ложбинно-лощинной сети.

9. Анализ экологической безопасности  и  охраны окружающей среды, перспективы развития Левобережного сельского поселения

Экологическая безопасность

Экологическая безопасность поселения связана наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса поселения. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в городе и селе не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий – не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% к 60%.

В Левобережном сельском поселении в настоящий период времени, по данным инвентаризации, зеленые насаждения в границах существующей черты населенных пунктов занимают около 25% территории. Значительная территория зеленых насаждений приходится на пойму рек в границах сельского поселения.

В концепции территориального планирования Левобережного сельского поселения предусмотрено увеличение доли озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах с 25% до 30%.

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, целенаправленной работы по улучшению экосистем рек путем организации мероприятий, предлагаемых в настоящем генплане.

В концепции территориального планирования Левобережного сельского поселения предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных островов в единую непрерывную систему с раскрытием на живописную пойму рек, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Охрана окружающей среды

При территориальном планировании Левобережного сельского поселения приоритетными являются решения, связанные с охраной окружающей среды и обеспечением безопасной жизнедеятельности и здоровья человека.

При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об экологической экспертизе», Водным, Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, законодательством Ярославской области об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов.

Учитывая специфику эколого-ресурсных компонентов окружающей природной среды Левобережного сельского поселения Тутаевского района природоохранная деятельность субъекта осуществляется по следующим направлениям:

- атмосфера;

- водные ресурсы;

- почвы и земельные ресурсы;

- биологические ресурсы (растительный и животный мир).

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

Выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов должен осуществляться с соблюдением требований законодательства при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

В случаях, если размещение зданий, строений, сооружений и иных объектов затрагивает законные интересы граждан, решение принимается с учетом результатов референдумов или общественных слушаний.

Хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) допускается только на специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями. Ядохимикаты, непригодные для дальнейшего использования, должны быть переданы на утилизацию в специализированные организации.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения нарушений конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду предприятия с технологическими процессами, являющиеся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации объекта (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Для магистральных газопроводов давлением более 12 атм предусматривается охранная зона шириной 25 м в каждую сторону от оси газопровода (в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов).

Для межпоселковых распределительных газопроводов устанавливаются охранные зоны шириной 2 м от оси газопровода с каждой стороны (в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»).

Для воздушных линий (ВЛ) электропередач предусматриваются санитарные разрывы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- для ВЛ напряжением 330 кВ	- 20 м ;

- для ВЛ напряжением 500 кВ	- 30 м;

- для ВЛ напряжением 750 кВ	- 40 м.

Охрана воздушного бассейна

На территории Левобережного сельского поселения размещены производственные, коммунально-складские, сельскохозяйственные объекты. Данные объекты не оказывают существенного негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха прилегающих территорий и находятся в пределах допустимых концентраций. В целом состояние атмосферного воздуха и окружающей среды на территории поселения благополучное.

Необходимо организовать работы по проведению существующими на территории Помогаловского сельского поселения предприятиями и организациями инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, принять меры по организации санитарно – защитных зон (с особым вниманием на предприятиях, в границах нормативной СЗЗ которых находится жилая зона).

Предусмотреть меры по обеспечению проведения оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселения, в целях планирования мероприятий по охране атмосферного воздуха для нового, перспективного строительства.

Радиационная безопасность

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Перед отводом земельных участков под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки. Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

- отсутствие радиационных аномалий;

- частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. В почвах поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Не разрешается предоставление земельных участков без заключения органов Федеральной службы Роспотребнадзора.

Охрана водных ресурсов

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006.№74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях  которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Размер водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается. Проведение других рубок в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

Основные поверхностные водные объекты Левобережного сельского поселения – р.Волга, р.Урдома, р.Долгополка, р.Чернуха, р.Колокша, р.Митька, р.Ухра, р.Вожерка, р.Песохоть, р.Ломинка, р.Ить, р.Языковка, р.Вощиха, р.Мязь, р.Щётка, находящиеся в федеральной собственности, являются объектами общего пользования, т.е. общедоступными водными объектами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от источника до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Для защиты подземных вод от загрязнения необходимо:

- устройство зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения (артскважин);

- контроль за соблюдением установленного режима использования ЗСО;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

Водные объекты, расположенные на территории Левобрежного сельского поселения

| Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Размер прибрежной защитной полосы, м | Размер береговой защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Солдобохоть | 12,1 | 100 | 40 | 20 |
| р. Волга | 3 700 | 200 | 40 | 20 |
| р. Песохоть | 9 | 50 | 40 | 5 |
| р. Пунтрохоть | 12 | 100 | 40 | 20 |
| р. Урдома | 37 | 100 | 40 | 20 |
| р. Долгополка | 3,3 | 50 | 40 | 5 |
| р. Чернуха | 24 | 100 | 40 | 20 |
| р. Колокша | 37 | 100 | 40 | 20 |
| р. Ломинка | 19,7 | 100 | 40 | 20 |
| р. Вожа | 4 | 50 | 40 | 5 |
| р. Кридша | 4 | 50 | 40 | 5 |
| р. Саха | 18 | 100 | 40 | 20 |
| р. Шумяшка | 1,3 | 50 | 40 | 5 |
| руч. Крутец | 3,8 | 50 | 40 | 5 |
| руч. Гольчиха | 2 | 50 | 40 | 5 |
| р. Грязновка | 3,7 | 50 | 40 | 5 |
| р. Песохоть | 9 | 50 | 40 | 5 |
| р. Костромка | 5,4 | 50 | 40 | 5 |
| р. Митька | 20 | 100 | 40 | 20 |
| р. Всдериножка | 3,4 | 50 | 40 | 5 |
| р. Талица | 8,5 | 50 | 40 | 5 |
| р. Свитлица | 8,1 | 50 | 40 | 5 |
| р. Мордовка | 4,8 | 50 | 40 | 5 |
| р. Ить | 68 | 200 | 40 | 20 |
| руч. Светлый | 8,2 | 50 | 40 | 5 |
| р. Ухра | 135 | 200 | 40 | 20 |
| р. Вожерка | 27 | 100 | 40 | 20 |
| р. Языковка | 13 | 100 | 40 | 20 |
| р. Вощиха | <10 | 50 | 40 | 5 |
| р. Мязь | <10 | 50 | 40 | 5 |
| р. Щётка | <10 | 50 | 40 | 5 |

Рациональное использование природных ресурсов

Территорию для развития существующего поселения следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях – в установленном Законом порядке.

Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда допускается также в исключительных случаях только в установленном законом порядке.

Проектирование на территории сельского поселения промышленных или других объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

В зонах особо охраняемых территорий запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:

- на землях водоохранных полос (зон);

- в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников.

Рациональное использование водных ресурсов возможно без увеличения водопотребления за счет:

- введения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;

- расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;

- сокращения потерь воды на подающих коммунальных сетях.

10. Цели и  задачи,  ожидаемые результаты и сроки  реализации  программы

Основными  целями программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- улучшение экологической ситуации на территории левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области;

- повышение инвестиционной привлекательности левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства;

- выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий;

- обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района;

- выполнить работы по строительству полигона ТБО;

- обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон.

Ожидаемые результаты  реализации программы:

- модернизация  и обновление коммунальной инфраструктуры левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области;

- снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции;

- повышение надежности и качества услуг  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- увеличение доли населения Тутаевского муниципального района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

- обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям;

- снижение платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- создание благоприятных условий для проживания населения;

- создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов;

- привлечение инвестиций.

Срок реализации программы: 2011-2030 гг.

Внебюджетные источники финансирования уточняются после разработки инвестиционных программ, с учетом доступности для потребителей товаров и услуг. Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

11. Социально-экономическое  обоснование программы

Вступление в силу с 01.01.2006г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок формирования тарифов.

Для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработанная программа направлена на модернизацию, плановое развитие коммунальной инфраструктуры и для нового строительства. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры района (т.е. систем

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации и утилизации твердых бытовых отходов), в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства муниципального района.

Основу документа составляет перечень программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определено ресурсное обеспечение и механизмы реализации ее направлений. В результате реализации программы повысится надежность теплоснабжения, газификации, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах коммунальной инфраструктуры; улучшится санитарное состояние территории; повысится инвестиционная привлекательность, что позволит обеспечить рост экономики и привлечение инвестиций на территорию Тутаевского муниципального района.

12. Управление реализацией программы

Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ярославской области, бюджета Тутаевского муниципального района и бюджета Левобережного с/п.

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами и другими нормативными документами.

Программа социально-экономического развития Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области утверждается представительным органом местного самоуправления по представлению Главы Левобережного сельского поселения, которые осуществляет общее руководство Программой.

Полномочия Совета Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области:

– утверждение Программы социально-экономического развития поселения;

– определение объемов и источников финансирования;

– утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных Программой, в рамках собственной компетенции и в соответствии с Уставом поселения;

– контроль за ходом реализации Программы.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей структуре органов местного самоуправления Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется сотрудниками Администрации Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области по поручениям Главы Левобережного сельского поселения, а также депутатами Совета Левобережного сельского поселения.

Одним из основных элементов управления Программой является план действий по ее реализации, утверждаемый Главой Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области. Данный план включает основные мероприятия Программы с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий, а также регламент представления отчетов о ходе реализации Программы Главе Левобережного сельского поселения.

Полномочия Главы Левобережного сельского поселения Тутаевского района Ярославской области:

– осуществление общего руководства Программой;

– обеспечение механизмов и процедур управления Программой;

– внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий Программы;

– принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в соответствии с Уставом;

– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических приоритетов и основных мероприятий Программы, в том числе ежегодное рассмотрение и утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации;

– подготовка заключения о ходе выполнения Программы, рассмотрение предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных мероприятий;

– иные полномочия.

Сотрудники Администрации поселения осуществляют следующие функции:

– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в рамках своей компетенции;

– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их защита в отделе финансов района;

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

13. Механизм реализации  программы

| Органы местного самоуправления: | Организация коммунального комплекса (ОКК): |
| --- | --- |
| Разрабатывают документы территориального планирования (по Градостроительному кодексу Российской Федерации). Разрабатывают и утверждают программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР). Разрабатывают в соответствии с ПКР и утверждают техническое задание (ТЗ) на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса. Проверяют соответствие инвестиционной программы ОКК условиям утвержденного ТЗ и обоснованности расчета необходимых финансовых потребностей, синхронизируют все инвестпрограммы ОКК. Рассчитывают надбавки к тарифам и плату за подключение к СКИ. Анализируют доступность этих тарифов для потребителей. Определяют потребность в дополнительном финансировании. Отправляют на заключение в орган регулирования Ярославской области проекты инвестпрограмм ОКК. Утверждают инвестпрограммы, надбавки к тарифам и тарифы на подключение. Заключают с ОКК договоры в целях развития СКИ, определяющие условия выполнения инвестиционных программ ОКК. Осуществляют мониторинг инвестпрограмм ОКК. | Подготовка на основе ТЗ проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей для ее реализации. Реализация инвестиционной программы |

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование потребности для реализации программы:

| Наименование проекта | Финансирование | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего (тыс. руб.) | - | 150,0 | 8540,0 | 9666,0 | 35830,0 | 31395,0 | 28845,0 | 26520,0 | 2570,0 | 2670,0 |
| электроснабжение | 3046,0 | - | 150,0 | 180,0 | 216,0 | 260,0 | 315,0 | 375,0 | 450,0 | 500,0 | 600,0 |
| газоснабжение | 90000,0 | - | - | - | - | 30000,0 | 21000,0 | 15000,0 | 24000,0 | - | - |
| водоотведение | 38710,0 | - | - | 8360,0 | 7400,0 | 3520,0 | 8030,0 | 11400,0 | - | - | - |
| водоснабжение | 14000,0 | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | 430,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | 146186,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |