Приложение к
решению Муниципального Совета

Чебаковского сельского поселения

от 18.04.2013 года      № 19

«Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Чебаковского сельского поселения

Тутаевского района Ярославской области

на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

Содержание

- Паспорт программы

- Характеристика существующей ситуации в коммунальном хозяйстве поселения

- Перспективы развития Чебаковского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5. Перечень инвестиционных проектов (мероприятий), обеспечивающих достижение целевых показателей

6.Управление программой

- Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чебаковского сельского поселения

на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

| 1. Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЧСП на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Генеральный план Чебаковского сельского поселения |
| 3. Заказчик программы | Администрация Чебаковского сельского поселения |
| 4. Разработчик программы | Администрация Чебаковского сельского поселения |
| 5. Цель программы | Основными целями программы являются: 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 3. Улучшение экологической ситуации на территории ЧСП. |
| Задачи программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства; - выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий; - обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения; - выполнение комплекса мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации ТБО. |
| 7. Сроки реализации программы | Срок реализации программы – 2011 – 2030 годы. |
| 8. Исполнители программы | Администрация Чебаковского сельского поселения, организации коммунальной инфраструктуры |
| 9. Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. Общий объем финансирования программы: 266063,0 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции; - повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - увеличение доли населения Чебаковского сельского поселения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества; - обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям; - снижение платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - создание благоприятных условий для проживания населения; - создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов; - привлечение инвестиций. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

  - Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

## ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| Институциональная структура* | МУП ТМР «Чебаковское ЖКХ» |
| --- | --- |
| характеристика системы ресурсоснабжения** | Осуществляется из подземных и поверхностных источников водоснабжения. Водонапорые башни – 3 Артезианские скважины – 4 Водопроводная сеть – 11 км, стальная труба Внутреннее водоснабжение. Водоразборные колонки – 10 шт. Хранилище для воды (д.Судилово) – 2 по 75 куб.м. Количество населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение – 3 |
| балансы мощности и ресурса*** | Объем поднятой воды в год – 629350,67 м3 Общий полезный отпуск воды – 59883,89 м3 в том числе: населению – 52878,54 м3 социальная сфера – 1986,40 м3 прочие потребители – 930,0 м3 на собственные нужды предприятия – 4088,95 м3 Общий объем потерь воды (5,1%) – 3051,78 м3 |
| доля поставки ресурса по приборам учета | 40 % потребителей имеют приборы учета |
| зоны действия источников ресурсов | Жилой сектор, учреждения, сельхозпредприятия |
| резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом | Резерв – 3 м3/час |
| надежность работы системы | Износ элементов системы водоснабжения составляет: водонапорная башня (п.Никульское) - 90% водонапорная башня (п.Чебаково) - 95 % артезианские скважины – 92 % хранилище для воды – 85 % Аварийных ситуаций за последний год не возникало. |
| качество поставляемого ресурса | Повышенное содержание железа в воде |
| воздействие на окружающую среду |  |
| тарифы, плата (тариф) за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса | Тариф за услугу без НДС – 23,74 руб. за 1 м3 Себестоимость 1 м3 – 34,02 руб. |
| технические и технологические проблемы в системе | Высокий % износа оборудования. Отсутствие системы химводоочистки. |

Существующее положение.

Водоснабжение поселков Никульское и Чебаково осуществляется из подземных водоисточников, для водоснабжения дер.Судилово используются поверхностные воды, что обусловлено близостью реки.

Подаваемая вода в сети поселков содержит повышенное содержание железа, для устранения данного факта необходимо предусмотреть обезжелезивание воды.

Большая часть жилого фонда и общественных зданий поселков оборудована внутренним водопроводом. Вода в поселках расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Дома частного сектора в пос.Чебаково снабжаются водой от водоразборных колонок.	Для нужд пожаротушения водопроводная сеть оборудована пожарными гидрантами.

В настоящее время проводится работа по обустройству зон санитарной охраны водозаборов.

Проектное положение.

Мероприятия на первую очередь:

- реконструкция и строительство артскважин в населенных пунктах, пожарных резервуаров и водоемов;

- замена ветхих сетей водопровода;

- тампонаж  неиспользуемых артезианских скважин;

- ремонт колодцев;

- установка  зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время;

- установка индивидуальных приборов учета воды;

- строительство станций обезжелезивания и обеззараживания воды в пос. Никульское и пос.Чебаково.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

| Институциональная структура* | МУП ТМР «Чебаковское ЖКХ» |
| --- | --- |
| характеристика системы ресурсоснабжения** | Канализационные сети – 2,9 км Насосная станция – 1 (требуется реконструкция) Очистные сооружения – 1 Выгребные ямы - 16 Количество населенных пунктов, имеющих централизованное водоотведение – 2 |
| балансы мощности и ресурса*** | Баланс водоотведения и очистки выгребных ям в год – 51715,04 м3 Общий объем водоотведения и очистки выгребных ям – 51715,04 м3/год в том числе: населению – 49808,64 м3/год социальная сфера – 1049,60 м3/год прочие потребители – 856,80 м3/год |
| доля поставки ресурса по приборам учета | 40 % потребителей имеют приборы учета |
| зоны действия источников ресурсов | Жилой сектор, учреждения |
| резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом | Резерв – 7 м3/час |
| надежность работы системы | Износ элементов системы водоотведения составляет 90 % Аварийных ситуаций за последний год не возникало. |
| качество поставляемого ресурса |  |
| воздействие на окружающую среду |  |
| тарифы, плата (тариф) за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса | Тариф за услугу без НДС – 11,16 руб. за 1 м3 Себестоимость 1 м3 – 13,37 руб. |
| технические и технологические проблемы в системе | Высокий % износа оборудования. |

Существующее положение.

Число населенных пунктов, имеющих канализацию - 2. Поселок Никульское имеет очистные сооружения, которые в настоящее время являются неработающими, требуют реконструкции, и эта проблема остается одной из важнейших в системе коммунального хозяйства поселения на сегодняшний день.

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются надворными уборными и выгребами.

Возможно 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки. Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения.

Во втором случае отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность, а, следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

Проектное положение.

С целью сокращения сброса в  окружающую среду неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- строительство очистных сооружений в пос. Чебаково, пос. Никульское и др..

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

| Институциональная структура* | МУП ТМР «Чебаковское ЖКХ» |
| --- | --- |
| характеристика системы ресурсоснабжения** | Газовая котельная – 1 мощностью 5Гкал в час Мазутная котельная – 1 мощностью 2Гкал в час теплосети – 4,5 км Количество населенных пунктов, имеющих централизованное теплоснабжение – 2 |
| балансы мощности и ресурса*** | По газовой котельной пос.Никульское: Общая потребность в теплоэнергии – 5258,3 Гкал/год Всего полезный отпуск – 3985,74 Гкал/год в том числе: населению – 3388,36 Гкал/год социальная сфера – 520,28 Гкал/год прочие потребители – 77,10 Гкал/год на собственные нужды котельной – 150,0 Гкал/год Потери (28,2%) – 1122,56 Гкал/год Потребность в топливе (газ) – 750,0 тыс.м3/год По мазутной котельной пос.Чебаково: Общая потребность в теплоэнергии – 2770,8 Гкал/год Всего полезный отпуск – 2092,92 Гкал/год в том числе: населению – 1479,68 Гкал/год социальная сфера – 613,24 Гкал/год на собственные нужды котельной – 84,0 Гкал/год Потери (28,4%) – 593,88 Гкал/год Потребность в топливе (мазуте) – 360,0 тн/год |
| доля поставки ресурса по приборам учета | В жилых домах не предусмотрены, установлены в бюджетных учреждениях. |
| зоны действия источников ресурсов | Жилой сектор, учреждения |
| резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом | Резерв – 1 Гкал/час |
| надежность работы системы | Износ элементов системы теплоснабжения составляет: газовые котлы - 80 % мазутные котлы: 1 котел – новый, 2 котел – отремонтирован теплосети – 85 % |
| качество поставляемого ресурса |  |
| воздействие на окружающую среду |  |
| тарифы, плата (тариф) за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса | Тариф за услугу без НДС – 1324,34 руб. за 1 Гкал Оплата население по тарифу – 470,0 руб. за 1 Гкал Себестоимость 1 Гкал – 2200,00 руб. |
| технические и технологические проблемы в системе | Высокий % износа оборудования, дорогостоящее топливо (мазут). Большие потери при подаче тепла из-за плохого состояния теплотрассы и теплоизоляции в домах. |

Существующее положение.

В настоящее время для теплоснабжения поселков Чебаково и Никульское используются две котельные, централизованным отоплением обеспечены в основном многоквартирные дома и учреждения. Коттеджи и частные дома в поселках используют индивидуальные отопительные системы. На индивидуальное отопление переведены квартиры во многоквартирных домах дер.Судилово.

С техническим состоянием сетей и другими причинами связаны потери теплоэнергии, при этом порядок теплопотерь составляет более 20 % отпущенной теплоэнергии.

Трассировка теплотрассы выполнена вдоль основных проездов. Способ прокладки тепловых сетей подземный.

Основой идеологии программы должна стать модернизация существующих и строительство новых теплоисточников на базе современных высокоэффективных  технологий и материалов, что улучшит теплоснабжение населенных пунктов, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты муниципального хозяйства.

При реконструкции теплотрасс необходимо использовать современные способы прокладки и эффективные материалы, энеогосберегающие технологии.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

| Институциональная структура* |  |
| --- | --- |
| характеристика системы ресурсоснабжения** | Используется природный и сжиженный газ для нужд населения. ГРП (в.д.), ГРП (н.д.) пос.Никульское Газопровод высокого давления Газопровод низкого давления Количество газифицированных населенных пунктов – 1 |
| балансы мощности и ресурса*** | Потребление – 1045261 м3/год, в том числе: Котельная – 750000 м3/год; Население – 295261 м3/год |
| доля поставки ресурса по приборам учета | 40 % потребителей (население) имеют приборы учета |
| зоны действия источников ресурсов | Жилой сектор, котельная |
| резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом |  |
| надежность работы системы |  |
| качество поставляемого ресурса |  |
| воздействие на окружающую среду |  |
| тарифы, плата (тариф) за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса | Тариф за подключение20 – 100 тыс.рублей с абонента |
| технические и технологические проблемы в системе |  |

Существующее положение.

Газоснабжение населенных пунктов поселения развивается на базе природного и сжиженного балонного газа. Источником поставки сжиженного газа  служит газонаполнительная станция. Газифицирован природным газом один населенный пункт – пос.Никульское.

Система газоснабжение принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительную котельную и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

ОАО «Газпром» были разработаны «Схемы газификации районов Ярославской области», согласно которым предполагается газифицировать населенные пункты сельских поселений и в первую очередь центральные, градообразующие поселения. Схемой предполагается газификация пос. Чебаково, дер. Медведево, дер. Чебаково, дер. Афанасово.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

| Институциональная структура* | Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Тутаевский РЭС |
| --- | --- |
| характеристика системы ресурсоснабжения** | Электроподстанция – ПС Чебаково - 35/10 кВ Питающие фидеры: - ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Чебаково 35/6 кВ - ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Чебаково 35/6 кВ - ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Чебаково 35/6 кВ - ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Чебаково 35/6 кВ - ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Чебаково 35/6 кВ - ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Чебаково 35/6 кВ Протяженность ВЛ-0,4 кВ – 43 км Протяженность ВЛ- 6-10 кВ – 64,7 км Износ – 35 % |
| балансы мощности и ресурса*** | Потери – 20 % |
| доля поставки ресурса по приборам учета | 99,9 % |
| зоны действия источников ресурсов | Жилой сектор, учреждения, предприятия |
| резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом | Резерв – 1 мВт |
| надежность работы системы |  |
| качество поставляемого ресурса |  |
| воздействие на окружающую среду |  |
| тарифы, плата (тариф) за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса |  |
| технические и технологические проблемы в системе |  |

Существующее положение

93 % населённых пунктов Чебаковского сельского поселения электрофицированы. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом.

На территории поселения нет генерального плана реконструкции и развития электрических сетей с учетом существующих и перспективных нагрузок.

На территории Чебаковского сельского поселения расположена электроподстанция    ПС Чебаково - 35/10 кВ, электроснабжение поселения осуществляется по шести питающим фидерам. По состоянию на 01.01.2011 г. нуждаются в реконструкции 6 км линий электропередач. Большая часть ВЛ-0,4 кВ требуют замены опор и проводов.

Проектное решение

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО

| Институциональная структура* | Заключен договор на сбор и вывоз ТБО с ООО «Фонд «Экономическая инициатива», с ООО «Экофонд» |
| --- | --- |
| характеристика системы ресурсоснабжения** | На территории поселения оборудованы 3 контейнерные площадки для сбора ТБО, установлено 30 контейнеров |
| балансы мощности и ресурса*** |  |
| доля поставки ресурса по приборам учета | 100 % |
| зоны действия источников ресурсов | Жилой сектор, учреждения, предприятия |
| резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом | Для полного охвата всех населенных пунктов необходимо установить 392 контейнеров, 5 заглубленных контейнеров в пос.Никульское |
| надежность работы системы |  |
| качество поставляемого ресурса |  |
| воздействие на окружающую среду |  |
| тарифы, плата (тариф) за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса |  |
| технические и технологические проблемы в системе |  |

* - организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы;

** - основные технические характеристики источников, сетей, других объектов системы;

*** - с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей.

Существующее положение

Система обращения с отходами на территории поселения включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется Администрацией ЧСП.

Вывоз отходов с территории поселения для складирования на полигоне осуществляется на договорной основе ООО «Фонд «Экономическая инициатива».

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов находящемся в Тутаевском муниципальном районе.

Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом МУП  ТМР «Чебаковское ЖКХ».

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

Ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Проектное решение

Предусмотреть охват всех населённых пунктов поселения системой сбора и вывоза ТБО, с последующим внедрением на территории поселения раздельного сбора и сортировки ТБО.

  - Анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Приборы учета установлены у потребителей услуг индивидуальные в квартирах и частных домах, общедомовые приборы учета в многоквартирных домах на настоящий момент отсутствуют. Наибольший процент обеспеченности приборами учета электроэнергии, приборы учета потребления газа в основном в частных жилых домах, 40 % водопотребителей имеют приборы учета, в многоквартирных домах ЧСП не предусмотрено установление общедомовых приборов учета тепловой энергии.

# Перспективы развития Чебаковского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные услуги.

3.1. Перспективные показатели развития Чебаковского сельского поселения.

Перспективы развития Чебаковского сельского поселения определяются его удобным географическим положением. В частности административный центр пос.Никульское находится на пересечении автомагистралей областного значения Ярославль-Углич и Тутаев-Шопша, второй по величине населенный пункт пос.Чебаково расположен на железнодорожной магистрали и имеет железнодорожную станцию.

Этим фактором обусловлено то, что на территории поселения запланировано строительство инвестиционных площадок, которые будут формировать устойчивую экономическую базу поселения. В рамках генерального плана поселения зарезервированы территорий для развития малых и средних производств, расположение которых, преимущественно, планируется в пределах черты населенных пунктов. При размещении инвестиционных площадок для малого предпринимательства учитывались территориальные особенности и приоритетная экономическая специализация муниципальных образований.

Перечень инвестиционных площадок по Чебаковскому сельскому поселению.

| №№ П\П | Место расположения | Кадастровый учет | Оценка участка (млн. руб.) | Вид собственности | Вид разрешенного использования | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тутаевский р-н, Чебаковская с\т, у д.Тамарово | - |  | Государственная собственность (земли запаса) | Для производственных целей | 400 га (три массива) |
|  | Тутаевский р-н, Чебаковская с\т, у д.Залужье | - |  | Государственная собственность (земли запаса) | Для производственных целей | 28 га |

# Содействие развитию предприятий и предпринимательской деятельности

Кроме того инвестиционная площадка расположенная вблизи дер.Тамарово включена в перечень мероприятий по развитию научно-технического комплекса и инновационной деятельности: формирование технопарков на базе существующего научно-образовательного потенциала, ориентированных на узловые центры региональных кластеров, как основных потребителей научно-технической продукции.

До настоящего времени основным, образующим экономику поселения, предприятием было сельскохозяйственное предприятия ОАО «Племзавод «Чебаково», которое с 2007 года находится в стадии банкротства, что негативно сказывается на общем развитии поселения. Возможный приход инвесторов в сельхозпредприятие послужит развитию поселения, созданию рабочих мест, притоку населения.

Промышленный потенциал Чёбаковского сельского поселения представлен следующими основными отраслями промышленности:

- предприятие МУП «Чёбаковское ЖКХ»;

- Чёбаковское участковое лесничество;

- асфальтовый завод;

- по территории проходит участок Северной железной дороги протяженностью 
14 км, 2 станции;

- основное количество предприятий работают в сфере розничной торговли и общественного питания.

Показатели  состояния жилого фонда

| Показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие общей площади жилищного фонда всего: | Единицы измерения | 47,5 |
| в том числе |  |  |
| - многоквартирные жилые помещения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц по договорам приватизации, купли-продажи, дарения | тыс.кв.м. | 26,8 |
| - частного жилищного фонда | тыс.кв.м. | 16,5 |
| - муниципального ( жилые помещения принадлежащие на праве собственности муниципальным образованиям) | тыс.кв.м. | 4.2 |
| - государственного ( жилые помещения, принадлежащие на праве собственности РФ и субъектам РФ) | тыс.кв.м. | - |
| Число многоквартирных домов находящихся в государственной или муниципальной собственности ( дома в которых все помещения находятся в собственности РФ, субъекта РФ или муниципального образования) ВСЕГО | ед. | 1 |
| их общая площадь всего | тыс.кв.м. | 0,3 |
| Количество проживающих на территории поселения | чел. | 1385 |
| Количество семей | чел. | 540 |

Планируемые объемы строительства жилья на период до 2020 года.

| Населенный пункт | Площадь участка, га | Количество коттеджей | Общая площадь (всех домов) | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос.Чебаково | 17,1 | 53 | 6360 | 159 |
| Пос.Никульское | 23,35 | 52 | 6239 | 156 |

Генеральным планом Чебаковского сельского поселения на период до 2020 года предусмотрено новое жилищное строительство площадью 12599 м2. Новое жилищное строительство предполагается осуществлять в северной части кварталов жилой застройки в пос.Никульское и южной группе кварталов в пос.Чебаково, на свободных территориях, наиболее благоприятных по обстоятельствам транспортно-инженерного обеспечения.

Планируемые участки малоэтажной застройки на территории

Чебаковского сельского поселения

1-я очередь:

- участок малоэтажной застройки площадью 16 га в юго-восточной части п. Никульское, 40-50 домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 6,6 га в юго-восточной части п. Никульское, 20-30 домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 17 га в южной части п. Никульское, 40-50 домов с приусадебными участками;

2-я очередь:

- участок малоэтажной застройки площадью 19 га в северной части п. Никульское, 40-60 домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 17 га в северной части п. Никульское, 40-50 домов с приусадебными участками;

- участок малоэтажной застройки площадью 40 га в северо-восточной части п. Чебаково, 100-150 домов с приусадебными участками.

#### Прогноз динамики численности населения

Демографическая ситуация, сложившаяся в Чебаковском сельском поселении, носит позитивный характер. Важнейшим позитивным фактом демографических процессов является: молодая возрастная структура населения (население пенсионного возраста составляет приблизительно 23% от общего числа, население возрастом до 30 лет – 40% от общего числа жителей), уровень рождаемости населения равен уровню смертности. В среднесрочной перспективе сохранятся позитивные тенденции в демографическом развитии в связи с планируемым жилищным строительством, близостью расположения населенных пунктов поселения к административным центрам области и района, что может послужить притоку населения для проживания (такая тенденция имеется в настоящее время).

| Показатели | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), человек | 1373 | 1346 | 1359 | 1370 | 1380 | 1390 | 1430 |

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития Чёбаковского сельского поселения являются:

- индивидуальное жилищное строительство;

- развитие туристической инфраструктуры;

- развитие «придорожного» бизнеса;

- создание центра бытовых услуг в пос.Никульское;

- строительство школы искусств в пос.Никульское;

- строительство хоккейного и теннисного корта в пос.Никульское и пос.Чебаково;

- прокладка внутрипоселкового газопровода;

- развитие сельскохозяйственных угодий;

- строительство общеобразовательной школы в пос.Никульское;

- расширение детского сада в пос.Чебаково;

- развитие мясомолочного производства;

- создание технопарка в районе пос.Чебаково.

  - Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы:

| Коммунальные ресурсы | Жилой фонд | Социальная сфера | Прочие потребители | промышленность | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия (по пос.Никульское и пос.Чебаково) | 760798 кВт |  |  |  |  |
| Тепло на отопление | 4868,04 Гкал/год | 1133,52 Гкал/год | 2027,54 Гкал/год |  | 8029,1 Гкал/год |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |
| Газ | 3125402 м3/год |  | 241200 м3/год |  | 3366602 м3/год |
| Холодная вода | 73197 м3/год | 1986 м3/год | 930 м3/год |  | 76113 м3/год |
| Водоотведение | 65877 м3/год | 1787 м3/год | 837 м3/год |  | 68502 м3/год |
| Твердые бытовые отходы |  |  |  |  | 87834,5 м3/год |

| Присоединенные нагрузки | Жилой фонд | Социальная сфера | Прочие потребители | промышленность | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая | 181364кВт |  |  |  | 181364 кВт |
| Отопительная |  |  |  |  |  |
| Газовая | 2080141 м3/год |  | 241200 м3/год |  | 2321341 м3/год |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - |  |
| Холодное водоснабжение | 20318 м3/год | - | - | - | 20318 м3/год |
| Водоотведение | 18287 м3/год | - | - | - | 18287 м3/год |

Расчет объемов ТБО от домовладений

| № | Наименование населенного пункта | Количество жителей, чел. | Норма накопления ПБО на 1 чел.в год, куб.м. | Годовой объем образования ТБО, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Акулиха | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Алексейцево | 10 | 1,5 | 15 |
|  | д. Амелино | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Афанасово | 3 | 1,5 | 5 |
|  | д. Белешино | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Богатырево | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Большое Масленниково | 2 | 1,5 | 3 |
|  | д. Волково | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Галкино | 2 | 1,5 | 3 |
|  | д. Горинское | 16 | 1,5 | 24 |
|  | д. Данилково | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Залужье | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Иванищево | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Исаево | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Кирилловское | 26 | 1,5 | 39 |
|  | д. Кобылино | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Константиново | 5 | 1,5 | 8 |
|  | д. Крапивино | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Кривандино | 6 | 1,5 | 9 |
|  | д. Крюково | 1 | 1,5 | 2 |
|  | д. Куприянова | 1 | 1,5 | 2 |
|  | д. Малое Масленниково | 1 | 1,5 | 2 |
|  | д. Медведово | 17 | 1,5 | 26 |
|  | д. Михайловское | 2 | 1,5 | 3 |
|  | д. Михалево | 2 | 1,5 | 3 |
|  | д. Мокроусово | 5 | 1,5 | 8 |
|  | д. Николо-Заболотье | 4 | 1,5 | 6 |
|  | д. Никоново | 1 | 1,5 | 2 |
|  | п. Никульское | 674 | 1,5 | 1011 |
|  | д. Омелино | 1 | 1,5 | 2 |
|  | д. Петрушино | 3 | 1,5 | 5 |
|  | д. Подольское | 2 | 1,5 | 3 |
|  | д. Прибрежная | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Сальково | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Саматово | 10 | 1,5 | 15 |
|  | д. Слонятино | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Снегиревка | 1 | 1,5 | 2 |
|  | д. Судилово | 48 | 1,5 | 72 |
|  | д. Сумаково | 10 | 1,5 | 15 |
|  | д. Тамарово | 29 | 1,5 | 44 |
|  | д. Трубино | 1 | 1,5 | 2 |
|  | д. Филимоново | 0 | 1,5 | 0 |
|  | д. Чебаково | 27 | 1,5 | 41 |
|  | п. Чебаково | 475 | 1,5 | 713 |
|  | ИТОГО | 1385 |  | 2085 |

Расчет необходимого количества контейнеров для обеспечения нормативного сбора отходов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Годовой объём образо-вания ТБО, куб.м | Ежед-невный объём образо-вания ТБО, куб.м | Реко-менду-емый объём контей-неров, куб.м | Необ-ходимое коли-чество контей-неров, шт. | Требующееся количество контейнеров по 0,75 куб.м. при вывозе 1 раз в N дней при N, равном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 293 | д. Акулиха | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | д. Алексейцево | 15 | 0,04 | 0,75 | 1,00 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,50 |
| 295 | д. Амелино | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | д. Афанасово | 5 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
| 297 | д. Белешино | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | д. Богатырево | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | д. Большое Масленниково | 3 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| 300 | д. Волково | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | д. Галкино | 3 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| 302 | д. Горинское | 24 | 0,07 | 0,75 | 1,00 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,58 | 0,69 | 0,81 |
| 303 | д. Данилково | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | д. Залужье | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | д. Иванищево | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | д. Исаево | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | д. Кирилловское | 39 | 0,11 | 0,75 | 1,00 | 0,19 | 0,37 | 0,56 | 0,75 | 0,93 | 1,12 | 1,31 |
| 308 | д. Кобылино | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | д. Константиново | 8 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 |
| 310 | д. Крапивино | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | д. Кривандино | 9 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,30 |
| 312 | д. Крюково | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 313 | д. Куприянова | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 314 | д. Малое Масленниково | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 315 | д. Медведово | 26 | 0,07 | 0,75 | 1,00 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,75 | 0,87 |
| 316 | д. Михайловское | 3 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| 317 | д. Михалево | 3 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| 318 | д. Мокроусово | 8 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 |
| 319 | д. Николо-Заболотье | 6 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 |
| 320 | д. Никоново | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 321 | п. Никульское | 1011 | 2,77 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 322 | д. Омелино | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 323 | д. Петрушино | 5 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 |
| 324 | д. Подольское | 3 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| 325 | д. Прибрежная | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | д. Сальково | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | д. Саматово | 15 | 0,04 | 0,75 | 1,00 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,50 |
| 328 | д. Слонятино | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | д. Снегиревка | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 330 | д. Судилово | 72 | 0,20 | 0,75 | 1,00 | 0,35 | 0,69 | 1,04 | 1,38 | 1,73 | 2,07 | 2,42 |
| 331 | д. Сумаково | 15 | 0,04 | 0,75 | 1,00 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,50 |
| 332 | д. Тамарово | 44 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 | 1,27 | 1,48 |
| 333 | д. Трубино | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 334 | д. Филимоново | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | д. Чебаково | 41 | 0,11 | 0,75 | 1,00 | 0,20 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 |
| 336 | п. Чебаково | 713 | 1,95 | 0,75 | 24,00 | 3,42 | 6,84 | 10,26 | 13,67 | 17,09 | 20,51 | 23,93 |
| ИТОГО: | 87362 | 239,35 |  | 392,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование населенного пункта | Годовой объём образо-вания ТБО, куб.м | Ежед-невный объём образо-вания ТБО, куб.м | Реко-менду-емый объём контей-неров, куб.м | Необ-ходимое коли-чество контей-неров, шт. | Требующееся количество заглубленных контейнеров по 5 куб.м. при вывозе 1 раз в N дней при N, равном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 1 | п. Никульское | 1011 | 2,77 | 5,00 | 6,00 | 0,73 | 1,45 | 2,18 | 2,91 | 3,64 | 4,36 | 5,09 |

С учетом увеличения численности населения при планируемом объеме строительства в пос.Никульское на 156 чел. и пос.Чебаково на 159 чел. количество ТБО увеличится соответственно в пос.Никульское на 234 куб.м. в год и пос.Чебаково на 238,5 куб.м. в год. В связи с этим дополнительно к расчетным показателям необходимо 13 контейнеров по 0,75 куб.м для пос.Чебаково и 1 заглубленный контейнер по 5 куб.м. для пос.Никульское.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основными  целями программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- улучшение экологической ситуации на территории ТМР;

- повышение инвестиционной привлекательности ТМР.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства;

- выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий;

- обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района;

Ожидаемые результаты  реализации программы:

- модернизация  и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции;

- повышение надежности и качества услуг  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- увеличение доли населения Чебаковского сельского поселение, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

- обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям;

- снижение платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- создание благоприятных условий для проживания населения;

- создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов;

- привлечение инвестиций.

- Перечень инвестиционных проектов (мероприятий), обеспечивающих достижение целевых показателей

| №п/п | Наименование проекта, мероприятия | Объем работ, мощность | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Источник финансирования |  | Потребность в средствах, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект, выраженный в сэкономленном ресурсе, стоимостном выражении | Социальные показатели |
|  |  |  |  |  | всего | по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Строительство установок для обезжелезивания и очистки воды в пос.Никульское, пос.Чебаково | 2 установки | 1000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества поставляемой воды |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение автоматизированной системы «АСУР» в пос.Никульское, пос.Чебаково | 6 шт. | 120,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение устойчивой и экономичной работы артскважин, снижение утечек на водопроводных сетях | Обеспечение стабильной подачи воды потребителям |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство артезианской скважины в пос.Никульское | 1 скважина с дебетом 7 м.куб./час | 2500,0 | МБ | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | Обеспечение стабильной подачи воды жителям пос.Никульское |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2250,0 |  |  |  |  | 2250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2500,0 |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство артезианской скважины в пос.Чебаково | 1 скважина с дебетом 7-8 м.куб./час | 2500,0 | МБ | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | Обеспечение стабильной подачи воды жителям пос.Чебаково |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2250,0 |  |  |  |  | 2250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2500,0 |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство водопровода в пос.Никульское | Материал труб – полиэтилен, закольцовка с существующими сетями, L=3,5 км | 8750,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 8750 |  |  |  | 8750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 8750 |  |  |  | 8750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водовода в пос.Чебаково | Материал труб – полиэтилен, закольцовка с существующими сетями, L=3,8 км | 9500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 9500 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 9500 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водовода в пос.Никульское |  | 750,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 750,0 |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 750,0 |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство шахтных колодцев, населенные пункты ЧСП | 14 колодцев | 627,0 | МБ | 147,0 | 67,0 |  |  | 50,0 | 30,0 |  |  |  |  |  | Бесперебойное водоснабжение |  |
|  |  |  |  | ОБ | 480,0 | 180,0 |  |  | 200,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 627,0 | 247,0 | 0 | 0,0 | 250,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого по разделу |  | 25747,0 | МБ | 647 | 67 |  |  | 50 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 4980 | 180 |  |  | 200 | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 2120,0 | 0 |  | 250,0 | 14000,0 | 1250,0 | 120 | 0 | 4500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 25747,0 | 247 |  | 250,0 | 14250 | 6380,0 | 120 | 0 | 4500,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений в пос.Никульское | Суточный расход сточных вод для очистки – 200 куб.м. | 30000,0 | МБ | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | Улучшение работы системы канализации |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 28500,0 |  |  |  | 28500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 30000,0 |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство канализацион-ных сетей в пос.Никульское | Материал труб – полиэтилен, диаметр – 100 – 150 мм, L=2,8 км | 10000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение работы системы канализации |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 10000,0 |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция системы канализации в пос.Никульское |  | 1500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение работы системы канализации |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 1500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 1500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство очистных сооружений в пос.Чебаково | Суточный расход сточных вод для очистки – 100 куб.м. | 30000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение работы системы канализации |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство канализацион-ных сетей в пос.Чебаково | Материал труб – полиэтилен, диаметр – 100 – 150 мм, L=3,8 км | 17000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение новых абонентов |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 17000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 17000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17000,0 |  |  |  |  |
| 6 | Закупка специализированной техники и автотранспорта | Ассенизаторская машина Экскаватор Прицеп к трактору | 2600,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение работы МУП |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 2600,0 |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2600,0 |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 91600,0 | МБ | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 89600 |  |  | 500 | 3900 | 500 | 2600 | 0 | 47000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 91600,0 | 0 |  | 500,0 | 40500 | 500,0 | 2600 | 0 | 47000,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Строительство трансформаторных подстанций ТП – 6-10/0,4 кВ в пос.Никульское | 2 подстанции мощностью 400 кВ каждая | 1000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение устойчивого электроснабжения |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство трансформаторных подстанций ТП – 6-10/0,4 кВ в пос.Чебаково | 2 подстанции мощностью 400 кВ каждая | 1000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение устойчивого электроснабжения |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж ВЛЗ- 6-10 кВ в пос.Никульское | Протяженностью 3,0 км | 4800,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение устойчивого электроснабжения |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 4800,0 |  |  |  |  | 4800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 4800,0 |  |  |  |  | 4800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж ВЛЗ- 6-10 кВ в пос.Чебаково | Протяженностью 3,5 км | 5600,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение устойчивого электроснабжения |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 5600,0 |  |  |  |  | 5600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 5600,0 |  |  |  |  | 5600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж ВЛЗ- 0,4 кВ в пос.Никульское | Протяженностью 10 км | 8000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение новых абонентов |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 8000,0 |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 8000,0 |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж ВЛЗ- 0,4 кВ в пос.Чебаково | Протяженностью 12 км | 9600,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение новых абонентов |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 9600,0 |  |  |  |  |  |  | 9600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 9600,0 |  |  |  |  |  |  | 9600,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого по разделу |  | 30000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 30000,0 |  |  | 2000,0 | 0 | 10400,0 | 0 | 17600,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 30000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 10400,0 | 0 | 17600,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Строительство газопоршневой когенерацион-ной установки в пос.Никульское | Мощность установки – 200 кВт | 25000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества теплоснабжения Повышение надежности работы котельной | Снижение тарифов для потребителей |
|  |  |  |  | ОБ | 25000,0 |  |  |  |  | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 25000,0 |  |  |  |  | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы котлов типа КВГ-2,5-95 в котельной пос.Никульское | 2 котла КВГ-2,5-95 | 3500,0 | МБ | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение работы котельной | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проекта реконструкции котельной пос.Чебаково с устройством химводоподготовки и теплообменника |  | 250.0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение работы котельной | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена котлов в котельной пос.Чебаково с монтажом химводоподготовки и теплообменников |  | 3000.0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение работы котельной | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 3000,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 3000,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Переход на автономное теплоснабжение одноэтажных домов в пос.Чебаково | Пос.Чебаково ул.Строителей, Депутатская, Школьная, Пролетарская | 2000,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия бюджетных средств. Улучшение экологической ситуации |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей | Капитальный ремонт теплотрассы, пос.Никульское, пос.Чебаково | 750,0 | МБ | 600,0 |  |  | 100,0 | 300,0 | 200,0 |  |  |  |  |  | Улучшение качества теплоснабжения |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 150,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 750,0 |  |  | 150,0 | 350,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Теплоизоляция жилых многоквартирных домов в пос.Никульское и пос.Чебаково |  | 7500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества теплоснабжения |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 7500,0 |  |  | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 7500,0 |  |  | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт теплотрассы П.Чебаково,ул.Строителей от ж.д.№7 до ж.д.№15 | д.76 мм L=0,32 км | 500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества теплоснабжения |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 42500,0 | МБ | 2100,0 |  |  | 1600 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 15400,0 | 0 | 0 | 5050 | 2800 | 2550 | 1500 | 1500 | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 42500,0 | 0 | 0 | 6650 | 3100 | 27500 | 1500 | 1500 | 2000 |  |  |  |  |
| 1 | Газификация п.Чебаково и населенных пунктов в километровой зоне от газораспределительной станции с.Никульское до п.Чебаково | L=9 км | 50000,0 | МБ | 11600,0 |  |  | 2000,0 | 4400,0 | 5200,0 |  |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |  |
|  |  |  |  | ОБ | 38400,0 |  |  |  | 17600,0 | 20800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 50000,0 |  |  | 2000,0 | 22000,0 | 26000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ШРП в пос.Чебаково |  | 95,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 95,0 |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 95,0 |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопровода высокого давление в пос.Никульское, пос.Чебаково | L= 2 км L= 2,5 км | 13500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 13500,0 |  |  |  |  | 13500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 13500,0 |  |  |  |  | 13500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газопровода низкого давление в пос.Никульское, пос.Чебаково | L= 1,5 км L= 2 км | 10500,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 10500,0 |  |  |  |  | 10500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 10500,0 |  |  |  |  | 10500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство ШРП в пос.Никульское |  | 95,0 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 74190,0 | МБ | 11600 |  |  | 2000 | 4400 | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 38400 |  |  |  | 17600 | 20800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 24190 | 0 | 0 | 95 | 0 | 24095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 74190,0 | 0 | 0 | 2095 | 22000 | 50095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. | Закупка контейнеров для ртутьсодержащих ламп | 20 шт. | 140,4 | МБ | 140,4 |  |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |  |  |  | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 140,4 |  |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |  |  |  |  |
| 2. | Закупка контейнеров для сбора крупногабаритного мусора | 3 шт. по 8 куб.м. | 100,0 | МБ | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Закупка заглубленных бункеров | 7 шт. по 5 куб.м. | 210,0 | МБ | 210,0 |  |  |  | 90,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |  | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 210,0 |  |  |  | 90,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство контейнерных площадок | 30 шт. | 870,0 | МБ | 870,0 |  |  | 60,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 90,0 |  | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 870,0 |  |  | 60,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 90,0 |  |  |
| 5 | Закупка контейнеров | 405 шт. по 0,75 куб.м. | 1206,0 | МБ | 1206,0 |  | 100 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 112,0 | 224,0 | 448,0 | 98,0 | 112,0 |  | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 1206,0 |  | 100 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 112,0 | 224,0 | 448,0 | 98,0 | 112,0 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 2484,0 | МБ | 2484,0 | 100 | 100 | 103,6 | 163,6 | 161,6 | 413,2 | 405,2 | 629,2 | 248,0 | 202,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2484,0 | 100 | 100 | 103,6 | 163,6 | 161,6 | 413,2 | 405,2 | 629,2 | 248,0 | 202,0 |  |  |
|  | Всего по программе |  | 266063,4 | МБ | 18373,4 | 167 | 100 | 3703,6 | 6413,6 | 6091,6 | 413,2 | 405,2 | 629,2 | 248,0 | 202,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 68380,0 | 180 |  |  | 17800 | 50400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. | 179310,0 | 0 | 0 | 7895 | 55800 | 38795 | 4220 | 19100,0 | 53500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 266063,0 | 347 | 100 | 11598,6 | 80013,6 | 95286,6 | 4633,2 | 19505,2 | 54129,2 | 248,0 | 202,0 |  |  |

6. Управление программой.

Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ярославской области, бюджета Тутаевского муниципального района, бюджета Чебаковского сельского поселения.

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами и другими нормативными документами.

Контроль за исполнением программы осуществляет Глава Чебаковского сельского поселения. Координатор программы ежегодно в срок до 1 августа текущего года направляет в финансовый отдел Администрации Чебаковского сельского поселения бюджетную заявку потребности в финансировании из бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.

Механизмом реализации программы являются  инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Они должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение целей программы. Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на основе технических заданий, подготовленных Администрацией Чебаковского сельского поселения, с расчетом финансовых потребностей для их решения. На основе разработанных инвестиционных программ определяются надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение вновь вводимых объектов к системам коммунальной инфраструктуры.

После утверждения инвестиционной программы между организацией коммунального комплекса и Администрацией Чебаковского сельского поселения заключается договор на реализацию программы, в котором отражаются условия выполнения инвестиционной программы.

Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляет администрация Чебаковского сельского поселения.

15. Механизм реализации  программы

| Органы местного самоуправления: | Организация коммунального комплекса (ОКК): |
| --- | --- |
| Разрабатывают документы территориального планирования (по Градостроительному кодексу Российской Федерации). Разрабатывают и утверждают программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР). Разрабатывают в соответствии с ПКР и утверждают техническое задание (ТЗ) на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса. Проверяют соответствие инвестиционной программы ОКК условиям утвержденного ТЗ и обоснованности расчета необходимых финансовых потребностей, синхронизируют все инвестпрограммы ОКК. Рассчитывают надбавки к тарифам и плату за подключение к СКИ. Анализируют доступность этих тарифов для потребителей. Определяют потребность в дополнительном финансировании. Отправляют на заключение в орган регулирования Ярославской области проекты инвестпрограмм ОКК. Утверждают инвестпрограммы, надбавки к тарифам и тарифы на подключение. Заключают с ОКК договоры в целях развития СКИ, определяющие условия выполнения инвестиционных программ ОКК. Осуществляют мониторинг инвестпрограмм ОКК. | Подготовка на основе ТЗ проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей для ее реализации. Реализация инвестиционной программы |