Утвержден решением Муниципального Совета ТМР от  30.12.2009г.  №49-г

В редакции решения Муниципального Совета ТМР от 26.09.2013 г. № 37-г

В редакции решения Муниципального Совета ТМР от 21.08.2014 г. № 80-г

В редакции решения Муниципального Совета ТМР от 23.10.2014 г. № 83-г

В редакции решения Муниципального Совета ТМР от 17.12.2015 г. № 122-г

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОНСТАНТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

положения о территориальном планировании

| Заказчик: | Администрация Тутаевского муниципального района Ярославской области, в лице главы района |
| --- | --- |

| Генеральный директор | С.А. Торсуков |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Н.В. Аленина |
| Главный архитектор проекта | А.А. Шагова |

Москва

2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

I.	ЦЕли  и  задачи  генерального  плана кОНСТАНТИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ	6

II.	ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	8

III.	ПРОГНОЗ  ЧИСЛЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ	9

IV.	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	12

V.	ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  ПОСЕЛЕНИЯ	20

V.1.  РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ  СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ	20

V.2.  РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	26

V.3.  РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ  ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ	27

V.4.  РАЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИЙ,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА	33

V.5.  СОХРАНЕНИЕ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО,  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛЕНИЯ.  РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ  МЕСТНЫХ НАРОДНЫХ  ПРОМЫСЛОВ	46

V.6. РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  ОХРАНЫ,  ЗАЩИТЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА  ЛЕСОВ,  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ  В  ГРАНИЦАХ  И  ЗА  ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ  ПОСЕЛЕНИЯ	46

V.7. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА (ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ) ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	52

V.8.  РАЗВИТИЕ  ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  И САНАТОРИЕВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ	53

V.9.  РАЗВИТИЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  И  ДРУГОГО ПРОИЗВОДСТВА.  РАЗВИТИЕ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	54

V.10.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ИЗМЕНЕНИЮ  СЗЗ  ПРЕДПРИЯТИЙ  И ОБЪЕКТОВ  СПЕЦИАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ	57

V.11.  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА	57

VI.	СВОДНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ	75

VII.	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ  (ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ)	80

# ВВЕДЕНИЕ

Территориальное планирование сельского поселения Константиновского осуществляется посредством разработки и утверждения  Генерального плана.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Генеральный план реализуется в границах сельского поселения.

Генеральный план разрабатывался в соответствии с целями и задачами развития Тутаевского района и Ярославской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Ярославской области.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В процессе разработки проекта проводился комплексный градостроительный анализ территории с выделением проблемных эколого-градостроительных ареалов и ситуаций, анализировались и оценивались природно-экологические, социально-экономические, планировочные, инфраструктурные и другие аспекты развития территории сельского поселения.

В рамках работы над «Проектом генерального плана Константиновского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области», разработана планировочная структура, функциональное зонирование территории, инерционный и инновационно-прорывной вариант развития территории сельского поселения.

Для обоснования материалов проекта разработаны следующие материалы:

Текстовые материалы

- Цели и задачи территориального планирования поселения;

- Структурно-функциональное зонирование территории поселения;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию поселения;

- Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию поселения;

- Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию поселения.

Графические материалы  (М 1:25 000 - 1:10 000)

- Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (М 1:10 000);

- Карта границ населенных пунктов (М 1:25 000);

- Карта функциональных зон поселения (М 1:10 000);

Проект выполняется в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга сельского поселения, а также практической работы подразделений Администрации муниципального района.

Проект генерального плана Константиновского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь – 11 лет – до 2020 года;

- Расчетный срок – 21 год (10 лет от I очереди) - до 2030 года.

- Перспектива – за расчетный срок реализации Генерального плана. Этап графически отражается в территориях функциональных зон, резервируемых для перспективной (стратегической) территориальной организации муниципального образования.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельских населенных пунктов, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

# ЦЕли  и  задачи  генерального  плана кОНСТАНТИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Главная цель настоящего проекта – территориально-пространственная организация территории муниципального образования Константиновское сельское поселение Тутаевского района Ярославской области методами территориального планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития поселения, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основными целями развития сельского поселения «Константиновское» являются:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения;

- реализация региональных проектов в рамках федеральных программ «Доступное  и комфортное жилье – гражданам России», «Содействие добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», областная целевая программа «Развитие малоэтажного строительства на территории Ярославской области», «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования», национального проекта «Развитие АПК» в соответствии с законом «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской области»;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития;

- повышения качества среды проживания;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов Ярославской области, Тутаевского района, Константиновского сельского поселения, интересов жителей населенных пунктов и их объединений.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющей.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселения достигается решением следующих задач:

- проведение комплексной оценки климатических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических и этно-культурных условий с учетом местоположения сельского поселения в структуре Тутаевского муниципального района;

- разработка функционального зонирования территории поселения с установлением ограничений на их использование в градостроительной деятельности;

- выработка предложений по совершенствованию системы расселения, развитию сельских населенных пунктов во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики Тутаевского муниципального района;

- развитие объектов организации сбора и вывоза (переработки и утилизации) промышленных и бытовых отходов;

- разработка предложений по установлению границ населенных пунктов Константиновского сельского поселения, объектов особого регулирования, в том числе зон охраны памятников истории и культуры, особо охраняемых природных территорий;

- определению территорий для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, а также территорий под организацию мест отдыха и лечения населения;

- выработка предложений по формированию зон активного экономического развития с указанием перспектив их использования;

- формирование территориально-хозяйственной организации поселения, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории поселения;

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства муниципального образования;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения, определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров – полюсов роста территории;

- экологичного и экономичного использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды обитания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры на основе проведения анализа их территориально-пространственной организации и технико-экономических показателей;

- изыскание и создание рекреационных и туристических районов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет муниципального образования;

- выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных положений Федеральной программы «Доступное жилье» путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения муниципального образования, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию муниципального образования;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития Константиновского с/п  путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

Проект призван дать инструмент Администрации муниципального образования Константиновское сельское поселение Тутаевского района Ярославской области для:

- Планирования территории сельского поселения с целью оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов для создания качественной, комфортной, энергетически и информационно устойчивой, экологически, экономически и социально обеспеченной среды обитания.

- Управления территориями, принадлежащими государству: федеральные и областные земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

- Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

# ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании полюсов роста территории;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы поселения.

Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- социально-экономическое развитие поселения в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Проектные решения проекта Генерального плана Константиновского сельского поселения направлены на:

- устойчивое развитие территории  поселения, структур населенных пунктов с учетом особенностей систем расселения Тутаевского района, формирования системы расселения на территории Ярославской области;

- укрепление сложившейся системы расселения вдоль главных осей развития: водной магистрали - реки Волги, являющейся важнейшей артерией единой глубоководной водно-транспортной системы европейских районов России; железнодорожной магистрали - северной ветви Транссибирской магистрали в направлениях Архангельск, Воркута, Северный Урал, Сибирь (с железнодорожным мостом через реку Волгу);

- активное развитие территории поселения на основе развития процессов субурбанизации (развитие поселения в составе Ярославско-Рыбинской агломерации на основе расселения на территориях, расположенных вдоль основных осей развития (гидрографической и транспортной), за счет малоэтажного жилищного строительства);

- рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала поселений, улучшение экологического состояния территорий, а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов;

- обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Ярославской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

# ПРОГНОЗ  ЧИСЛЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ

В Генеральном плане Константиновского с/п дан прогноз численности населения по двум вариантам.

Согласно инерционному варианту в Константиновском с/п на первую очередь Генерального плана будет проживать 5503 человека, на расчетный срок – 5186 человек.

Согласно инновационному варианту – базовому, в Константиновском с/п на первую очередь Генерального плана будет проживать 5612  человек, на расчетный срок – 5322 человека.

Рисунок 1.

Динамика и прогноз численности населения Константиновского с/п, человек

Таблица 3.

Прогноз возрастной структуры Константиновского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок Генерального плана (инерционный вариант), человек

| Возраст, лет | 1996г. | 1997г. | 1998г. | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2015г. | 2025г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все | 6206 | 6173 | 6211 | 6114 | 6045 | 5983 | 5831 | 5805 | 5784 | 5755 | 5758 | 5749 | 5503 | 5293 | 5186 |
| 0-4 | 247 | 247 | 237 | 215 | 225 | 213 | 223 | 245 | 243 | 244 | 259 | 278 | 260 | 270 | 271 |
| 5-9 | 325 | 298 | 287 | 278 | 268 | 262 | 278 | 266 | 244 | 243 | 240 | 240 | 200 | 167 | 151 |
| 10-14 | 384 | 382 | 424 | 417 | 391 | 343 | 389 | 369 | 348 | 315 | 294 | 288 | 277 | 238 | 222 |
| 15-19 | 326 | 338 | 377 | 386 | 397 | 405 | 429 | 459 | 482 | 455 | 419 | 363 | 422 | 407 | 401 |
| 20-24 | 378 | 376 | 361 | 367 | 340 | 344 | 391 | 404 | 395 | 433 | 446 | 466 | 418 | 419 | 414 |
| 25-29 | 395 | 408 | 403 | 378 | 405 | 403 | 402 | 400 | 408 | 415 | 428 | 442 | 386 | 367 | 355 |
| 30-34 | 351 | 317 | 343 | 395 | 388 | 405 | 411 | 384 | 400 | 398 | 388 | 412 | 374 | 354 | 343 |
| 35-39 | 413 | 432 | 447 | 402 | 406 | 374 | 320 | 341 | 349 | 364 | 387 | 390 | 346 | 342 | 339 |
| 40-44 | 449 | 420 | 424 | 423 | 410 | 423 | 440 | 430 | 407 | 382 | 359 | 324 | 372 | 348 | 340 |
| 45-49 | 394 | 429 | 447 | 465 | 474 | 433 | 437 | 459 | 420 | 413 | 426 | 429 | 409 | 391 | 382 |
| 50-54 | 190 | 229 | 272 | 311 | 358 | 393 | 427 | 449 | 455 | 475 | 470 | 419 | 396 | 353 | 328 |
| 55-59 | 500 | 422 | 340 | 284 | 224 | 193 | 200 | 230 | 292 | 323 | 365 | 420 | 285 | 291 | 287 |
| 60-64 | 367 | 411 | 445 | 453 | 451 | 465 | 384 | 303 | 256 | 199 | 172 | 193 | 275 | 276 | 285 |
| 65-69 | 468 | 401 | 358 | 326 | 316 | 310 | 346 | 355 | 389 | 392 | 386 | 338 | 342 | 321 | 310 |
| 70 и старше | 1019 | 1063 | 1046 | 1014 | 992 | 987 | 754 | 711 | 702 | 704 | 719 | 747 | 740 | 750 | 758 |

Таблица 4.

Прогноз численности населения Константиновского сельского поселения (инновационный вариант – базовый)

| № | Наименование населенных пунктов | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2015 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т. Константиновский | 5 983 | 5 839 | 5 805 | 5 784 | 5 755 | 5 758 | 5 749 | 5 840 | 5 612 | 5 419 | 5 322 |
| 2 | п. Фоминское | 2 334 | 2 223 | 2 296 | 2 273 | 2 253 | 2 263 | 2 271 | 2 272 | 2 234 | 2 197 | 2 178 |
| 3 | д. Аксентъево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Баскачево | 11 | 14 | 13 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | д. Белавино | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 16 | 20 | 17 | 31 | 49 | 58 |
| 6 | д. Борисовское | 12 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| 7 | д. Брянцево | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 9 | 13 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| 8 | д. Дорожаево | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | д. Зарницино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Карачарово | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 11 | д. Ковалево | 14 | 30 | 22 | 21 | 26 | 24 | 23 | 33 | 38 | 51 | 57 |
| 12 | д. Копнинское | 27 | 32 | 34 | 34 | 35 | 26 | 26 | 34 | 31 | 30 | 30 |
| 13 | д. Коромыслово | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | д. Микляиха | 957 | 953 | 962 | 970 | 996 | 998 | 1 016 | 1 035 | 1 110 | 1 229 | 1 288 |
| 15 | д. Михальцево | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
| 16 | д. Мотово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | д. Никольское | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 18 | д. Новое | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | д. Олюнино | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | д. Павловское | 52 | 12 | 53 | 56 | 59 | 53 | 55 | 48 | 72 | 95 | 106 |
| 21 | д. Панино | 19 | 24 | 20 | 19 | 21 | 20 | 36 | 60 | 71 | 113 | 133 |
| 22 | д. Панфилово | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| 23 | д. Пустово | 9 | 5 | 11 | 11 | 10 | 14 | 17 | 9 | 19 | 27 | 31 |
| 24 | п. ст. Пустово | 10 | 7 | 14 | 16 | 18 | 13 | 15 | 13 | 21 | 28 | 31 |
| 25 | д. Саблуково | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | д. Фарисеево | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 27 | д. Федорково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | д. Шишкино | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | д. Щетино | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 30 | д. Яковлево | 10 | 17 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 9 495 | 9 220 | 9 317 | 9 280 | 9 277 | 9 249 | 9 300 | 9 429 | 9 289 | 9 281 | 9 281 |

Основные направления демографического развития:

1. В целом ожидается незначительный рост постоянного сельского населения Константиновского сельского поселения к фактическому уровню 2008 года на 1 очередь Генерального плана на 4,27%, а далее на расчетный срок снижение численности населения на 7,93%.

2. Предполагается улучшение показателей рождаемости на 1000 женщин фертильного возраста, а также некоторое снижение показателей смертности на 1000 жителей (сокращение младенческой и общей смертности за счет улучшения качества медицинского обслуживания населения и проявившейся в последние 2-3 года тенденции на сокращение смертности населения). Здесь ориентиром являются показатели ОЦП. Естественный прирост населения в населенных пунктах Константиновского сельского поселения, несмотря на повышение рождаемости, прогнозируется отрицательным. Рост общей численности населения прогнозируется за счет механического прироста наличного населения из г. Ярославль, постоянного населения из других районов области, а также из других регионов Российской Федерации и стран СНГ.

3. Прогнозируется дальнейший рост фактически проживающего на территории Константиновского сельского поселения населения (постоянное население) за счет освоения территории бывших земель сельскохозяйственного назначения под коттеджное строительство в среднеценовом и выше сегменте (второе жилье). На 1 очередь Генерального плана ожидается увеличение наличного населения на 4114 человек, а к расчетному сроку более чем на 11,5 тыс.человек3.

4. Строительство коттеджных поселков вызовет необходимость создания новых постоянных рабочих мест в сфере ЖКХ и других видов услуг (более 200 постоянных рабочих мест), что при среднем размере семьи в Константиновском сельском поселении в 2,6 человек предполагает увеличение постоянно проживающего населения в поселении более чем на 500 человек.

5. Планируется создание новых рабочих мест в сфере услуг (придорожный сервис, транспортно-логистические операции и торговля) и малого бизнеса при одновременном высвобождении трудовых ресурсов из агропромышленного сектора.

# ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Схема функционального зонирования территории Константиновского с/п разработана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Законом "О градостроительной деятельности на территории Ярославской области" и Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29 октября 2002г. №150 (СНиП 11-04-2003г.).

При разработке учтены требования «Земельного кодекса РФ», Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и других правовых и нормативных актов РФ и Ярославской области.

Зонирование территории Константиновского с/п осуществляется для регулирования использования и застройки территории применительно к каждому земельному участку и объектам недвижимости, расположенным в этих зонах, а также для создания комфортной и безопасной среды проживания жителей, для сохранения историко-культурного наследия и охраны окружающей среды.

Основой Схемы является функциональное зонирование территории Константиновского с/п согласно Генплану и наличие территорий, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности, обозначенных на Схеме ограничений использования территории.

Схема планируемых границ функциональных зон поселения определяет виды использования и устанавливает ограничения на использование территорий.

Определенные в Генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.

На Схеме планируемых границ функциональных зон территории с учетом ограничений на ее использование показаны зоны различного функционального назначения и их границы. Границы зон определены с учетом границ населенных пунктов, естественных границ природных объектов, границ земельных участков.

Территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

Территории социально-необходимых объектов (детские сады и школы) входят в состав общественно-деловой зоны и отдельно не выделяются.

На схеме зонирования территории Константиновского сельского поселения выделены следующие зоны и территории:

- жилые (Ж);

- общественно-деловые (Д);

- производственные (П);

- инженерно-технической инфраструктуры (И);

- транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационные (Р);

- сельскохозяйственного назначения (Сх, СхП, СхЖ);

- специального назначения (Сп);

- военных объектов оборонного назначения (В);

- государственных акваторий (А);

- резервного фонда (Рз).

Жилая зона (Ж)

Территория жилой зоны предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

На территории жилой застройки участки жилой застройки занимают более 25% территории, а участки других видов – менее 25% каждый.

Жилая зона делится на подзоны:

Ж1 – зона средне- и многоэтажной многоквартирной жилой застройки (свыше 5-ти этажей):

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов средней или высокой плотности застройки – отдельно стоящих жилых домов этажностью выше 5 этажей, с обязательным размещением объектов социально-необходимого обслуживания в этой зоне.

Включает многоквартирные жилые дома свыше 5 этажей, многоквартирные дома с обслуживанием в 1 этаже.

Ж2 – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (до 4 этажей):

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов средней плотности застройки – отдельно стоящих жилых домов этажностью не выше 4 этажей, с обязательным размещением объектов социально-необходимого обслуживания.

Ж3 – зона индивидуальной жилой застройки блокированного типа:

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов низкой плотности застройки – блокированных жилых домов этажностью не выше 3 этажей с земельными участками с обязательным размещением объектов социально-необходимого обслуживания.

Ж4 – зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа:

Территория зоны предназначена для формирования жилых районов низкой плотности застройки – отдельно стоящих жилых домов усадебного типа этажностью не выше 3 этажей с земельными участками с обязательным размещением объектов социально-необходимого обслуживания. На территории Ж2 разрешается размещение производственных предприятий, связанных с ресурсовоспроизводящей деятельностью, не нарушающей экологического равновесия зоны.

Ж5 – зона индивидуальной жилой	 застройки сезонного проживания:

Территория зоны предназначена для садоводческих и дачных кооперативов, расположенных в пределах границ поселений.

Общественно-деловая зона (Д)

Территории зон предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта,  центров деловой, финансовой и общественной активности.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Общественно-деловая зона делится на подзоны:

Д1 – зона административно-делового назначения: Объекты административно-хозяйственного управления, общественные организации, объекты бытового обслуживания: комбинат бытового обслуживания, ателье пошивочные, фотоателье, химчистки, парикмахерские, прачечные, бани, ателье ремонта, туалеты и др.

Зона центра обслуживания и коммерческой активности местного значения с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Д2 – зона социально-бытового назначения: Объекты жилищно-коммунального обслуживания: отели, кемпинги; объекты общественного питания, объекты противопожарной службы, отделения связи, нотариальные конторы, ветеринарные центры и  прочие объекты сходной функции.

Д3 – торговая зона: Зона деловой и коммерческой активности, включающая в себя: встроено-пристроенные магазины, рынки, мини-рынки, оптовые рынки, павильоны розничной торговли, офисы коммерческие, туристические фирмы, ломбарды, предприятия игорного бизнеса и другие объекты.

Д4 – зона учебно-образовательного назначения: Зона детских дошкольных учреждений, средних общеобразовательных школ и гимназий.

Д5 – зона культурно-досугового назначения: Территория базы отдыха.

Территории монументов, библиотек, мемориальных памятников, религиозно-культовых объектов, домов культуры, клубов и т.д.

Д6 – зона спортивного назначения: Территория спортивно-стрелкового комплекса, ипподрома.

Территория обслуживания и благоустройства отдыха у воды (обслуживание сезона активного отдыха).

Территория стадиона отдельно не выделена, она вошла в рекреационную зону (Р).

Д7 – зона здравоохранения:  Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения: амбулаторий, поликлиник, ФАП.

Д8 – зона соцобеспечения: Зона размещения дома-интерната для престарелых и объектов соцобеспечения.

Д9 – зона научно-исследовательского назначения: Научные учреждения отраслевого профиля, опытные станции.

Производственная зона (П)

Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения санитарно-защитных зон этих объектов. Благоустройство территории производственных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производств сельскохозяйственной продукции.

Производственная зона делится на подзоны:

П1 – зона промышленных предприятий I класса вредности (СЗЗ – R 1000м):

Разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основным производств, производств меньшего класса вредности.

П2 – зона промышленных предприятий II класса вредности (СЗЗ – R 500м):

Разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основным производств, производств меньшего класса вредности.

П3 – зона промышленных предприятий III класса вредности (СЗЗ – R 300м):

Разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основным производств, производств меньшего класса вредности.

П4 – зона промышленных предприятий IV класса вредности (СЗЗ – R 100м):

Разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основным производств, производств меньшего класса вредности.

П5 – зона промышленных предприятий V класса вредности (СЗЗ – R 50м), включая предприятия, не имеющие СЗЗ:

Зона формируется на основе концентрации безвредных производств или производств V класса санитарной вредности (санитарно-защитная зона 50 м). Разрешено развитие вспомогательных и сопутствующих основных производств.

П6 – зона коммунально-складского назначения:

Включает объекты: склады, торговые базы, овощебазы, товарные станции.

В зонах П3, П4, П5, П6 разрешено размещение контор, деятельность которых связана с существующей или создаваемой производственной деятельностью. Деловые учреждения, как правило, формируют сектор санитарно-защитной зоны между источниками выделения промышленных выбросов и границей жилой застройки.

Размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены для предприятий I и II классов – по решению Главного государственного санитарного врача РФ или его заместителя, для предприятий III, IV и V классов – по решению Главного государственного санитарного врача субъекта РФ или его заместителя (п.2.18. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Зона инженерно-технической инфраструктуры (И)

Территория зоны предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного оборудования. Для предотвращения вредного воздействия сетей и сооружений инженерного оборудования на сферу жизнедеятельности должны соблюдаться необходимые расстояния (санитарные разрывы) от таких объектов до жилых, общественно-деловых и рекреационных территорий и другие требования в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, а также со специальными нормативами, правилами застройки.

Территории в границах отвода сооружений инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик. Обязанности по благоустройству указанных территорий возлагаются на собственников сооружений инженерного оборудования. Сооружения инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое вредное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами городских и сельских населенных пунктов.

Зоны инженерно-технической инфраструктуры делятся на подзоны:

И1 – зона энергообеспечения: Зоны ЛЭП, электроподстанций, котельных, ГРС, ГРП.

И2 – зона водоснабжения и очистки стоков: Зоны водозаборных сооружений, очистных сооружений бытовой канализации, очистных сооружений промышленной канализации, КНС.

И3 – зона связи: Зоны телефонных станций, передающих и принимающих станций, узлы связи и прочие.

И4 – технического обслуживания: Трубопроводы, коммуникационные коридоры.

Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Территория зоны предназначена для размещения автомобильных и железных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, составляющих единую систему транспортного обеспечения.

Зоны транспортной инфраструктуры делятся на подзоны:

Т1 – зона внешнего транспорта: Железнодорожные магистрали, железнодорожные ветки, автовокзалы, автостоянки внешнего грузового транспорта и прочие.

Т2 – зона индивидуального и городского транспорта: Гаражи городского транспорта, АЗС, СТО, индивидуальные гаражи, стоянки индивидуального транспорта.

Т3 – зона улично-дорожной сети: Магистрали, проходящие транзитом через территорию населенного пункта, транспортные развязки, улицы, перекрестки, площади, бульвары.

Рекреационная зона (Р)

Территории зон предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи и иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться природные объекты. На территориях рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Рекреационная зона делится на следующие подзоны:

Р1 – зона мест отдыха общего пользования:  Территории зоны предназначены для обеспечения разнообразных целевых, массовых видов отдыха, прогулок, развлечений, культурно-зрелищных и спортивно-зрелищных мероприятий для всего населения.

Объекты обслуживания, парковые сооружения размещаются в специально организованных зонах массовых мероприятий с учетом специфики площадей, парков, скверов, тематических парков, пляжей и других аналогичных территорий, а также плотности посещения.

Р2 – зона учреждений отдыха и туризма: Базы и дома отдыха, детские лагеря отдыха, туристические базы и прочее.

Р3 – зона ГЛФ, природных территорий. Основное расположение – в центральной части Константиновского сельского поселения и вдоль рек и ручьев.

Зоны сельскохозяйственного использования (Сх, СхП, СхЖ)

Зона пашен, садов, огородов, сенокосов, пастбищ, а также сельскохозяйственных зданий, строений, сооружений, выделяется в пределах границ сельских поселений.

Территории указанных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом и правилами землепользования и застройки.

Зона сельхозугодий:

Сх1 – пашни.

Сх2 – пастбища, сенокосы.

Сх3 – сады.

Сх4 – огороды.

Зона сельхозпроизводства:

СхП1 – теплицы, оранжереи, парники.

СхП2 – питомники, пасеки.

Зона животноводства:

СхЖ1 – животноводческие комплексы.

СхЖ2 – птицефабрики.

СхЖ3 – с/х ветстанции.

Зона специального назначения (Сп)

Выделяют для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, использование которых не совместимо с использованием других видов территориальных зон городских и сельских поселений.

Порядок использования территорий зон специального назначения устанавливается правилами застройки с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Зона специального назначения подразделяется на подзоны:

Сп1 – зона ритуального назначения:  Кладбища, крематории.

Сп2 – зона складирования и захоронения отходов: Свалки, скотомогильники.

Зона военных объектов оборонного назначения (В)

Включает в себя объекты федеральной службы безопасности, военкоматы, воинские части, испытательные полигоны.

Зона государственных акваторий (А)

А1 – зона рек, озер, родников, водохранилищ, болот.

А2 – прибрежные и водоохранные зоны, пляжи.

А3 – зона оврагов и крутосклонов.

Выделена для проведения мероприятий по приостановлению роста оврагов, их благоустройству (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов). Небольшие ручьи, озера и родники, расположенные в зоне оврага и являющиеся частью благоустройства оврага, в самостоятельную зону не выделяются.

Зона резервного фонда (Рз)

Рз – зона резервных территорий: Территории с неустановленным градостроительным регламентом и прочие территории.

Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и регламенты)

| Градостроительные ограничения (типы территории) | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Леса I группы | Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок) Допускается преобразование лесов I группы в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов местного хозяйства Леса, расположенные на землях городских поселений, не входят в состав лесного фонда и являются городскими лесами. |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки) правовой режим которых регулируется законодательством РФ Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования) Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной) Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих государственных органов |
| Территории населенных пунктов (в границах) | Развитие городских и сельских населенных пунктов предусматривается только на подведомственных территориях, кроме случаев, предусмотренных соглашениями с органами местного самоуправления сопряженных территорий и закрепленных специальными нормативно-правовыми актами, при занятии земель сельскохозяйственного назначения, преимущественно на малопродуктивных землях Развитие территории любых населенных пунктов допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации |
| Территории повышенной градостроительной ценности (высокоурбанизированные территории) | Запрет на передачу земель в иные виды собственности, кроме муниципальной и государственной Запрет на использование земель под любые виды строительства (в т.ч. садово-дачное), кроме гражданского, а также технополисов и технопарков (на прилежащих к городам территориях) Обязательность обеспечения всех видов строительных объектов централизованными системами инженерного оборудования Запрет на использование территориальных ресурсов различными видами застройки, не предусмотренными соответствующей документацией |
| Территории земель сельскохозяйственного назначения с высоким агроресурсным потенциалом | Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны)) | Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций Запрещена трассировка через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков |
| Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистные сооружения, канализации, свалки, кладбища) | Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны |
| Территория защитной зоны взрывоопасных складов и хранилищ ядовитых веществ | Обеспечение расстояний от места их хранения до жилых и общественных зданий не менее 200м (от складов ядохимикатов, при объеме хранимых веществ более 500 тонн – более 1000 м) Обвалование территорий по периметру защитной зоны, создание земляных амбаров |
| Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов | Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных , рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности Запрещено размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий |
| Водоохранные зоны водотоков и водоемов | Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с согласования уполномоченными органами В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима Запрет на размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство в пределах прибрежных защитных полос Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос |
| Площади залегания полезных ископаемых | Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию |

# ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  ПОСЕЛЕНИЯ

Одним из направлений градостроительного развития населенного пункта является совершенствование социально-территориальной организации поселения, которая включает в себя насыщение местами приложения труда в различных сферах деятельности, предприятиями сферы обслуживания, стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере производства и услуг, развитие условий для семейного отдыха, оздоровления, молодежного досуга. Муниципалитетом в программе социально-экономического развития предусмотрен ряд мероприятий по дальнейшему развитию экономики, социальной сферы, охране окружающей среды.

Решению указанных задач призваны способствовать и основные мероприятия генерального плана развития Константиновского сельского поселения по размещению производственных предприятий, жилых кварталов, деловых учреждений, объектов образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, культуры и спорта с соблюдением всех норм гражданского, градостроительного и природоохранного законодательства и с учетом требований  отраслевых норм и правил.

# V.1.  РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ  СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общественные территории сосредоточивают в себе основную массу функций и рабочих мест в сферах обслуживания, культуры, досуга, туризма, образования, администрации и в деловой сфере, образуют функциональную и архитектурно-пространственную основу урбанизированного каркаса территории населенного пункта.

Развитие общественно-деловых учреждений предусматривает мероприятия по формированию в Константиновском сельском поселении общей системы многопрофильных центров и специализированных учреждений обслуживания населения, дальнейшее развитие общественных функций на территориях, образующих центральные сформировавшиеся части п.г.т. Константиновский, п. Фоминское, д. Микляиха (см. Схему генерального плана Константиновского сельского поселения).

Наряду с развитием общественно-деловых зон вышеназванных поселков, предполагается развитие предприятий придорожной торговли и автосервиса вдоль трассы г.Ярославль – г.Тутаев на пересечении с автотраспортными выходами на вышеуказанные населенные пункты на коммерческой основе.

В связи с пролагаемым развитием сети коттеджных поселков вдоль автодороги г.Ярославль – г.Тутаев, предлагается создание общественно-деловой зоны сельского типа в составе школы, детского дошкольного учреждения, предприятий торговли и т.п. Здесь предусматривается размещение и развитие комплекса учреждений обслуживания повседневного и периодического спроса с целью их максимального приближения к жилью и обеспечения радиусов доступности, предусмотренных нормами.

На базе ДЮСШ в п. Фоминское формируется Центр детско-юношеского спорта областного значения, в связи с чем, предлагается реконструкция существующих стадионов в п. Фоминское.

Также генеральным планом предлагается создание благоустроенной пешеходной зоны, связывающей п. Фоминское и п.г.т. Константиновский (см. Генеральный план населенных пунктов Константиновский и Фоминское. М 1:2000).

В п.г.т. Константиновский, вдоль ул. Победы также предлагается формирование благоустроенной пешеходной зоны – от сквера с памятником до здания учебного центра. Проектом предлагается реконструкция этой территории и строительство на месте ветхих зданий культурно-спортивного комплекса (см. Генеральный план населенного пункта Константиновский. М 1:2000).

Строительство этих объектов – дошкольных и образовательных учреждений, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и др. – может осуществляться за счет различных источников, которые должны определить муниципальные органы управления и органы самоуправления коттеджных поселков.

В связи с продолжающейся градостроительной экспансией г.Ярославль с востока, а г. Тутаев с запада предлагается на территории Константиновского сельского поселения, непосредственно примыкающие к Ярославскому району и г.Тутаев создание современных коммунально-складских зон и предприятий, ориентированных на обслуживание этих городов и обеспечение нужд населения Константиновского сельского поселения.

Из-за предполагаемого сокращения численности населения в остальных населенных пунктах Константиновского сельского поселения по сравнению с современным состоянием, строительство новых учреждений обслуживания в  них не предполагается.

Необходимо также осуществить модернизацию существующих объектов образования и других предприятий обслуживания населения в направлении повышения качества обслуживания – уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы объектов, внедрения компьютеризации, предоставления информационных услуг, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения не только учащейся молодежи, но и других категорий и возрастов и т.д.

Таблица 5.

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания на постоянное население по этапам реализации Генерального плана Константиновского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Сущ. пол | Потребность для поселения | Существующее сохраняемое | Новое строительство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма на 1000 чел. | 1 очередь | РС | I очередь | РС | I очередь | РС |  |
|  |  |  | 1 очередь | РС |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ | место | 428 | 33 | 33 | 288 | 277 | 428 | 428 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | Строительство нового д/сада в п. Константиновский по причине ветхости на 1 очередь и размещение д /сада вместо детского сада-школы в д.Микляиха к РС |
| Общеобразовательные школы | место | 859 | 92 | 92 | 813 | 781 | 859 | 859 | -//- | -//- | Реконструкция и капитальный ремонт зданий школы и ПТУ по причине износа в.п. Константиновский. Строительство здания школы в д.Микляихана на 400 мест к РС |
| Внешкольные учреждения | место | 50 | 10 | 10 | 81 | 78 | 50 | 50 | 31 | 28 | В составе существующих общеобразовательных учреждений при реконструкции и при новом строительстве в д. Микляиха |
| Клубы, ДК | место | 985 | 50 | 50 | 441 | 423 | 985 | 985 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Кинотеатр | место | 865 | 35 | 35 | 308 | 296 | 865 | 865 | -//- | -//- |  |
| Библиотеки | тыс.томов | 36 | 4,5 | 4,5 | 40 | 38 | 36 | 36 | 4 | -//- |  |
| Спортзалы | кв.м. пола | 540 | 60 | 60 | 529 | 508 | 540 | 540 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | см. следующую таблицу |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | 0 | 25 | 25 | 220 | 211 | 0 | 0 | 220 | 211 | В п.г.т. Константиновский |
| Больницы | койка | 75 | 13,9 | 13,9 | 122 | 118 | 75 | 75 | 47 | 43 | Расширение существующей больницы в п. Константиновский на 1 очередь |
| Поликлиники | посещ./см. | 300 | 23 | 23 | 203 | 195 | 300 | 300 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | Амбулатория в д.Микляиха к расчетному сроку |
| Аптеки | объект | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | В составе существующих учреждений здравоохранения на 1 очередь |
| Станции СМП | автомобиль | 5 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | В составе больницы в п. Константиновский |
| Детские молочные кухни | порц./сут. на 1 реб. | 0 | 4 | 4 | 35 | 34 | 0 | 0 | 35 | 34 | Х |
| Раздаточные пункты ДМК | кв.м.общ.пл. на 1 реб. | 0 | 0,3 | 0,3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | В составе существующих учреждений здравоохранения на 1 очередь |
| Магазины (соц. необх.) | кв.м.торг.пл. | 3 122 | 280 | 280 | 2 467 | 2 369 | 3 122 | 3 122 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | см. следующую таблицу |
| в т.ч. продовольственные | кв.м.торг.пл. | 1 521 | 100 | 100 | 881 | 846 | 1 521 | 1 521 | -//- | -//- | см. следующую таблицу |
| промтоварные | кв.м.торг.пл. | 1 601 | 180 | 180 | 1 586 | 1 523 | 1 601 | 1 601 | -//- | -//- | см. следующую таблицу |
| Рынки | кв.м.торг.пл. | 0 | 40 | 40 | 352 | 338 | 0 | 0 | 352 | 338 | см. следующую таблицу |
| Предприятия общепита | место | 0 | 40 | 40 | 352 | 338 | 0 | 0 |  |  | см. следующую таблицу |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 | 9 | 9 | 79 | 76 | 4 | 4 | 75 | 72 | см. следующую таблицу |
| Химчистки | кг в смену | 0 | 11,4 | 11,4 | 100 | 96 | 0 | 0 | 100 | 96 | см. следующую таблицу |
| Прачечные | кг в смену | 0 | 120 | 120 | 1 057 | 1 015 | 0 | 0 | 1 057 | 1 015 | см. следующую таблицу |
| Бани | место | 78 | 5 | 5 | 44 | 42 | 78 | 78 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется | Капитальный ремонт |
| Отделения связи | объект | 3 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -//- | -//- |  |
| Отделения банков | операционная касса | 0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | см. следующую таблицу |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 2 | 0,4 | 0,4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | см. следующую таблицу |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 1 | 1 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Гостиницы | место | 61 | 6 | 6 | 53 | 51 | 61 | 61 | -//- | -//- | Строительство новой придорожной гостиницы на РС |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -//- | -//- |  |
| Кладбища | га | 9,65 | 0,24 | 0,24 | 2 | 2 | 10 | 10 | -//- | -//- |  |
| Пождепо | объектов / машин | 1 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 | 0 | 1 / 2 | 1 / 2 | в составе сущ. пождепо |
| Пункт приема вторичного сырья | объект | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | в пром. зоне на 1 очередь |
| Общественные туалеты | кол-во приборов | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | В составе торговых центров |

Таблица 6.

Расчет потребности в объектах соцкультбыта на непостоянное население (коттеджных поселков)

| Наименование | Единица измерения | Сущ. пол. | Потребность для не постоянного населения | Новое строительство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма на 1000 чел. | 1 очередь | РС | I очередь | РС |  |
|  |  |  | 1 очередь | РС |  |  |  |  |  |
| ДОУ | место | 0 | 33 | 33 | 135 | 363 | 135 | 363 | в д. Микляиха к расчетному сроку на 120 чел. |
| Общеобр. школы | место | 0 | 92 | 92 | 380 | 1 023 | 380 | 1 023 | в д. Микляиха к расчетному сроку на 400 мест |
| Внешкольн. учреждения | место | 0 | 10 | 10 | 38 | 102 | 38 | 102 | в д. Миклиха к расчетному сроку |
| Клубы, ДК | место | 0 | 50 | 50 | 206 | 554 | 206 | 554 | в составе торговых комплексов (см. схему ГП) |
| Кинотеатр | место | 0 | 35 | 35 | 144 | 388 | 144 | 388 | в составе торговых комплексов (см. схему ГП) |
| Библиотеки | тыс.томов | 0 | 4,5 | 4,5 | 19 | 50 | 19 | 50 | Культурно-спортивный комплекс |
| Спортзалы | кв.м. пола | 0 | 60 | 60 | 247 | 665 | 247 | 665 | Спорт. комплекс в д. Микляиха на 1 очередь и на инвестиционных площадках под ИЖС к РС |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | 0 | 25 | 25 | 103 | 277 | 103 | 277 | В составе спортивного комплекса за РС |
| Поликлиники | посещ./см. | 0 | 23 | 23 | 95 | 255 | 95 | 255 | в д.Микляиха амбулатория и 1 ФАП на инвестиционной площадке ИЖС |
| Аптеки | объект | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | в составе торговых центров (см. схему ГП) |
| Магазины (соц. необх.) | кв.м.торг.пл. | 0 | 280 | 280 | 1 152 | 3 105 | 1 152 | 3 105 | на 1 очередь к северу от п Фоминское и на расчетный срок в д. Микляиха |
| в т.ч. продовольст. | кв.м.торг.пл. | 0 | 100 | 100 | 411 | 1 109 | 411 | 1 109 | в составе торговых комплексов (см. схему ГП) |
| промтоварные | кв.м.торг.пл. | 0 | 180 | 180 | 741 | 1 996 | 741 | 1 996 | в составе торговых комплексов (см. схему ГП) |
| Предприятия общепита | место | 0 | 40 | 40 | 165 | 444 | 165 | 444 | в составе торговых комплексов (см. схему ГП) |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 0 | 9 | 9 | 37 | 100 | 37 | 100 | в составе торговых комплексов (см. схему ГП) |
| Химчистки | кг в смену | 0 | 11,4 | 11,4 | 47 | 126 | 47 | 126 | в составе торговых комплексов (см. схему ГП) |
| Прачечные | кг в смену | 0 | 120 | 120 | 494 | 1 331 | 494 | 1 331 | в составе торговых комплексов (см. схему ГП) |
| Бани | место | 0 | 5 | 5 | 21 | 55 | 21 | 55 | в составе спортивных комплексов на расчетный срок |
| Отделения связи | объект | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | использовать имеющиеся в поселении |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 0 | 0,4 | 0,4 | 2 | 4 | 2 | 4 | в составе торговых комплексов (см. схему ГП) |
| Жилищно-экспл. организации | объект | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 1 | 0 | 1 | к расчетному сроку – 1 |
| Гостиницы | место | 0 | 6 | 6 | 25 | 67 | 25 | 67 | Кемпинг к расчетному сроку (см. схему ГП) |
| Общественные туалеты | приборов | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | В составе торговых комплексов к РС |

# V.2.  РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В число мер, направленных на совершенствование транспортной инфраструктуры Константиновского сельского поселения следует включить:

- приведение технических параметров автодороги «Ярославль – Рыбинск» и автодорог местного значения заявленных категорий в соответствие с принятыми  государственными стандартами по всем параметрическим характеристикам;

- приведение состояния внутренней уличной сети населенных пунктов к автодорогам 5 категории с твердым покрытием;

- увеличение связанности сельских населенных пунктов между собой через сеть автомобильных дорог;

- создание эффективной системы механизированной уборки улиц города в зимний период.

Мероприятия на первую очередь реализации проекта:

- Реконструкция автомобильной дороги «Ярославль – Рыбинск» на территории Константиновского сельского поселения протяженностью 12,7 км. Реконструкция до 2 технической категории.

- Реконструкция внутренней сети улиц п.г.т.Константиновкий, п.Фоминское, п.Микляиха.

- Реконструкция транзитных автодорог п.Фоминское – п.г.т.Константиновское – Панфилово – Микляиха, приведение к единой 4 технической категории. Общая протяженность реконструируемых автодорог составляет 11,9 км. Их трассировка указана на схеме существующих и планируемых земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.

- Строительство 2-х АЗС: в западной части п.г.т.Константиновский и в восточной части сельского поселения, севернее д.Дорожаево.

Мероприятия на расчетный срок реализации проекта:

- Увеличение связанности дорожной сети, путем повышения категории (реконструкции) части дорожной сети Константиновского сельского поселения в западной части сельского поселения:

- «Тутаев – Чебаково» (реконструкция): 6 км протяженность по территории сельского поселения;

- Фоминское – северная граница сельского поселения (примыкание к трассе «Ярославль – Рыбинск»): 2 км грунтовой автодороги, реконструкция в 5 техническую категорию с твердым покрытием;

- Копнинское – Борисовское: 1 км реконструкции, грунт в 5 категорию с твердым покрытием;

- Копнинское – Никольское: 1,6 км реконструкции, грунт в 5 категорию с твердым покрытием;

- Никольское – «Тутаев – Чебаково»: 4,5 км реконструкция, 1,8 км – грунт в 5 категорию (твердое покрытие), 2,7 км – реконструкция дороги с твердым покрытием 5 категории;

- Саблуково – Федорково: реконструкция 1,35 км из грунта в твердое покрытие автодороги 5 категории;

- Саблуково – Шишкино: реконструкция автодороги 1,6 км из грунта в твердое покрытие автодороги 5 категории;

- Шишкино – «Никольское – Копнинское»: реконструкция автодороги 2,2 км из грунта в твердое покрытие автодороги 5 категории;

- Шишкино – Борисовское: реконструкция автодороги 2,35 км из грунта в твердое покрытие автодороги 5 категории;

- «Тутаев – Чебаково» - Баскачево: 0,85 км автодороги реконструкция из грунта в твердое покрытие (5 категория);

- Баскачево – ст.Пустово: 2,3 км грунтовой автодороги, реконструкция в автодорогу с твердым покрытием 5 категории.

- Увеличение связанности дорожной сети восточной и западной части сельского поселения, путем строительства (реконструкции) части дорожной сети Константиновского сельского поселения в центральной части: «Тутаев – Чебаково» – Михальцево – ст.Пустово – автодорога «Ярославль – Рыбинск». Протяженность реконструируемого участка составляет 5,5 км. Рекомендуется присвоить 5 категорию автодороги с твердым покрытием.

- Строительство внутренней сети автодорог в границах планируемых населенных пунктов согласно проектам планировки территории.

В соответствии с п.1,2 ст. 26 Федерального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог, за исключением участков автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Размер придорожной полосы определяется исходя из технической категории автомобильной дороги: для автомобильных дорог 3-4 тех. кат. – 50 м от границы полосы отвода автодороги, 5-ой тех. кат. – 25 м от границы полосы отвода автодороги.

На пользование придорожной полосой устанавливаются ограничения в соответствии с Постановлением Администрации Ярославской области от 28.04.1999 г. №85-П.

Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмотреть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.

На территории Константиновского с/п ряд населенных пунктов имеют подъезды от автодорог общего пользования по землям сельскохозяйственного назначения. Необходимо предусмотреть резервирование земельных участков для размещения этих подъездов, с установлением публичных сервитутов на этих участках земли.

При расширении населенных пунктов застройка должна производиться в соответствии с нормативамиградостроительного проктирования на расстоянии не менее 50 метров от края основной проезжей части, присоединение застраиваемой территории должно осуществляться к единому съезду с автодороги общего пользования.

«ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР)                                                                                                                  автомобильных дорог общего пользования местного значения,  относящихся к собственности  Тутаевского муниципального района, в границах  Константиновского сельского поселения

| №п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Тип покрытия | Идентификационный номер | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Ярославль-Рыбинск» - п.Константиновский | 1,862 | асфальтовое | 78 243 ОПМР Н-102 | В-2 |
| 2 | «Ярославль-Рыбинск» -п.Фоминское | 1,34 | асфальтовое | 78 243 ОПМР Н-103 | В-2 |
| 3 | «Ярославль-Рыбинск» -д.Белавино | 0,309 | асфальтовое | 78 243 ОПМР Н-104 | Г-2 |
| 4 | «Ярославль-Рыбинск» -д.Ковалево | 0,095 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-105 | Г-2 |
| 5 | «Ярославль-Рыбинск» -д.Аксентьево | 0,42 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-106 | Г-2 |
| 6 | д.Аксентьево -д.Михальцево | 1,6 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-119 | Г-2 |
| 7 | п.Константиновский - д.Панфилово | 0,34 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-107 | Г-2 |
| 8 | «Ярославль-Рыбинск» -д.Пустово | 0,41 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-108 | Г-2 |
| 9 | «Ярославль-Рыбинск» -ст.Пустово | 0,367 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-109 | Г-2 |
| 10 | «Ярославль-Рыбинск» - д.Павловское | 0,8 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-110 | Г-2 |
| 11 | «Тутаев-Шопша»- д. Копнинское - д.Никольское | 1,642 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-111 | Г-2 |
| 12 | «Тутаев- Шопша» - д.Борисовское | 1,14 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-112 | Г-2 |
| 13 | «Тутаев- Шопша» -д.Карачарово | 0,52 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-119 | Г-2 |
| 14 | «Тутаев- Шопша» -д.Баскачево | 0,85 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-120 | Г-2 |
| 15 | д.Баскачево – д.Новое | 0,8 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-121 | Г-2 |
| 16 | «Ярославль-Рыбинск» -д.Фарисеево | 0,28 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-122 | Г-2 |
| 17 | «Ярославль-Рыбинск» - д.Панино (Большое Панино) | 0,1 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-123 | Г-2 |
| 18 | «Ярославль-Рыбинск» - д.Панино (Малое Панино) | 0,128 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-124 | Г-2 |
| 19 | п.Микляиха – д.Яковлево | 0,17 | асфальтовое | 78 243 ОПМР Н-125 | Г-2 |
| 20 | д.Копнинское – д.Борисовское | 1,2 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-126 | Г-2 |
| 21 | «Тутаев-Шопша» -д.Федорково – д.Саблуково | 5 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-127 | Г-2 |
| 22 | «Ярославль-Рыбинск» -д.Зарницино | 2,426 | асфальтовое | 78 243 ОПМР Н-128 | Г-2 |
| 23 | «Ярославль-Рыбинск» -д.Дорожаево | 0,64 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-129 | Г-2 |
| 24 | д.Дорожаево – д.Щетино | 0,89 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-130 | Г-2 |
| 25 | «Ярославль-Рыбинск-п.Константиновский» - д.Коромыслово | 0,747 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-131 | Г-2 |
| 26 | «Ярославль-Рыбинск» -д.Мотово | 0,5 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-132 | Г-2 |
| 27 | «Тутаев-Шопша» -д.Олюнино – д.Шишкино | 2,385 | грунтовое | 78 243 ОПМР Н-133 | Г-2 |
|  | Итого протяженность дорог | 26,961» |  |  |  |

# V.3.  РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ  ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

Предложения по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния объектов водоснабжения.

Теплоснабжение:

Генеральным планом Константиновского сельского поселения предполагается газификация существующих населенных пунктов, что придаст значительный стимул развитию теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: блочно-модульных котельных для обеспечения теплом среднеэтажной, малоэтажной и общественно-деловой застройки;

- строительство для коттеджной застройки автономных источников тепла, работающих с помощью газа и электроэнергии.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-сервисного центра, на территориях нового строительства размещается ряд проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

Котельные предполагаются локальными. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования

Теплоснабжение школ и детских садов также возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных.

Таким образом, перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии. Теплоснабжение общественно-деловой застройки возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных.

Газоснабжение:

ОАО «Промгаз» была разработана «Генеральная схема газоснабжения и газификации Ярославской области», согласно которой предполагается строительство межпоселкового газопровода от п. Константиновский до населенных пунктов Ковалёво, Белавино, Панино, Брянцево, Павловское, Фарисеево.

Средняя протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов по территории Константиновского сельского поселения составляет примерно 7,92 км.

Генеральным планом Константиновского сельского поселения даны предложения по обеспечению новой застройки природным газом: Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СниП 42-01-2002 «Газораспределительные сети», данные расчетов сведены в таблицу № 107 и общий расход газа составит 5 862,95 м3/ч

Система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Предусматривается устройство ШГРП среднего давления, непосредственно у каждого потребителя, для перевода газа среднего давления на низкое, при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и среднего давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы газа для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Водоснабжение:

Постановлением Правительства Ярославской области от 12.11.2009 года № 1101-п утверждена областная целевая программа «Чистая вода Ярославской области» на 2010-2014 годы. Целью Программы является обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов – источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В сферу действия Программы будут включены следующие основные группы объектов водохозяйственного комплекса:

- источники водоснабжения с зонами санитарной охраны;

- водозаборные сооружения и станции подготовки питьевой воды;

- системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных мест;

- системы водоотведения хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод;

- сооружения очистки сточных вод.

В соответствии с целевой программой «Чистая вода Ярославской области» и для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды, Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

- предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;

- мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генеральным планом Константиновского сельского поселения даны предложения по обеспечению новой застройки водой (см. Схему размещения планируемых объектов водоснабжения).

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», приложение 3.

На первую очередь Генерального плана в п. Микляиха планируется строительство водопровода от артезианской скважины и строительство двух артезианских скважин.

Также, на первую очередь, планируется строительство магистрального водовода от г. Тутаев на п.г.т. Константиновский и строительство водовода по ул. Ленина в п.г.т. Константиновский в 2010-2013 годах.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы воды данных объектов уточняются при выполнении Проектов планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Водоснабжение проектируемых потребителей предусматривается из подземных источников (артезианских скважин). Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Сеть оборудуется водопроводной арматурой, пожарными гидрантами.

На стадии рабочего проектирования выполняется гидравлический расчет, в результате которого будут определены диаметры водопроводных сетей с учетом уточненных расходов воды потребителями.

Водоотведение:

Для снижения экологической напряженности, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо предусмотреть:

- Реконструкцию существующих очистных сооружений.

- Строительство новых КОС в сельских населенных пунктах. Все выпуски должны быть расположены в строгом соответствии с нормативами: СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- Все существующие очистные сооружения и все новые должны иметь технологию с внедрением методов глубокой очистки, способом утилизации осадка.

- Для сокращения сброса сточных вод необходимо предусмотреть максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

- Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции.

- Для предполагаемых инновационно-технологических центров потребуется строительство систем водоотведения, с применением современных методов очистки стоков.

Генеральным планом Константиновского сельского поселения даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.

Суммарный расчетный расход хоз-бытовых стоков проектируемой застройки составляет 2563,76 м3/сут.

Возможно 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки. Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения.

Во втором случае отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность, а, следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы хоз-бытовых стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора

Электроснабжение:

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с реконструкцией сетей потребуется строительства сетей 10-0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Генеральным планом Константиновского сельского поселения даны предложения по организации системы электроснабжения в районах нового строительства.

Связь:

Развитие  телефонной сети предусматривается наращиванием номерной  ёмкости ГТС  с открытием новых  АТС  и  выносных  абонентских  модулей в районах нового строительства  с  использованием  цифровых  технологий на базе современного  цифрового  оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением  выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития  транспортной сети  SDH, работающей  по  ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая  «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории поселения  сотовой  связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

В удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное радиовещание.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

| Таблица 7. Протяженность инженерных сетей Константиновского с/п в границах населенных пунктов |
| --- |
| №п/п | Инженерные сети | Существ. количество | Количество на перспективу (всего) | Протяженность существующая, м | Протяженность проектная, м |
| н.п. Микляиха |
| 1 | Теплотрасса |  |  | 4142 | 2658 |
| 2 | Канализация | ОС ОМФ | ОС ОМФ рек. | 1930 | 1436 |
| 3 | Водопровод | Централиз | Централиз. | 6900 | 7478 |
| 4 | Арт.скважина | 4 | 6 |  |  |
| 5 | Котельная | 1 | 2 |  |  |
| 6 | КНС | 0 | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 12972 | 11572 |
| н.п. Константиновское |
| 1 | Теплотрасса |  |  | 13136,36 | 3251,79 |
| 2 | Канализация |  |  | 19708,46 | 3057,34 |
| 3 | Водопровод | Централиз | Централиз. | 19518,48 | 5976,89 |
| 4 | Арт.скважина | 0 | 1 |  |  |
| 5 | Котельная | 2 | 1 |  |  |
| 6 | КНС | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Газопровод |  |  | 8070,64 | 0 |
| 8 | ГРП и ШРП | 3 | 4 (проект для промплощадок), реконстр.сущ.п. |  |  |
| 9 | АТС | 2 | 2 |  |  |
| 10 | ЛЭП | 2 | 4 (ТП) | 18471,43 | 9582,54 |
|  | ИТОГО |  |  | 78905,37 | 21868,56 |
| н.п. Фоминское |
| 1 | Теплотрасса |  |  | 11067,81 | 653 |
| 2 | Канализация |  |  | 8506,68 | 653 |
| 6 | Газопровод |  |  | 4424,58 | 653 |
| 3 | Водопровод | Централиз | Ценрализ. | 7225,3 | 653 |
| 4 | Арт.скважина | - | - |  |  |
| 5 | КНС | 1 | 1 |  |  |
| 8 | ГРП и ШРП | 1 | 1 Реконстр. |  |  |
| 6 | Котельная | 1 | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 31224,37 | 2612 |

Таблица 8.

Проектируемые инженерные сооружения

| № | Инженерные сооружения | L (N) | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Электроподстанции Микляиха | 1 | РС |
| 2 | Лэп 10кВт Борисовское-Шишкино-Саблуково-Федоркино | 5 744 м | РС |
| 3 | Лэп 10кВт Олютино | 447 м | РС |
| 4 | Лэп 10 кВт Копнинское-Никольское | 2 212 м | РС |
| 5 | Лэп 10 кВт Никольское-Карачарово | 4 673 м | РС |
| 6 | Лэп 10 кВт Баскачево | 1 378 м | РС |
| 7 | Лэп 10 кВт Баскачево-Новое-михальцево | 3 128 м | РС |
| 8 | Лэп 10квт Микляиха-Панино-Фарисеево | 2 427 м | РС |
| 9 | Лэп 10кВт От Фарисеево | 3 271 м | РС |
| 10 | Лэп 10квт Микляиха-Яковлево-Брянцево | 4 166 м | РС |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Котельная Микляиха | 1 | 1 |
| 2 | Тепловые сети Константиновский-Панфилово | 1 427 м | РС |
| 3 | Тепловые сети Микляиха | 964 м | 1 |
| 4 | Тепловые сети Микляиха-Панино | 1 130 м | РС |
| 5 | Тепловые сети Микляиха-Белавино | 3 354 м | РС |
| 6 | Тепловые сети от Микляихи | 1 088 м | РС |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Артезианские скважины Микляиха | 2 | 1 |
| 2 | Водозабор у Панино | 1 | РС |
| 3 | Водозабор Фарисеево | 1 | РС |
| 4 | Водозабор Павловское | 1 | РС |
| 5 | Водозабор Брянцево | 1 | РС |
| 6 | Водозабор Борисовское | 1 | РС |
| 7 | Водопровод до Микляихи, Д - 300 | 1 702 м | 1 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Газораспределительный шкаф у границы в сторону Рыбинска | 1 | РС |
| 2 | Газораспределительный шкаф Микляиха | 1 | РС |
| 3 | Газораспределительный шкаф у Ковалево | 1 | РС |
| 4 | Газораспределительный шкаф у Белавино | 2 | РС |
| 5 | Газораспределительный шкаф у Павловского | 1 | РС |
| 6 | Газораспределительные пункты Микляиха | 1 | РС |
| 7 | Межпоселковый газопровод газораспределительная станция - Микляиха-Яковлево-Беланино | 5 855 м | РС |
| 8 | Межпоселковый газопровод Микляиха-Панино-Ковалево | 2 438 м | РС |
| 9 | Межпоселковый газопровод Ковалево-Фарисеево | 1 400 м | РС |
| 10 | Межпоселковый газопровод Ковалево- газораспределительный шкаф | 2 300 м | РС |
| 11 | Межпоселковый газопровод ответвление до газораспределительного шкафа у границы в сторону Рыбинска | 364 м | РС |

# V.4.  РАЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИЙ,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

Территория населенных пунктов согласно генеральному плану составит 2555,28 га (27 % общей площади сельского поселения).

Инвестиционные площадки под жилищное строительство, необходимые для освоения инвесторами на сегодняшний момент, с изменением категории земель и границ населенных пунктов сельского поселения представлены в таблице ниже. Общая площадь инвестиционных площадок на территории Константиновского сельского поселения составляет 1015,1784 га. Площадь резервируемой территории под селитебную застройку за расчетный срок генерального плана 40 га.

Первоочередные мероприятия:

1. Обоснованная корректировка границ СЗЗ птицефабрики в п. Фоминское, с обязательным получением согласования Главного государственного санитарного врача Ярославской области или его заместителя (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.18.);

2. Обоснованная корректировка границ СЗЗ предприятия «Агропромхимия», с обязательным получением согласования Главного государственного санитарного врача Ярославской области или его заместителя (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.18.);

3. Расселение населенных пунктов, попадающих в санитарно-защитные зоны скотомогильников восточной части сельского поселения: д. Павловское, д. Дорожаево, д. Щетино, д. Белавино;

4. Изменение границ населенных пунктов под инвестиционное индивидуальное жилищное строительство.

Границы населенных пунктов изменяются согласно Генеральному плану поселения (основному чертежу) на площадь территории, указанной в таблице 9.

Для успешной реализации запланированных мероприятий генерального плана уполномоченным органам власти и управления Константиновского сельского поселения рекомендуется принять План реализации генерального плана Константиновского сельского поселения.

Таблица 9.

Перечень земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения на территории Константиновского сельского поселения

| № участка согласно графическим материалам | Номер участка по кадастровому плану | Площадь участка, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Борисовское |
| 17 | 76:15:020701:83 | 21,2933 | Р/С |
| 169 | 76:15:020701:165 | 17,7967 | Р/С |
| Пустово |
| часть участка 34 | 76:15:021401:17 | 54,5682 | Р/С |
| 86 (куст) | 76:15:021401:33 | 1,6331 | Р/С |
| Коромыслово |
| 36 | 76:15:021401:21 | 2,9762 | I |
| 82 (куст) | 76:15:021401:27 | 0,2427 | I |
| 38 | 76:15:021401:19 | 5,7532 | I |
| 39 | 76:15:021401:15 | 0,9063 | I |
| Микляиха |
| 1 | 76:15:021501:91 | 4,8875 | I |
| 43 | 76:15:021501:81 | 13,7698 | I |
| 45 | 76:15:021501:99 | 2,7724 | I |
| 6 | 76:15:021501:88 | 57,0853 | I |
| 45 (куст) | 76:15:021501:38 | 0,1821 | I |
| 46 | 76:15:021501:100 | 1,7156 | I |
| Панино |
| 44 | 76:15:021501:80 | 3,4233 | Р/С |
| Фарисеево |
| 63 | 76:15:021601:207 | 61,6325 | Р/С |
| 50 (куст) | 76:15:021601:82 | 10,8072 | Р/С |
| 52 (куст) | 76:15:021601:186 | 3,3338 | Р/С |
| 64 | 76:15:021601:196 | 0,5287 | Р/С |
| 53 (куст) | 76:15:021601:215 | 1,8215 | Р/С |
| 51 (куст) | 76:15:021601:211 | 8,0811 | Р/С |
| 55 (куст) | 76:15:021601:80 | 0,6383 | Р/С |
| 58 (куст) | 76:15:021601:83 | 0,0277 | Р/С |
| 112 | 76:15:021601:206 | 1,9885 | Р/С |
| Ковалево |
| 62 | 76:15:021601:197 | 0,8601 | Р/С |
| 163 (куст) | 76:15:021601:133 | 0,7120 | Р/С |
| 10 (куст) | 76:15:021601:142 | 1,4618 | Р/С |
| 161 (куст) | 76:15:021601:135 | 0,5984 | Р/С |
| 162 (куст) | 76:15:021601:208 | 0,1906 | Р/С |
| 164 (куст) | 76:15:021601:127 | 0,1246 | Р/С |
| 9 (куст) | 76:15:021601:183 | 3,7051 | Р/С |
| Павловское |
| 132 (куст) | 76:15:021601:176 | 0,1835 | Р/С |
| 137 (куст) | 76:15:021601:93 | 0,1712 | Р/С |
| 131(куст) | 76:15:021601:97 | 3,5249 | Р/С |
| 130 (куст) | 76:15:021601:167 | 0,8 | Р/С |
| 31 | 76:15:021601:174 | 1,6252 | Р/С |
| 165 | 76:15:021601:304 | 166,2764 | Р/С |
| 166 | 76:15:021601:298 | 30,2186 | I |
| Яковлево |
| 4 | 76:15:021501:86 | 45,1434 | I |
| 34 (куст) | 76:15:021501:29 | 1,4063 | I |
| 35 (куст) | 76:15:021501:103 | 7,3641 | I |
| 5 | 76:15:021501:78 | 7,7064 | I |
| 47 | 76:15:021501:79 | 12,2739 | I |
| 37 (куст) | 76:15:021501:34 | 2,4243 | I |
| 38 (куст) | 76:15:021501:33 | 1,4511 | I |
| 39 (куст) | 76:15:021501:27 | 0,2274 | I |
| 40 (куст) | 76:15:021501:28 | 0,7605 | I |
| Брянцево |
| 50 | 76:15:021501:94 | 53,9436 | I |
| 32 (куст) | 76:15:021501:66 | 0,0327 | I |
| Белавино |
| 53 | 76:15:021501:73 | 3,4137 | I |
| 54 | 76:15:021501:97 | 6,5358 | I |
| 16 (куст) | 76:15:021501:23 | 0,4505 | I |
| 27 (куст) | 76:15:021501:22 | 0,2994 | I |
| 28 (куст) | 76:15:021501:21 | 0,9311 | I |
| 31 (куст) | 76:15:021501:20 | 0,1616 | I |
| 30 (куст) | 76:15:021501:67 | 0,1886 | I |
| 26 (куст) | 76:15:021501:102 | 5,2068 | I |
| 52 | 76:15:021501:84 | 33,1994 | I |
| 55 | 76:15:021501:83 | 3,5066 | I |
| 3 | 76:15:021501:74 | 7,1213 | I |
| 30 | 76:15:021501:75 | 0,4549 | I |
| 29 | 76:15:021501:76 | 1,3693 | I |
| 2 | 76:15:021501:72 | 2,8712 | I |
| 1 | 76:15:021501:87 | 43,3353 | I |
| 12(куст) | 76:15:021501:104 | 2,6657 | I |
| 15(куст) | 76:15:021501:77 | 2,0412 | I |
| 14 (куст) | 76:15:021501:47 | 0,0707 | I |
| 36 (куст) | 76:15:021501:30 | 0,1117 | I |
| 18 (куст) | 76:15:021501:24 | 0,0754 | I |
| 20 (куст) | 76:15:021501:90 | 0,2475 | I |
| Копнинское |
| 167 | 76:15:020701:109 | 2,9056 | I |
| 168 | 76:15:020701:164 | 9,132 | I |
| ВСЕГО НА I ОЧЕРЕДЬ | 379,5387 |  |
| ВСЕГО НА РАСЧЕТНЫЙ СРОК | 367,8077 |  |
| ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ | 747,3464 |  |
| Предложение администрации | 40 га | Резерв за расчетный срок». |

Мероприятия по сносу жилого фонда сельского поселения Константиновское.

Таблица 10.

Перечень предлагаемого к замене (реконструкции) ветхого жилого фонда на 1 очередь

| Адрес | Характеристика | Материал стен | Этажность | Количество квартир, тип квартир | Площадь участка (га) | Площадь застройки (кв.м) | Общая площадь (кв.м) | Год постройки, износ (%) | % износа | Год оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Константиновское |
| Свободы, д. 12 |  | к | 1 | 1 | 1500 | 87 | 46 | 1928 | 71 | 4 |
| Свободы, д. 14 |  | к | 1 | 1 | 1008 | 73 | 34 | 1928 | 66 | 93 |
| Свободы, д. 24 |  | д | 1 | 1 | 1500 | 105 | 43 | 1929 | 70 | 87 |
| Свободы, д. 26 |  | д | 1 | 1 | 1363 | 82 | 25 | 1935 | 65 | 87 |
| Свободы, д. 30 |  | д | 1 | 1 | 1383 | 89 | 31 | 1928 | 65 | 87 |
| Свободы, д. 33 |  | д | 1 | 1 | 1422 | 132 | 54 | 1939 | 65 | 87 |
| Свободы, д. 36 |  | д | 1 | 1 | 1440 | 68 | 16 | 1939 | 66 | 2 |
| Свободы, д. 37 |  | д | 1 | 1 | 1359 | 98 | 33 | 1955 | 68 | 5 |
| Свободы, д. 40 |  | д | 1 | 2 | 1062 | 105 | 53 | 1951 | 69 | 3 |
| Речная, д. 26 | снос | 9 | 1 | 1 |  |  | 31 |  |  |  |
| Речная, д. 34 |  | д | 1 | 1 | 1403 | 138 | 54 | 1956 | 68 | 87 |
| Речная, д. 39 |  | д | 1 | 2 | 597 | 202 | 45 | 1952 | 65 | 90 |
| Речная, д. 40 |  | д | 1 | 2 | 762 | 81 | 43 | 1957 | 68 | 87 |
| Речная, д. 42 |  | д | 1 | 1 | 984 | 78 | 22 | 1957 | 71 | 87 |
| Речная, д. 43 |  | д | 1 | 1 | 1214 | 158 | 55 | 1952 | 67 | 7 |
| Речная, д. 44 |  | шл | 1 | 1 | 520 | 92 | 39 | 1957 | 69 | 87 |
| Речная, д. 45 |  | д | 1 | 3 | 1275 | 204 | 67 | 1961 | 69 | 93 |
| Речная, д. 46 |  | д | 1 | 2 | 1091 | 131 | 95 | н/св | 67 | 86 |
| Речная, д. 51 |  | д | 1 | 1 | 1280 | 107 | 42 | н/св | 66 | ... |
| Речная, д. 52 |  | к | 1 | 2 | 860 | 180 | 86 | 1952 | 71 | ... |
| Речная, д. 53 |  | д | 1 | 6 | 1410 | 428 | 146 | 1962 | 79 | ... |
| Речная, д. 56 |  | к | 1 | 2 | 1163 | 162 | 87 | 1957 | 65 | ... |
| Речная, д. 57 |  | д | 1 | 2 | 2115 | 129 | 28 | 1961 | 68 | ... |
| Чапаева, д. 2 |  | д | 1 | 1 | 794 | 80 | 35 | 1929 | 71 | ... |
| Чапаева, д. 3 |  | д | 1 | 1 | 770 | 86 | 36 | 1929 | 71 | ... |
| Чапаева, д. 4 |  | д | 1 | 1 | 753 | 94 | 44 | 1960 | 66 | ... |
| Чапаева, д. 5 |  | д | 1 | 1 | 952 | 161 | 55 | 1929 | 67 | ... |
| Чапаева, д. 9 |  | д | 1 | 1 | 1450 | 158 | 66 | 1936 | 66 | ... |
| Чапаева, д. 11 |  | д | 1 | 1 | 1190 | 89 | 20 | 1937 | 70 | ... |
| Чапаева, д. 12 |  | д | 1 | 1 | 1067 | 94 | 41 | 1936 | 67 | ... |
| Чапаева, д. 13 |  | д | 1 | 1 | 1034 | 51 | 17 | 1937 | 72 | ... |
| Чапаева, д. 14 |  | д | 1 | 1 | 1221 | 71 | 20 | 1940 | 68 | ... |
| Ленина, д. 1 |  | д | 2 | 8 | 4510 | 535 | 483 | 1941 | 75 | ... |
| Ленина, д. 2 |  | д | 1 | 1 | 841 | 80 | 54 | 1950 | 66 | ... |
| Ленина, д. 3а |  | д | 1 | 1 | 1410 | 141 | 54 | 1950 | 67 | ... |
| Ленина, д. 7 |  | к | 1 | 4 | 1119 | 266 | 169 | 1953 | 69 | ... |
| Ленина, д. 31 |  | д | 1 | 2 | 1378 | 151 | 64 | 1935 | 68 | ... |
| Ленина, д. 33 |  | д | 1 | 1 | 545 | 43 | 11 | 1965 | 66 | ... |
| Ленина, д. 35 |  | д | 1 | 1 | 1147 | 83 | 40 | 1936 | 71 | ... |
| Кирова, д. 1 |  | шл | 1 | 1 | 725 | 113 | 41 | 1957 | 62 | ... |
| Кирова, д. 2 |  | шл | 1 | 2 | 568 | 99 | 44 | 1957 | 66 | ... |
| Кирова, д. 3 |  | шл | 1 | 2 | 962 | 118 | 27 | 1957 | 73 | ... |
| Кирова, д. 4 |  | шл | 1 | 1 | 1152 | 158 | 45 | 1957 | 72 | ... |
| Кирова,д. 10 | снос | д | 1 | 1 |  |  | 50 |  |  |  |
| Кирова, д. 12 |  | д | 1 | 2 | 1015 | 176 | 67 | н/св | 71 | ... |
| Кирова, д. 15 |  | д | 1 | 1 | 954 | 80 | 24 | 1940 | 65 | ... |
| Кирова, д. 22 |  | д | 1 | 1 | 982 | 163 | 29 | 1941 | 73 | ... |
| Кирова, д. 23 |  | д | 1 | 1 | 989 | 118 | 46 | 1973 | 66 | ... |
| Кирова, д. 24 |  | д | 1 | 2 | 1141 | 174 | 46 | 1941 | 65 | ... |
| Кирова, д. 27 |  | д | 1 | 1 | 907 | 116 | 31 | 1958 | 71 | ... |
| Папанина, д. 6 |  | шл | 1 | 4 | 2631 | 386 | 164 | 1956 | 74 | 85 |
| Папанина, д. 8 |  | шл | 1 | 4 | 2338 | 402 | 166 | 1956 | 74 | 85 |
| Папанина, д. 12 |  | д | 1 | 2 | 1036 | 139 | 38 | 1941 | 80 | 0 |
| Папанина, д. 14 |  | д | 1 | 1 | 177 | 76 | 18 | 1956 | 70 | 7 |
| Папанина, д. 21 |  | д | 1 | 1 | 1061 | 102 | 36 | 1956 | 68 | 94 |
| Папанина, д. 22 |  | д | 1 | 1 | 934 | 111 | 55 | 1941 | 66 | 87 |
| Папанина, д. 26 |  | д | 1 | 1 | 1154 | 130 | 31 | 1940 | 68 | 95 |
| Папанина, д. 30 |  | д | 1 | 1 | 1156 | 92 | 37 | 1967 | 66 | 85 |
| Папанина, д. 31 |  | д | 1 | 1 | 1096 | 126 | 36 | 1962 | 66 | 94 |
| Папанина, д. 35 |  | к | 1 | 1 | 1188 | 124 | 42 | 1963 | 68 | 94 |
| Крестьянская, д. 1 |  | д | 1 | 1 | 1024 | 50 | 41 | 1962 | 72 | 91 |
| Крестьянская, д. 3 |  | д | 1 | 1 | 960 | 131 | 43 | 1960 | 65 | 86 |
| Крестьянская, д. 10 |  | д | 1 | 1 | 965 | 70 | 24 | 1950 | 74 | 94 |
| Крестьянская, д. 12 |  | д | 1 | 1 | 970 | 57 | 33 | 1940 | 78 | 6 |
| Крестьянская, д. 14 |  | д | 1 | 1 | 1008 | 131 | 74 | 1940 | 76 | 8 |
| Крестьянская, д. 23 |  | д | 1 | 1 | 961 | 134 | 58 | 1955 | 69 | ... |
| Крестьянская, д. 24 |  | д | 1 | 1 | 992 | 72 | 27 | 1940 | 73 | ... |
| Крестьянская, д. 38 |  | Д | 1 | 1 | 1449 | 48 | 21 | 1940 | 65 | ... |
| 20 лел Октября, д. 10 |  | д | 1 | 1 | 1552 | 59 | 23 | 1936 | 73 | 83 |
| 20 лет Октября. д. 20 |  | шл | 2 | 8 | 1037 | 522 | 523 | 1945 | 67 | 92 |
| 20 лет Октября, д. 33 |  | д | 1 | 4 | 1760 | 285 | 165 | 1952 | 65 | 87 |
| 20 лет Октября, д. 40 |  | д | 1 | 1 | 943 | 103 | 38 | 1940 | 66 | 96 |
| 60 лет Октября, д. 43 |  | д | 1 | 1 | 1000 | 66 | 41 | н/св | 75 | 4 |
| 60 лет Октября, д. 44 |  | д | 1 | 1 | 650 | 111 | 34 | 1940 | 67 | 95 |
| 60 лет Октября, д. 45 |  | д | 1 | 1 | 1279 | 134 | 48 | 1941 | 73 | 99 |
| 60 лет Октября, д. 46 |  | д | 1 | 2 | 906 | 132 | 64 | 1940 | 65 | 2 |
| 60 лет Октября, д. 49 |  | д | 1 | 1 | 1009 | 108 | 39 | 1952 | 65 | 88 |
| 60 лет Октября, д. 54 |  | д | 1 | 2 | 1275 | 120 | 42 | 1960 | 75 | ... |
| 60 лет Октября, д. 56 |  | д | 1 | 2 | 918 | 193 | 62 | 1967 | 65 | ... |
| 60 лет Октября, д. 57 |  | к | 1 | 1 | 733 | 123 | 85 | 1960 | 65 | ... |
| 60 лет Октября. д. 58 |  | д | 1 | 1 | 1065 | 152 | 75 | 1964 | 65 | ... |
| 60 лет Октября, д. 60 |  | д | 1 | 1 | 561 | 86 | 32 | 1960 | 65 | ... |
| 60 лкт Октября, д. 61 | разруш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 лет Октября, д. 63 |  | д | 1 | 1 | 666 | 91 | 25 | 1960 | 66 | 87 |
| Красноармейская, д. 4 |  | шл | 1 | 2 | 1365 | 229 | 157 | 1955 | 70 | 85 |
| Красноармейская, д.5 |  | д | 1 | 1 | 967 | 76 | 37 | 1940 | 70 | 98 |
| Красноармейская, д.6 |  | шл | 1 | 2 | 1136 | 343 | 156 | 1955 | 71 | ... |
| Красноармейская, д.7 |  | д | 1 | 2 | 921 | 139 | 67 | 1940 | 69 | 92 |
| Красноармейская, д.11 |  | д | 1 | 1 | 958 | 164 | 64 | 1940 | 65 | 3 |
| Красноармейская, д.16 |  | д | 1 | 1 | 955 | 69 | 22 | 1948 | 70 | 95 |
| Красноармейская, д.17 |  | д | 1 | 1 | 995 | 54 | 30 | 1941 | 70 | 90 |
| Красноармейская, д.19 |  | д | 1 | 2 | 934 | 196 | 49 | 1950 | 68 | 92 |
| Красноармейская, д. 24 |  | д | 1 | 1 | 1088 | 157 | 40 | 1950 | 66 | 6 |
| Красноармейская, д. 30 |  | д | 1 | 2 | 1175 | 84 | 46 | 1962 | 68 | 99 |
| В.Набережная, д. 1а |  | д | 1 | 1 | 1280 | 129 | 37 | 1949 | 70 | 4 |
| В.Набережная, д. 2 |  | д | 1 | 1 | 874 | 64 | 25 | н/св | 91 | 93 |
| В.Набережная, д. 3 |  | д | 1 | 1 | 1006 | 113 | 42 | 1936 | 66 | 0 |
| В.Набережная, д. 5 |  | д | 1 | 1 | 1103 | 90 | 24 | 1964 | 65 | 98 |
| Победы, д. 1а |  | д | 2 | 8 | 623 | 248 | 304 | 1934 | 71 | 87 |
| Победы, д. 3 |  | д | 2 | 8 | 1258 | 188 | 304 | 1926 | 78 | 1 |
| Победы, д. 3а |  | д | 2 | 8 | 1690 | 315 | 304 | н/св | 65 | 99 |
| Победы, д. 5 |  | д | 2 | 1 | 803 | 316 | ... | 1929 | 65 | 89 |
| Победы, д. 7 |  | д | 2 | 8 | 2064 | 391 | 370 | 1929 | 68 | 99 |
| Чкалова, д. 4 |  | шл | 1 | 1 | 729 | 139 | 40 | 1957 | 72 | ... |
| Чкалова, д. 6 |  | шл | 1 | 1 | 1144 | 31 | 36 | 1957 | 70 | ... |
| Чкалова, д. 11 |  | д | 1 | 1 | 1056 | 89 | 36 | 1951 | 63 | ... |
| Чкалова, д. 12 |  | д | 1 | 1 | 1020 | 79 | 46 | 1951 | 70 | ... |
| Чкалова, д. 15 |  | д | 1 | 1 | 978 | 170 | 45 | 1941 | 65 | ... |
| Чкалова, д. 16 |  | д | 1 | 1 | 978 | 132 | 46 | н/св | 70 | 93 |
| Чкалова, д. 17 |  | д | 1 | 1 | 712 | 72 | 27 | 1941 | 67 | 95 |
| Чкалова, д. 28 |  | д | 1 | 2 | 1076 | 186 | 66 | 1951 | 68 | ... |
| Чкалова, д. 29 |  | д | 1 | 1 | 1063 | 141 | 46 | 1964 | 67 | ... |
| Депутатская, д. 14 |  | д | 1 | 2 | 1095 | 122 | 50 | 1935 | 72 | 0 |
| Депутатская, д. 18 |  | д | 1 | 1 | 1055 | 141 | 47 | 1951 | 65 | ... |
| Депутатская, д. 19 |  | д | 1 | 1 | 1337 | 166 | 58 | 1955 | 65 | ... |
| Пионерская, д. 3 |  | д | 1 | 1 | 1368 | 70 | 16 | 1941 | 77 | ... |
| Пионерская, д. 9 |  | д | 1 | 2 | 1118 | 105 | 41 | 1939 | 65 | 87 |
| Пионерская, д. 10 |  | шл | 1 | 3 | 827 | 186 | 86 | 1954 | 72 | ... |
| Пионерская, д.11 |  | д | 1 | 2 | 990 | 126 | 70 | 1942 | 65 | ... |
| Пионерская, д. 12 |  | шл | 1 | 2 | 887 | 192 | 88 | 1955 | 71 | ... |
| Пионерская, д. 13 |  | д | 1 | 2 | 945 | 152 | 60 | 1941 | 66 | 83 |
| Пионерская, д. 14 |  | шл | 1 | 2 | 878 | 140 | 86 | 1955 | 70 | 87 |
| Пионерская, д. 20 |  | l | 1 | 1 | 847 | 114 | 45 | 1948 | 70 | ... |
| Пионерская, д. 21 |  | шл | 1 | 2 | 910 | 343 | 155 | 1955 | 72 | ... |
| Пионерская, д. 22 |  | шл | 1 | 2 | 1491 | 199 | 79 | 1948 | 69 | ... |
| Пионерская, д. 23 |  | шл | 1 | 2 | 1405 | 282 | 156 | 1955 | 75 | ... |
| Пионерская, д. 24 |  | д | 1 | 1 | 939 | 95 | 45 | н/св | 66 | ... |
| Пионерская, д. 26 |  | д | 1 | 2 | 1474 | 130 | 60 | н/св | 68 | ... |
| Первомайская, д. 1 |  | д | 1 | 1 | 1313 | 96 | 29 | 1949 | 71 | ... |
| Первомайская, д. 4 |  | д | 1 | 1 | 738 | 98 | 34 | 1929 | 72 | ... |
| Первомайская, д. 9 |  | д | 1 | 2 | 811 | 175 | 45 | 1929 | 67 | ... |
| Первомайская, д .14 |  | д | 1 | 1 | 1606 | 98 | 42 | 1930 | 72 | 87 |
| Первомайская, д.15 |  | шл | 1 | 2 | 3017 | 184 | 54 | 1965 | 66 | 3 |
| Орджоникидзе, д. 1а |  | д | 1 | 1 | 1093 | 111 | 46 | 1966 | 67 | 7 |
| Орджоникидзе, д. 3 |  | д | 1 | 3 | 816 | 218 | 107 | 1959 | 68 | ... |
| Орджоникидзе, д. 10 |  | д | 1 | 1 | 1040 | 137 | 47 | 1964 | 68 | ... |
| Орджоникидзе, д. 12 |  | д | 1 | 1 | 1066 | 95 | 22 | 1955 | 70 | 96 |
| Орджоникидзе, д. 14 |  | д | 1 | 1 | 1012 | 139 | 41 | 1956 | 72 | ... |
| Орджоникидзе, д. 15 |  | д | 1 | 1 | 1063 | 163 | 38 | 1964 | 68 | ... |
| Орджоникидзе, д. 25 |  | д | 1 | 1 | 1096 | 146 | 45 | 1964 | 68 | 8 |
| Крестьянская, д. 33 |  | д | 1 | 2 | 1381 | 178 | 62 | 1941 | 73 | 97 |
| Осиновская, д. 7 |  | д | 1 | 1 | 1530 | 95 | 37 | 1933 | 68 | 4 |
| Осиновская, д. 8 |  | д | 1 | 2 | 1890 | 198 | 44 | 1900 | 65 | 82 |
| Осиновская, д. 12 |  | д | 1 | 1 | 1443 | 90 | 29 | 1930 | 69 | 92 |
| Осиновская, д. 15 |  | д | 1 | 1 | 1500 | 116 | 41 | 1924 | 66 | 3 |
| Осиновская, д. 17 |  | д | 1 | 1 | 596 | 45 | 22 | 1941 | 69 | 8 |
| Новая, д. 3 |  | д | 1 | 2 | 1136 | 270 | 105 | 1960 | 66 | 85 |
| Некрасовская, д. 1 |  | д | 2 | 8 | 1985 | 432 | 359 | 1930 | 68 | ... |
| Некрасовская, д. 2 |  | д | 2 | 4 | 1775 | 320 | 200 | 1929 | 70 | ... |
| Некрасовская, д. 3 |  | д | 2 | 4 | 697 | 170 | 200 | 1929 | 68 | ... |
| Некрасовская, д. 4 |  | д | 2 | 4 | 1679 | 260 | 195 | 1929 | 71 | ... |
| Некрасовская, д. 5 |  | д | 2 | 4 | 1434 | 142 | 192 | 1929 | 80 | ... |
| Некрасовская, д. 6 |  | д | 2 | 8 | 855 | 253 | 399 | 1934 | 70 | ... |
| Некрасовская, д. 7 |  | д | 2 | 8 | 1910 | 354 | 387 | 1934 | 70 | ... |
| Нефтяников, д. 10 |  | д | 1 | 1 | 679 | 73 | 31 | 1960 | 72 | ... |
| Гражданская, д. 1 |  | д | 1 | 1 | 694 | 104 | 31 | 1960 | 67 | ... |
| Гражданская, д. 4 |  | д | 1 | 3 | 1180 | 234 | 107 | 1959 | 69 | ... |
| Гражданская, д. 11 |  | д | 1 | 1 | 627 | 70 | 31 | 1960 | 65 | ... |
| Ветеранов Войны, д. 7 |  | шл | 1 | 2 | 803 | 200 | 83 | 1955 | 69 | ... |
| Ветеранов Войны, д. 9 |  | шл | 1 | 2 | 1806 | 190 | 84 | 1955 | 66 | ... |
| Ветеранов Войны, д. 11 |  | шл | 1 | 2 | 944 | 139 | 84 | 1955 | 70 | ... |
| Ветеранов Войны, д. 13 |  | шл | 1 | 2 | 977 | 227 | 86 | 1955 | 68 | ... |
| Ветеранов Войны, д. 15 |  | шл | 1 | 2 | 2048 | 142 | 68 | 1969 | 66 | ... |
| Ветеранов Войны, д. 17 |  | д | 1 | 1 | 866 | 84 | 43 | 1949 | 74 | ... |
| Ветеранов Войны, д. 19 |  | д | 1 | 2 | 1617 | 126 | 60 | н/св | 74 | ... |
| Ветеранов Войны, д. 21 |  | д | 1 | 1 | 964 | 92 | 43 | н/св | 68 | ... |
| Садовая, д. 1 |  | д | 1 | 6 | 1117 | 305 | 200 | н/св | 73 | ... |
| Садовая, д. 4 |  | к | 1 | 8 | 1548 | 564 | 262 | 1926 | 66 | ... |
| Советская, д. 8 | снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Депутатская, д. 24 |  | д | 1 | 2 | 1065 | 100 | 48 | н/св | 71 | 1 |
| Осиновская, д. 20 |  | д | 1 | 1 | 1409 | 72 | 19 | 1951 | 67 | 4 |
| Крестьянская, д. 4 |  | д | 1 | 1 | 968 | 72 | 20 | 1940 | 80 | 8 |
| Итого по п.г.т. Константиновский |  |  |  |  |  | 12860 |  |  |  |
| п. Фоминское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр, 17а | снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.Набережная, 14 |  | д | l | 1 | 2570 | 161 | 46 | н/св | 78 | ... |
| Центр, 31 | снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.Набережная, 5 |  | к | 1 | 2 | 1544 | 126 | 60 | 1957 | 66 | 93 |
| Центр, 8 |  | д | 2 | 10 |  | 486 | 391 | н/св | 70 | 99 |
| Итого по п.Фоминское |  |  |  |  |  | 497 |  |  |  |
| д. Микляиха |
| Фабричная, 9 |  | к | 1 | 1 | 1616 | 74 | 43 | 1950 | 72 | ... |
| Калинина, 18 |  | д | 1 | 1 | 1386 | 95 | 43 | 1959 | 65 | ... |
| Фабричная, 11 |  | д | 1 | 1 | 1131 | 49 | 26 | 1935 | 65 | ... |
| Итого по д.Микляиха |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |
| Итого по Константиновскому с.п. |  |  |  |  |  | 13469 |  |  |  |

Таблица 11.

Жилой фонд к замене (реконструкции) к расчетному сроку генерального плана

| Адрес | Характеристика | Материал стен | Этажность | Количество квартир, тип квартир | Площадь участка (га) | Площадь застройки (кв.м) | Общая площадь (кв.м) | Год постройки, износ (%) | % износа | Год оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Константиновский |
| Речная, д. 55 |  | д | 1 | 2 | 1616 | 148 | 43 | 1961 | 62 | ... |
| Ленина, д. 1а |  | д | 1 | 1 | 2070 | 137 | 62 | 1937 | 60 | ... |
| Кирова, д. 38 |  | д | 1 | 1 | 1201 | 77 | 23 | 1941 | 62 | ... |
| Папанина, д. 24 |  | д | 1 | 2 | 1013 | 150 | 58 | 1941 | 63 | 5 |
| Крестьянская, д. 11 |  | д | 1 | 1 | 556 | 103 | 32 | 1953 | 60 | 97 |
| Крестьянская, д. 13 |  | д | 1 | 1 | 1019 | 69 | 24 | 1940 | 61 | 1 |
| Крестьянская, д. 16 |  | д | 1 | 1 | 947 | 131 | 48 | 1952 | 63 | 1 |
| 20 лет Октября, д. 19 |  | д | 2 | 8 | 1911 | 409 | 374 | 1954 | 64 | 89 |
| 20 лет Октября, д. 22 |  | шл | 2 | 8 | 1047 | 257 | 242 | 1945 | 63 | 85 |
| 20 лет Октября, д. 37 |  | д | 1 | 1 | 935 | 60 | 37 | 1957 | 63 | 1 |
| 20 лет Октября, д. 38 |  | д | 1 | 1 | 989 | 102 | 34 | 1940 | 62 | 2 |
| 60 лет Октября, д. 42 |  | д | 1 | 1 | 1034 | 150 | 48 | 1940 | 61 | 4 |
| 60 лет Октября, д. 53 |  | д | 1 | 2 | 1157 | 140 | 54 | 1997 | 60 | 94 |
| Красноармей, д.18 |  | д | 1 | 2 | 940 | ... | 55 | 1949 | 63 | 89 |
| Красноармей, д. 21 |  | д | 1 | 1 | 987 | 94 | 29 | 1941 | 64 | 99 |
| Красноармей, д. 25 |  | д | 1 | 1 | 1012 | 113 | 39 | 1956 | 64 | 97 |
| Красноармей, д. 27 |  | д | 1 | 1 | 989 | 105 | 45 | 1963 | 60 | 3 |
| Победы, д. 9 |  | д | 2 | 8 | 2995 | 373 | 366 | 1929 | 63 | 89 |
| Депутатская, д. 11 |  | д | 1 | 2 | 1225 | 178 | 73 | 1917 | 60 | ... |
| Первомайская, д .12 |  | д | 1 | 1 | 767 | 112 | 55 | 1929 | 63 | ... |
| Орджоникидзе, д. 16 |  | д | 1 | 1 | 1056 | 127 | 30 | 1956 | 61 | 80 |
| Орджоникидзе, д. 28 |  | д | 1 | 1 | 1027 | 106 | 42 | 1966 | 61 | 87 |
| Новая, д. 2 |  | к | 1 | 4 | 751 | 370 | 112 | 1960 | 64 | 3 |
| Гражданская, д. 13 |  | д | 1 | 1 | 659 | 102 | 32 | 1960 | 64 | ... |
| Итого по п.г.т. Константиновский |  |  |  |  | 1957 |  |  |  |
| п. Фоминское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.Набережная, 22 |  | д | 1 | 1 | 1905 | 91 | 39 | н/св | 64 | 8 |
| В.Набережная, 15 |  | д | 1 | 2 |  | 94 | 52 | 1924 | 64 | 96 |
| В.Набережная, 3 |  | д | 1 | 1 | 1700 | 68 | 26 | 1951 | 60 | ... |
| Итого по п. Фоминское |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |
| д.Микляиха |
| Юбилейная, 16 |  | д | 1 | 1 | 622 | 72 | 41 | 1955 | 63 | 99 |
| Некрасова, 23 |  | д | 1 | 1 | 1564 | 168 | 80 | н/св | 60 | ... |
| Фабричная, 22 |  | д | 1 | 1 | 1090 | 95 | 30 | 1950 | 60 | ... |
| Некрасова, 27 |  | д | 1 | 2 | 2072 | 181 | 59 | 1957 | 65 | ... |
| Некрасова, 21 |  | д | 1 | 1 | 1300 | 115 | 41 | 1959 | 62 | ... |
| Калинина, 24 |  | д | 1 | 1 | 1122 | 132 | 37 | н/св | 62 | ... |
| Калинина, 20 |  | д | 1 | 1 | 1201 | 107 | 42 | 1958 | 63 | ... |
| Фабричная, 2 |  | д | 1 | 1 | 1193 | 108 | 27 | н/св | 62 | ... |
| Калинина, 6 |  | д | 1 | 1 | 1095 | 112 | 38 | 1960 | 64 | ... |
| Некрасова, 5 |  | шл | 1 | 2 | 1209 | 237 | 32 | 1964 | 61 | ... |
| Комсомольская, 18 |  | д | 1 | 1 | 997 | 136 | 34 | 1957 | 62 | ... |
| Калинина, 16 |  | к | 1 | 1 | 1239 | 192 | 40 | 1959 | 63 | ... |
| Фабричная, 5 |  | д | 1 | 1 | 1575 | 61 | 30 | н/св | 60 | ... |
| Юбилейная, 19 |  | д | 1 | 1 | 936 | 58 | 43 | 1965 | 64 | 1 |
| Юбилейная, 2 |  | д | 1 | 1 | 1084 | 169 | 49 | 1967 | 61 | ... |
| Итого по д. Микляиха |  |  |  |  |  |  | 623 |  |  |  |
| Итого по Константиновскому с.п. |  |  |  |  | 2697 |  |  |  |

Таблица 12.

Характеристика нежилого фонда поселения

| Адрес | Характеристика | Материал стен | Этажность | Количество квартир, тип квартир | Площадь участка (га) | Площадь застройки (кв.м) | Общая площадь (кв.м) | Год постройки, износ (%) | Предложения по дальнейшему использованию | % износа | Год оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Константиновское |
| 20 лет Октября, д. 1а | д/сад | К | 2 |  | 5269 | 991 | 1026 | 1977 |  | 28 | ... |
| 20 лет Октября, д. 27 | баня | к | 1 |  | 1635 | 566 | 419 | 1950 |  | 45 | 4 |
| 60 лет Октября, д. 54 а | магазин | к | 1 |  | 581 | 338 | 184 | 1962 |  | 37 | 6 |
| Победы. д. 2 | ДК | к | 3 |  | 11216 | 4064 | 3413 | до 58г. |  | 30 | 87 |
| Победы, д. 10а | д/сад | к | 2 |  | 4623 | 895 | 905 | 1964 |  | 27 | 87 |
| Старостина, д. 13 | школа | к | 4 |  | 20360 | 2422 | 7800 | 1960 |  | 54 | 1 |
| Садовая, д. 3 | швей | к | 2 |  | 3938 | 382 | 856 | 1953 |  | 23 | ... |
| Садовая, д. | школа | к |  |  | 19143 | 2415 | 3864 | 1937 | Реконструкция | 62 | ... |
| Советская, д. 2 | аптека | д | 1 |  | 1126 | 264 | 88 | 1899 | Реконструкция | 61 | ... |
| Советская, д .1 | РСУ13 | к | 2 |  | 1520 | 614 | 472 | н/св |  | 31 | ... |
| Комсомольская, д. 9 | д/сад | д | 2 |  | 1974 | 389 | 312 | н/св | Снос | 68 | ... |
| Комсомольская, д. 12а | ПТУ | д | 2 |  | 1074 | 360 | 644 | 1929 | Снос | 65 | ... |
| Ленина, д. 17 | адм. | к | 2 |  | 6990 | 890 | 1180 | 1994 |  | 0 | 5 |
| Ленина,д.12а | КБО | к | 2 |  | 548 | 334 | 517 | н/св |  | 21 | 4 |
| Депутатская, д. 1а | АТС | к | 3 |  | 571 | 325 | 663 | 1993 |  | 16 | 6 |
| Депутатская, д.1б | овощ. | к | 1 |  |  | 550 | 509 | 1996 |  | 37 | ... |
| Депутатская, д. 5а | автовок. | к | 1 |  | 1760 | 239 | 171 | 1999 |  | 2 | 99 |
| Садовая, д. 7а | школа | к | 1 |  | 1873 | 325 | 205 | 1951 | Реконструкция | 64 | 3 |
| Советская, д. 2 | подст. | к | 3 |  | 40382 | 428 | 1058 | 1941 |  | 57 | 8 |
| НПЗ | углек. | п | 1 |  |  | 913 | 979 | 2000 |  | 10 | 1 |
| Промзона, д. 1 | склад | к | 1 |  |  | 81 | 67 | 1972 |  | 53 | ... |
| НПЗ | автом. | проф | 1 |  |  | 172 | 161 | 2008 |  | 0 | 8 |
| НПЗ | азот | п | 3 |  |  | 898 | 1313 | 2000 |  | 0 | 2 |
| Корпус тов. масел |  | п |  |  | 40112 |  |  |  |  |  |  |
| Ленина, д.10а | ЖКО | к |  |  | 3082 | 925 | 740 | н/св |  | 50 | 5 |
| п.г.т. Фоминское |
| Клуб | клуб | к | 2 |  | 2350 | 698 | 556 | 1975 |  | 16 | 89 |
| Дет/сад, 7-7а | д/сад | к | 2 |  | 11379 | 1458 | 1652 | 1966 |  | 46 | 7 |
| Центр, 2 | баня | к | 2 |  | 2500 | 954 | 731 | 1974 |  | 38 | ... |
| Центр, 6 | маг. | к | 1 |  |  | 251 | 197 | 1963 |  | 25 | 5 |
| Центр, 1б | павил. | д | 1 |  |  | 57 | 53 | 1985 |  | 43 | 6 |
| Центр, 41 | щит. | к | 1 |  |  | 24 | 16 | 1973 |  | 30 | 8 |
|  | КНС | см | 1-1 |  | 802 | 61 | 86 | 1972 |  | 37 | ... |
|  | ТП | к | 2 |  |  | 29 | 40 | 1993 |  | 15 | ... |
|  | ТП | к | 1 |  |  | 54 | 37 | 1974 |  | 50 | ... |
| Центр, 40 | насос | к | 2 |  |  | 846 | 897 | 1972 |  | 37 | ... |
| Центр, 1 | торг | к | 2 |  |  | 1096 | 1887 | 1982 |  | 20 | ... |
| Центр, 30а | котел | к | 1 |  | 416 | 289 | 200 | 1969 |  | 16 | ... |
| Центр, 1в | маг. | к | 1 |  | 202 | 74 | 55 | 2004 |  | 0 | ... |
| Промзона, д.1 | цех | к | 1 |  |  | 1457 | 1425 | 1971 |  | 66 | ... |
| Промзона, д/2 | ГРП | к | 1 |  |  | 23 | 13 | 1986 |  | 9 | ... |
| Центр,19 | амбул | к | 2 |  |  | 435 | 611 | 1994 |  | 18 | ... |
| Центр, 9 | спорт | к | 3 |  |  | 1023 | 1645 | 1987 |  | 10 | ... |
| д. Микляиха |
| В.Набережная, 24 | сад-яс | к | 2 |  |  | 719 | 910 | н/св |  | ... | ... |
| Калинина, 29а | баня | к | 1 |  | 2061 | 218 | 146 | н/св |  | ... | ... |
| Калинина, 27а | столов. | к | 1 |  |  | 168 | 124 | 1968 |  | 28 | ... |
| Калинина, 27 | магаз. | п | 1 |  | 974 | 360 | 296 | 1982 |  | 31 | ... |
| Cоветская, 3 | склад | к | 1 |  |  | 151 | 118 | н/св |  | 38 | ... |
| В-Наб. у д.3 | ТП | к | 1 |  |  | 14 | 10,2 | 1968 |  | 20 | 2 |
| Юбил. у д/8 | ТП | к | 1 |  |  | 33 | 24,1 | 1972 |  | 20 | 2 |
| Комсомольская, 32 | магаз. | к | 1 |  | 174 | 77 | 49 | 2003 |  | 0 | ... |
| Комсомольская, 30 | магаз. | к | 1 |  | 309 | 224 | 184 | 1968 |  | 25 | ... |

# V.5.  СОХРАНЕНИЕ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО,  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛЕНИЯ.  РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ  МЕСТНЫХ НАРОДНЫХ  ПРОМЫСЛОВ

Первоочередные мероприятия по сохранению объектов культурного и природного наследия:

1. Проведение мероприятий по сокращению СЗЗ скотомогильника в д. Калово с 1000 м до 500м. Требует дополнительных обследований. Проведение данного мероприятия производится в связи с тем, что в СЗЗ скотомогильника находится памятник архитектуры – усадьба заводчиков Тихомировых, и памятник ландшафтного искусства – усадебный парк, в котором находится единственная на сегодняшний день зона отдыха местного населения, а также городской пляж. Для благоустройства данной территории и организации рекреационной зоны необходимо уменьшение границ СЗЗ скотомогильника.

2. Реставрация усадьбы в п.Константиновский. Рекреационное использование данного объекта.

3. Реставрация усадьбы в п.Фоминское.

Основная задача по охране объектов культурного и исторического наследия – превращение туризма в одну из отраслей экономики, определяющую занятость и наполнение бюджета налогами от малого и среднего бизнеса. Завершение реставрации объектов культурного наследия.

Мероприятия по сохранению объектов культурного и природного наследия на расчетный срок реализации проекта:

1. Реконструкция корпуса завода им.Менделеева, являющегося памятником архитектуры, создание на его базе музея, посвященного деятельности Менделеева и технологиям производства.

2. Реставрация и реконструкция фабрики овчинно-меховых изделий в п.Микляиха. Выделение помещений в процессе реставрации для организации музея романовской овцы и истории развития производства на исторически оформленных торговых площадях.

3. Строительство на территории ОМФ объекта развития народных промыслов данной территории, возможно с восстановлением и показом старых технологий производства, изготовлением сувениров. Строительство специализированного магазина романовских товаров и сувениров.

4. Организация службы информирования и размещения туристов в п.Микляиха.

5. Организация и благоустройство территории для проведения фестиваля «Романовская овца». Строительство туристической базы на базе поселка Микляиха. Сотрудничество с Ассоциацией ремесленников города по поставке товаров на данную туристическую базу.

# V.6. РАЗВИТИЕ  ОБЪЕКТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  ОХРАНЫ,  ЗАЩИТЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА  ЛЕСОВ,  ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫХ  ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ  В  ГРАНИЦАХ  И  ЗА  ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ  ПОСЕЛЕНИЯ

1.Мероприятия по охране зеленых насаждений:

1. В соответствии с законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" все зеленые насаждения подлежат государственной охране.

2. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход за ними в соответствии с правилами агротехники возлагается:

в парках и скверах, бульварах, лесопарках - на владельцев территорий и коммунальные службы;

на улицах перед строениями по проезжей части, во внутриквартальных насаждениях и садах микрорайонов - на организации и жилищно-эксплуатационные службы, пользователей и собственников строений;

на территориях коммерческих и некоммерческих организаций, а также на прилегающих к ним участках и санитарно-защитных зонах - на указанные организации;

на территориях зеленых насаждений, отведенных под застройку - на организации, которым предоставлены земельные участки, а со дня начала работ - на строительные организации;

на пустырях - на организации, за которыми они закреплены.

3. Методическое руководство по охране и содержанию зеленых насаждений осуществляют департамент ЖКХ и строительства и департамент АПК Администрации ТМР.

4. Обслуживающие организации, владельцы зеленых насаждений обязаны:

- обеспечить полную сохранность и уход за зелеными насаждениями; новые посадки деревьев и кустарников производить только на основании утвержденных дендрологических проектов, согласованных с управлением архитектуры и градостроительства Администрации ТМР в установленном Администрацией ТМР порядке;

- своевременно производить борьбу с вредителями и болезнями зеленых насаждений, вырезку и уборку сухостоя, замазку ран на деревьях;

- своевременно доводить до сведения департамента ЖКХ и строительства  и департамента АПК Администрации ТМР о случаях массового появления вредителей на зеленых насаждениях;

- обеспечить подготовку зеленых насаждений к зиме;

- в летнее время производить работы по прополке цветников, прокосу газонов и зеленых массивов на закрепленных участках, при необходимости осуществлять поливку деревьев, кустов, цветников.

5. Уборку упавших зеленых насаждений на улицах населенных пунктов ТМР, жилых кварталах и в частном секторе выполняет служба, с которой заключен договор на обслуживание соответствующей территории.

6. Граждане, посещающие парки, сады, скверы и прочие места отдыха обязаны поддерживать чистоту, порядок, бережно относиться к зеленым насаждениям.

Запрещается:

-ломать и портить деревья и кустарники; самовольно вырубать и сажать деревья и кустарники; ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать игры и танцы, катанья на санках и устраивать катки, за исключением мест, специально отведенных для этого;

-подвешивать к деревьям гамаки и качели, веревки для сушки белья;

-разжигать костры в парках и скверах, сжигать листья в период массового листопада и уборки закрепленных территорий;

-вытаптывать цветники и клумбы, рвать с них цветы;

-заваливать газоны, цветники и клумбы отходами, мусором, складировать на них разного рода тару, оборудование;

-повреждать и уничтожать садово-парковое оборудование и малые архитектурные формы;

-добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, наносить другие механические повреждения.

7. Проектные организации при составлении проектов застройки территорий, здания, подсобные помещения, подкрановые и подъездные пути размещают с учетом схем зеленых насаждений и максимального их сохранения.

8. В соответствии с проектом застройки заказчик и строительные организации обязаны:

- оплачивать восстановительную стоимость сносимых и пересаживаемых зеленых насаждений, получать от соответствующих служб разрешение на снос (порубочный билет), пересадку деревьев, реконструкцию газонов и цветников, складировать почвенно-растительный слой для рекультивации земель. При этом за вынужденный снос деревьев и кустарников, связанный с застройкой микрорайонов, прокладкой коммуникаций, реконструкцией и капитальным ремонтом зданий и сооружений, согласованной с департаментом ЖКХ и строительства и департаментом АПК Администрации ТМР, взыскивается 100 % восстановительной стоимости;

- произвести пересадку зеленых насаждений в места, указанные в проекте и согласованные с организациями зеленого строительства;

- деревья, находящиеся в зоне строительства, ограждать сплошными инвентарными щитами высотой 2 метра. Щиты располагать треугольниками не ближе 0,5 метра от ствола дерева;

- для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 метров от объекта строительства, вокруг ограждающего треугольника устраивать настил из досок толщиной не менее 50 мм;

- при прокладке подземных коммуникаций край траншеи должен быть не ближе 3 метров от корневой шейки дерева и не менее 1,5 метра от корневой шейки кустарника;

- при реконструкции, строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в районе существующих зеленых насаждений не допускать изменения вертикальных отметок. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корней неизбежна, предусмотреть соответствующие устройства для нормальной жизни дерева;

- при производстве работ проколом в зоне корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее чем в 1,5 метрах от поверхности почвы;

- при асфальтировании и замощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать размеры приствольных кругов радиусом 2 м. За вынужденную пересадку деревьев и кустарников взыскивается 50 % восстановительной стоимости;

- при строительстве подъездных путей, прокладке подземных коммуникаций, если они проходят вблизи зеленых насаждений, до начала производства работ вызвать на место представителя соответствующих служб.

9. За самовольную вырубку, а также действия, повлекшие гибель деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение дорожек, площадок, газонов с виновных лиц взыскивается полная восстановительная стоимость.

Снос зеленых насаждений или перенос их в другое место допускается лишь в виде исключения:

- на магистральных улицах, площадях, в городских парках, скверах - с разрешения администраций поселений ТМР;

- на инженерных сетях – с разрешения департамента ЖКХ и строительства Администрации ТМР;

- на территориях жилой застройки - при отрицательном влиянии на условия освещенности и влажности помещений жилых и общественных зданий - при получении заключения органов государственного санитарного надзора;

- на территориях памятников архитектуры, находящихся под государственной охраной, - только при условии согласования с Комитетом по охране памятников истории и культуры Ярославской области.

Определение необходимости сноса или перенесения зеленых насаждений независимо от ведомственной подчиненности территории производится комиссией из представителей МУ «Управление единого заказчика», департамента АПК, администраций поселений ТМР и управления архитектуры и градостроительства Администрации ТМР.

Снос старых и поврежденных деревьев и кустарников обязаны производить владельцы зеленых насаждений по разрешению комиссии.

10. Взыскание восстановительной стоимости производится департаментом ЖКХ и строительства и соответствующими территориальными администрациями. Средства восстановительной стоимости вносятся на специальный счет и используются на расширение фонда зеленых насаждений и его охрану.

11. Обработка зеленых насаждений ядохимикатами, разрешенными санитарной службой, производится с 23.00 до 7.00.

Рациональное использование рекреационных ресурсов в условиях последовательного повышения уровня жизни населения играет все более значимую роль в муниципальной экономике. На побережье реки Волги необходимо развитие общественных благоустроенных зон отдыха, а также необходимо создавать в межселитебных зонах так называемые рекреационные центры притяжения населения с организованной уборкой мест и необходимым минимальным благоустройством для кратковременного пребывания и отдыха населения. Территория юго-восточной части поселения имеет рекреационный потенциал длительного отдыха – река Печегда, урочище Коровино Тутаевского лесхоза имеют потенциал рекреационного центра, предназначенного для  длительного отдыха населения. Это может быть санаторий, детский лагерь отдыха с организацией походов в крупный лесной массив в центральной части поселения, или центр спортивного ориентирования, включающий спортшколу, конноспортивный центр, и просто конюшни для содержания лошадей собственников с организованным блоком обслуживания и проживания гостиничного типа.

Константиновское сельское поселение, как и Тутаевский муниципальный район в целом, располагает привлекательными в инвестиционном отношении рекреационными ресурсами. При этом на территории Константиновского сельского поселения на сегодняшний день нет особо охраняемых природных территорий. Рекреационные функции в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации выполняют леса государственного лесного фонда, территория которых составляет 2 240,95 га. Леса расположены в основном в северо-западной части поселения. К рекреационным ресурсам в соответствии положениями  действующего Водного кодекса Российской Федерации следует отнести акваторию и прибрежную полосу водных объектов бассейна реки Волга. Предлагается усилить использование имеющихся в поселении рекреационные ресурсы в интересах граждан, проживающих на территории Константиновского сельского поселения, Тутаевского района и г.Ярославль. Генеральным планом предлагается, при соответствующем учете природоохранного и водного законодательства на территории этого водного объекта федеральной собственности организовать 3 зоны отдыха на воде на побережье р.Волга в п. Фоминское, п.г.т. Констатиновский и д. Микляиха (см. схему генерального плана), благоустроить пляжи и стоянки маломерных судов и зарезервировать обозначенные территории для муниципальных нужд. Предлагается также в увязке с планируемым возведением коттеджных поселков организовать участки по предоставлению платных услуг водномоторных видов спорта и экстремального лыжного спорта в центральной части Константиновского сельского поселения (бассейн р.Печегда), где имеются для этого возможности. На первую очередь реализации проектных решений необходимо предусмотреть благоустройство выделенных проектных пешеходных зон в п.Фоминское.

Для создания комфортной среды проживания, снятия экологической напряженности, а также для реализации природного потенциала территории Константиновского сельского поселения, необходимо осуществить природоохранные мероприятия.

2. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территории Константиновского сельского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

1) разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон, а также вынос жилого сектора из санитарно-защитных зон;

2) озеленение территории населенных пунктов и создание защитных зеленых полос на транспортных сетях сельского поселения;

3) в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс, а также ограничение строительства новых промпредприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха;

4) организация системы контроля и регулирования источников загрязнения должна включать: разработку проектов ПДВ на основных предприятиях (в том числе: газораспределительных станциях, котельных и т.д.), оснащение источников выбросов приборами для контроля за качественным и количественным составом отходящих газов;

5) обеспечение автотранспортных предприятий необходимым комплектом приборов контроля за токсичностью и дымностью отработанных газов автомобилей;

6) оборудование автозаправочных станций системами  закольцовки паров бензина;

7) решение вопроса перевода автотранспорта на неэтилированные сорта бензина и газовое топливо;

8) централизация и газификация теплоснабжения, перевод на природный газ индивидуального жилого сектора;

9) предусмотреть меры по обеспечению проведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселения.

Мероприятия 3, 4, 5, 6, 7 проводятся за счет средств предприятий. Мероприятие 7 требует строительства газовых АЗС на территории Константиновского сельского поселения.

3. Мероприятия по охране водных объектов:

Для охраны водной среды Константиновского сельского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

– разработка проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов сельского поселения;

– очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства, вынос из водоохранных зон водотоков складов ядохимикатов, животноводческих ферм и пр.;

– выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

– разработка проектов по установлению границ поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения;

– строительство новых и модернизация существующих очистных канализационных  сооружений в населенных пунктах и на предприятиях, расположенных на межселенной территории;

– прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

  - организация контроля над уровнем загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - оборудование промышленных площадок, складов ГСМ, территорий автозаправочных станций, расположенных на водосборных площадях, системами сбора и очистки сточных вод: нефтеловушками, устройствами для улавливания мусора;

  - обваловка территорий животноводческих  ферм, оборудование их системой сбора и очистки сточных вод;

  - оборудование полигонов ТБО  кольцевыми каналами для перехвата сточных и талых вод;

  - максимальное внедрение оборотных и бессточных систем водоснабжения.

4. Мероприятия по охране и восстановлению почв:

Для  восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории сельского поселения предполагается ряд мероприятий:

  - организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным изменением почвенного покрова и обеспечение соответствующих мер по его охране, ежегодно проводить почвенно-агрохимическое, токсикологическое и радиологическое обследование сельхозугодий;

  - внедрять систему опытных полей для отработки технологий защиты и реабилитации почв, загрязненных токсикантами;

  - вести борьбу с эрозией почв путем развития контурно-мелиоративного земледелия, внедрения почвозащитных технологий, осуществить меры по предотвращению переуплотнения почв;

  - внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

  - предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными
водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами, а также организация водоотвода и очистки ливневых и талых вод с территории застройки, промышленных предприятий и коммунальных учреждений;

  - хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

  - проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - рекультивация и санация территорий  ликвидируемых животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов, а так же земель, захламленных промышленными и бытовыми отходами;

  - рекультивация территорий недействующих скотомогильников;

  - контроль над качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод:

Основными мероприятиями по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов являются:

– разработка проекта установления границ поясов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения;

– организация, ограждение и озеленение поясов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения;

– проведение контроля над соблюдением режима хозяйственной деятельности на территории поясов зон санитарной охраны;

– вынос из водоохранных зон водотоков, где водоносный горизонт менее защищен, складов ядохимикатов, животноводческих ферм и летних лагерей скота;

– проведение ликвидационного тампонажа на бездействующих скважинах;

– организация на полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

6. Мероприятия по озеленению территории

– проведение геоботанического мониторинга на территории населенных пунктов сельского поселения, восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

– целенаправленное формирование крупных насаждений из деревьев и кустарников местных видов, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов;

– организация  защитных зеленых полос вдоль транспортных магистралей района.

7. Мероприятия по рекультивации кислотно-гудронных прудов-накопителей

Нефть и нефтепродукты, поступая в окружающую среду, оказывают негативное влияние на природные компоненты экосистемы.

Они являются постоянным источником канцерогенного и мутагенного загрязнения. Поэтому проведение рекультивационных работ является одним из важнейших природоохранных мероприятий, направленных на восстановление прежнего плодородия загрязненных земель.

Общая масса отходов, содержащихся в прудах-накопителях Ярославского НПЗ им. Менделеева составляет около 500-800 тыс. тонн. Работы все еще проводятся, соответственно, осуществляется складирование свежих кислых гудронов.

Главной задачей рекультивации нефтезагрязненных территорий является:

— снятие основной нагрузки нефтяного загрязнения до уровня, при котором возможно последующее эффективное самоочищение почвы или водоёма и самовосстановление местной (аборигенной) флоры и фауны;

— возврат территории в исходное эколого-ландшафтное состояние;

— восстановление лесных и болотных биоценозов;

— предотвращение повторного нефтяного загрязнения подземными и паводковыми водами;

— улучшение окружающей среды.

Рекультивация нефтезагрязненных территорий осуществляется на основе выполнения всего комплекса работ, которые включают в себя четыре этапа:

1. проведение лабораторных тестов биодеградации реальных проб загрязненных грунтов;

2. эксплуатационная проверка отработанных в лаборатории технологий;

3. спецификация оптимизированных параметров;

4. рекультивационные работы очистка загрязненной местности с использованием разработанных технологий.

Рекультивационные работы в свою очередь выполняются в три этапа:

1. Организационно-технический этап:

— сбор и откачка нефти скиммерами и вакуумными установками в специальной емкости;

— отмывание нефтезагрязненных поверхностей с одновременной откачкой отмытой нефти.

2. Агротехнический этап:

— анализ почвы или воды на содержание нефтепродуктов, кислотность и засоление;

— внесение на кислых почвах раскислителей;

— обработка загрязненных нефтью участков гидрофобизированными сорбентами нефти;

3. Биологический этап:

— стимуляция естественной (аборигенной) нефтеокисляющей микрофлоры путем создания оптимальных условий для ее развития (внесение минеральных и органических удобрений, аэрация и т.д.);

— введение в загрязненную экосистему активных углеводородокисляющих микроорганизмов;

— фитомелиорация, т.е. посев неустойчивых растений с разветвленной корневой системой, характерных для данных климатических условий.

# V.7. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА (ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ) ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., сбор и вывоз ТБО и мусора относится к вопросам местного самоуправления. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района.

Мероприятия на первую очередь реализации проекта:

- Рекультивация несанкционированной свалки НПЗ им. Менделеева, так как санитарно-защитная зона свалки мешает развитию рекреационного комплекса сельского поселения и пересекается с особо охраняемой территорией – поймой реки Печегда;

- Мероприятия по полной очистке кислото-гудронных прудов завода НПЗ им. Менделеева (часть акватории прудов находится в водоохраной зоне реки Печегда;

- Создание проектной документации по размещению санкционированной свалки НПЗ им. Менделеева в восточной части поселения в санитарно-защитной зоне скотомогильников, в районе деревни Щетино, запланированной генеральным планом под расселение. Изъятие земельного участка под муципальные нужды на территории строительства

Основными мероприятиями на расчетный срок реализации проекта по санитарной очистке территории являются:

- Уменьшение образования отходов производства и потребления, которое может быть достигнуто за счет внедрения малоотходных технологий и технологий комплексного использования сырья;

- Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- Ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- Организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега; организация  уборки территорий вдоль транспортных магистралей сельского поселения.

- Перенос скотомогильников и рекультивация высвобождаемых земель;

- Для эффективного функционирования системы сбора отходов, которые могут быть переработаны, необходимо обеспечить нормативно-правовую, информационную и технологическую поддержку.

- Создание проектной документации по размещению полигона ТБО в западной части Константиновского сельского поселения южнее деревни Шишкино, к северо-востоку от деревни Никольское, на месте существующей свалки.

- Предусмотреть мероприятия по охвату всех природопользователей договорами на вывоз и захоронение отходов с организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов.

# V.8.  РАЗВИТИЕ  ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  И САНАТОРИЕВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ

Территория Константиновского сельского поселения обладает достаточно богатым рекреационным потенциалом развития лечебно-оздоровительных территорий. Основные узлы развития объектов данного назначения указаны на Схеме границ территорий объектов культурного наследия, памятников природы, экологического каркаса территории. Размещение данных объектов требует дополнительных исследований и мероприятий по инженерной подготовке территории, которые необходимо разработать в составе проектов планировки.

В первоочередных мероприятиях проектом генерального плана предлагается:

- Реконструкция усадебных комплексов, восстановление исторических парков. Создание на их основе лечебно-оздоровительных объектов для краткоскочного и долговременного отдыха не территории населенных пунктов: пгт.Константиновский, п.Микляиха;

- Строительство лечебно-оздоровительного комплекса южнее д.Коромыслово на пересечении автодороги «Ярославль-Рыбинск», на границе с ОПИЛ пойма реки Печегда, на бывшей территории спецназначения по границе с.о.Волна.

В мероприятиях на расчетный срок реализации проекта генерального плана предлагается:

- Строительство конно-спортивного комплекса в охранной зоне памятника природы, западнее д.Михальцево, организация подъездов к данному комплексу для краткосрочных посещений спорткомплекса. Благоустройство территории и организация комплекса постоянных услуг для постоянного населения сельского поселения и д.Михальцево.

- Строительство небольших объектов в районе ООПТ «Дубрава», севернее деревни Брянцево, ООПТ «Сосновый бор» (в районе жилищного строительства на границе г.Тутаев).

# V.9.  РАЗВИТИЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  И  ДРУГОГО ПРОИЗВОДСТВА.  РАЗВИТИЕ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Целесообразно осуществлять промышленное развитие территории на основе реализации системы программных мероприятий, которые включают совокупность институционных, правовых и конкретных инвестиционных проектов портфеля муниципального образования.

Институционно- правовые преобразования  включают:

- административную поддержку социально значимых  с позиции занятости населения и  развития территории  предприятий;

- содействие местной власти бюджетообразующим предприятиям в получении кредитов и инвестиций для технического перевооружения производства;

- правовое обеспечение эффективного управления муниципальным  имуществом для  вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов муниципальной собственности и земельных участков;

- создание интегрированных бизнес-структур, включающих производителей сырья, переработчиков и оптовиков с целью сокращения непроизводительных издержек  и обеспечения конкурентоспособности производимых товаров;

- создание условий для организации эффективных организационно-правовых форм взаимодействия крупного, среднего и малого  бизнеса на территории  района;

- развитие социального партнёрства между муниципалитетом и бизнесом для решения социальных задач.

При разработке Программы был разработан инвестиционный портфель промышленных предприятий Тутаевского района, который по состоянию на 01.03.2008 г. включает:

А) Инвестиционные программы;

Б) Инвестиционные предложения.

Реализация инвестиционных проектов предполагает продолжение диверсификации муниципальной экономики, ориентированной на расширение номенклатуры и увеличение объёмов производства на действующих предприятиях, а так  же на  открытие новых производств.

Большая часть площадок обеспечена всеми необходимыми коммуникациями, либо их нужно проложить на расстояние до 1,5 км от ближайших населённых пунктов.

На данный момент основной проблемой для инвесторов является то, что предлагаемые участки находятся на землях сельскохозяйственного назначения или относятся к землям поселений. Для размещения промышленных объектов необходимо перевести их в категорию земель промышленности.

Анализ пространственной организации и развития производственных территорий показывает, что в Константиновском сельском поселении сформировались 3 основные промышленно-складские зоны (в порядке с севера на юг):

1 - территории птицефабрики (ЗАО «Волна 2» и ООО "Агропартнер" в п. Фоминское (27,5 га);

2 - Константиновский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Славнефть»  - 368,92 га;

3 - в д. Микляиха 8,22 га - ООО «Овчинно-меховая фабрика»

Таким образом, в настоящее время производственные территории занимают 404,64 га от общей территории Константиновского сельского поселения.

Генеральным планом предлагается зарезервировать земли для жилищного строительства территории к западу от д. Карачарово, а также расширить коммунально-складскую территорию к западу от ЗАО «Волна 2) (см. табл. 12.).

Ограничения на использование производственных территорий:

Константиновский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Славнефть» определен как объект 1 категории химической опасности, Фоминская птицефабрика ЗАО «Волна 2» - как объект 3 категории химической опасности, Кроме того имеются ограничения СЗЗ водных объектов, кладбищ, отстойников, полигонов ТБО и санкционированных свалок, сибиреязвенных скотомогильников, коммунальных объектов (см. схему ограничений).

К расчетному сроку схемой функционального зонирования предлагается сохранить имущественно-правовую и градостроительную возможность использования под производственные и коммунально-складские территории  дополнительно 200 га земель сельскохозяйственного за пределами земель населенных пунктов. Всего под коммунальные территории поселения (с учетом расположенных вне границ населенного пункта) предлагается 196,45 га. На этих территориях предлагается разместить новые производственные предприятия.

Формирование основных промышленных и коммунально-складских зон поселения происходило в 60-70 годы ХХ века. Концепция их дальнейшего развития была утверждена материалами Схемы территориального планирования Тутаевского муниципального района, генерального плана п.Константиновский, проектом городской черты п.г.п. Константиновский.

Мероприятиями Генерального плана здесь предполагалась концентрация агропромышленных объектов в формирующейся промышленной зоне  к северу от п.Рассвет а также производственных зон автодорожной специализации в пос. Константиновский.  Развитие селитебных зон предлагалось за пределами установленной нормативами санитарно-защитной зоны. Особенности развития в 1990-е годы ХХ века, коренные изменения в деятельности промышленных предприятий недостаточно сочетались с ранее одобренной концепцией развития селитебных территорий, способствовали тому, что промышленно-складская зона, условно обозначаемая сейчас как «территория бывшего колесного завода», не только в значительной мере изменила свою производственную специализацию, но здесь начато размещение несвойственных производств (нефтепереработка, производство стройматериалов). В зону их действия попадают селитебные территории.

Значительные территории города, которые можно было бы использовать под жилищную застройку, в условиях взрыва автомобилизации населения были отведены под гаражные общества. Современный опыт развития городов свидетельствует в пользу строительство многоуровневых автопарковок. Их строительство может стимулироваться через дифференцированные ставки налогообложения и различные схемы кредитования.

Инвестиционные площадки под промышленную застройку составляют 196,45 га. Подробное описание площадок под строительство промышленных объектов представлено в таблице ниже.

Таблица 13.

Инвестиционные площадки под размещение промышленных и агропромышленных предприятий и логистических комплексов

| № п/п | Наименование и адрес | Электро-энергия, мВт | Газ (куб.м./час) | Вода куб.м./сутки | Тепло | Канализация | Оче-редн. реал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка расположена в районе птицефабрики ЗАО «Волна 2» напротив железнодорожной станции, Предполагается размещение среднего промышленного предприятия не выше 3-ей категории вредности с СЗЗ = 300 м с численностью работающих до 300 человек. | 5-10 | 270 | Водоканал (питьевая) 200 | Возможно подключение к теплоэнерго-сети | Локальная с присоединением к существующим канализационным коллекторам (проект) | 1 |
| 2 | Площадка, расположенная между железнодорожным и автомобильным отводом, южнее поселка городского типа Константиновский. Застройка данных участков должна производиться строго в отведенных проектом Генерального плана зонах. Предполагается размещение промышленных предприятий не выше 3 класса вредности с СЗЗ = 300 м, указанной на Схеме Генерального плана. | Необходим дополнительный расчет, в зависимости от размещаемого производства | Подключение к газопроводу завода им.Менделеева | Водоканал (питьевая) | Возможно подключение к теплоэнер-госети п.Констан-тиновский | Локальная, без присоединения к существующим коллекторам | 1 |
| 3 | Промышленная площадка под логистический комплекс, расположенная в юго-восточной части сельского поселения, севернее деревень Павловское и Дорожаево, прилегающий к трассе «Ярославль – Рыбинск». Существует ограничение по застройке в связи с прохождением по данной территории магистрального газопровода высокого давления. | 10 | - | Водоканал (питьевая), по Тутаевской линии: Фоминское, Константиновское, Микляиха, инвестиционные площадки ИЖС, логистический комплекс | - | Локальная, без присоединения к существующим коллекторам | РС |
| 4 | Промышленная площадка под логистический комплекс, расположенная в северо-восточной части сельского поселения, вплотную к границе города Тутаев, напротив птицефабрики. | 10 | - | Водоканал (питьевая) | - | Локальная с присоединением к существующим канализационным коллекторам (проект) | 1 |

Развитие малого и среднего предпринимательства предусмотрено в общественно-деловых зонах, выделенных проектом Генерального плана на всех инвестиционных площадках развития индивидуального жилищного строительства Константиновского сельского поселения. В зависимости от очередности развития территорий определяется очередность развития малых бизнес-структур.

# V.10.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ИЗМЕНЕНИЮ  СЗЗ  ПРЕДПРИЯТИЙ  И ОБЪЕКТОВ  СПЕЦИАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

На первую очередь реализации проекта предлагается проведение работ по изменению санитарно-защитных зон:

- Утверждение проектируемой санитарно-защитной зоны завода им.Менделеева.

- Санитарно-защитная зона скотомогильника бывшей д.Калово путем анализа и проведения мероприятий должна быть уменьшена с 1000 до 500 метров. Проведение данных мероприятий необходимо, потому что в существующем положении санитарно-защитная зона скотомогильника закрывает рекреационную зону поселка Микляиха, в том числе общественный пляж. Для осуществления мероприятий по благоустройству данной зоны отдыха населения необходимо сократить СЗЗ скотомогильника.

- Проведение мероприятий по уменьшению санитарно-защитной зоны птицефабрики «Волна-2». Необходимо экранирование данного предприятия агропромышленного комплекса с северной и северо-восточной стороны в связи с расположением в непосредственной близости поселка Фоминское, который на 95 процентов оказывается накрыт санитарно-защитной зоной, и следовательно, в соответствии с Генеральным планом должен быть предложен под расселение. Расселение населенного пункта около 2200 человек по затратам значительно превышает стоимость проведения мероприятий по уменьшению санитарно-защитной зоны  до 300 метров и считается нецелесообразным.

На расчетный срок реализации проекта предлагается проведение работ по уменьшению санитарно-защитных зон:

- Сокращение санитарно-защитной зоны предприятия Тутаевской агропромхимии за счет средств инвестора северной площадки анклава п.Фоминское. Данное сокращение СЗЗ позволит значительно увеличить площадку под жилищное строительство усадебного и секционного типа на участке, примыкающем к северной границе г.Тутаев. Возможно, на этапе актуализации генерального плана г.Тутаев и Константиновского сельского поселения, осуществить присоединение данного участка жилищного строительства к г.Тутаев.

- Проведение мероприятий по уменьшению санитарно-защитной зоны Тутавеской ОМФ, так как в зону воздействия этой СЗЗ попадает часть жилого фонда поселка Микляиха.

# V.11.  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

V.11.1. Мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Геологические и гидрологические процессы

Согласно постановлению Администрации Ярославской области от 13.02.2008 № 33-а защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения Ярославской области от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, а именно:

##### Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

1. В городских округах и поселениях, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

2. Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

3. При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

4. При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

##### Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

2. Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

3. Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

4. На территории городских округов и поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городских округов и поселений и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

5. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

6. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, комплексной схемой развития территорий Ярославской области.

##### Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

1. Территории городских округов и поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

2. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

3. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Лесные пожары

Постановлением от 11 апреля 2007 г. №99-а (ред. от 14.05.2008)  «Об организации профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории Ярославской области»  решено:

- Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров.

Задачи комиссии:

Основной задачей комиссии является организация и координация работы по контролю и оперативному решению вопросов организации профилактики и тушения лесных пожаров.

Комиссия в установленном порядке выполняет следующие задачи:

- заслушивание в течение пожароопасного сезона отчетов должностных лиц о работе по профилактике и ликвидации лесных пожаров и организации обеспечения этой работы необходимыми финансовыми, материальными, человеческими ресурсами, а также осуществление методического руководства профилактики и тушения лесных пожаров;

- подготовка предложений Губернатору области в установленном порядке о введении и отмене режима чрезвычайной ситуации;

- организация взаимодействия с комиссиями (штабами) по борьбе с лесными и торфяными пожарами соседних областей.

Права комиссии:

Комиссия в пределах своей компетенции в установленном порядке имеет право:

- заслушивать представителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделений аппарата Правительства области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, лесопользователей по вопросам организации профилактики и тушения лесных пожаров и вносить предложения в соответствующие органы исполнительной власти, лесопользователям по устранению нарушений;

- запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области, лесопользователей информацию о подготовке и готовности к пожароопасному сезону;

- беспрепятственно посещать предприятия и организации, осуществляющие лесопользование, для осуществления контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- осуществлять проверку выполнения комплекса противопожарных мероприятий;

- готовить по результатам своей деятельности предложения для Правительства области по улучшению организации профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории области;

- ходатайствовать о поощрении должностных лиц и граждан, занимающихся профилактикой и тушением лесных пожаров.

- Поручить департаменту лесного хозяйства Ярославской области по согласованию с Главным управлением МЧС России по Ярославской области, военным комиссариатом Ярославской области и органами местного самоуправления муниципальных образований области организовывать разработку и утверждение в установленном порядке:

- Планов мероприятий по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров, противопожарному обустройству лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, торфяных месторождениях Ярославской области.

- Оперативных планов борьбы с лесными и торфяными пожарами.

- Планов работы комиссии по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров.

- Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ярославской области организовать разработку и утверждение в установленном порядке плана действий территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской области по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ярославской области в части, касающейся локализации и ликвидации лесных и торфяных пожаров (далее - план действий).

- Департаменту лесного хозяйства Ярославской области:

- Организовать постоянный контроль за состоянием пожароопасной обстановки в лесах области, ходом работ по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров на территории области.

- Ежегодно, до 20 апреля, запрашивать информацию о готовности муниципальных образований области, а также арендаторов лесного фонда и других лесопользователей к действиям по профилактике и ликвидации лесных и торфяных пожаров, подводить итоги работы и принимать меры по устранению выявленных недостатков.

- При высокой горимости лесов с учетом погодных условий вносить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, департамент финансов Ярославской области, Губернатору области предложения о дополнительном выделении средств на предупреждение и борьбу с лесными и торфяными пожарами, а также Губернатору области - предложения о введении запрета на посещение лесов населением, въезд на их территорию транспортных средств и проведение в лесу огнеопасных работ.

- Принимать в установленном порядке меры по дополнительному привлечению населения, воинских частей, необходимой техники для борьбы с лесными и торфяными пожарами.

- Организовать систематическое информирование населения области о пожарной обстановке на территории области, границах зон высокой пожарной опасности, правилах поведения и мерах пожарной безопасности в лесах и на торфяных месторождениях, об ответственности за их нарушение и масштабности причиненного ущерба.

- Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской области, Управлению внутренних дел по Ярославской области органам местного самоуправления муниципальных образований области:

- в период высокой пожарной опасности в установленном порядке принимать меры по ограничению посещения лесов населением, въезда на их территорию транспортных средств и производства огнеопасных работ, принимать участие в расследовании причин возникновения пожаров в лесах области;

- создавать оперативно-патрульные группы и организовывать их работу в пожароопасный период;

- ежегодно, до 1 мая, проводить совместные учения по тушению лесных пожаров в муниципальных образованиях области.

- Рекомендовать военному комиссариату Ярославской области, ООО "Союзлеспром" (Голосов А.В.), арендаторам лесных участков и другим лесопользователям:

-  Ежегодно, до 1 мая, принимать меры, обеспечивающие полную очистку лесосек от порубочных остатков, приводить в пожаробезопасное состояние деревообрабатывающие цеха, склады древесины и места торфоразработок.

- Ежегодно, до 20 апреля, укомплектовывать средствами пожаротушения пожарные лесные станции, пожарные пункты.

- Обеспечить надлежащий уровень противопожарной профилактики в лесах.

- Разработать и осуществлять в течение всего пожароопасного сезона комплекс мер по предотвращению, локализации и оперативной ликвидации возникающих пожаров в начальной стадии их развития.

- Обеспечить через средства массовой информации разъяснительную работу среди населения и организаций, осуществляющих работы в лесах, по вопросам охраны лесов от пожаров.

- Обеспечить своевременное информирование высших должностных лиц Правительства области, органов местного самоуправления муниципальных образований области и населения о лесных пожарах и ходе их тушения, а также о случаях возникновения угрозы населенным пунктам от действующих лесных пожаров.

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:

- Ежегодно, до 15 апреля, на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассматривать вопрос о подготовке и готовности к пожароопасному сезону всех лесопользователей, лесхозов и торфопредприятий.

- Утвердить до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами с распределением зон ответственности за тушение пожаров.

- Сформировать районные комиссии по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров для координации работы по контролю и оперативному решению вопросов организации тушения лесных пожаров.

- Осуществить до начала пожароопасного сезона проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий, прилегающих к населенным пунктам.

- При возникновении высокой пожарной опасности с учетом погодных условий обеспечивать круглосуточное дежурство добровольных пожарных дружин, патрулирование территорий, примыкающих к населенным пунктам.

- В случае необходимости обеспечивать своевременную мобилизацию рабочей силы и техники на тушение лесных и торфяных пожаров в соответствии с планами действий.

- Обеспечивать координацию действий организаций при осуществлении борьбы с лесными и торфяными пожарами на территории своих муниципальных образований и привлечение при необходимости для тушения пожаров населения, противопожарной техники и транспортных средств.

- Осуществлять контроль за подготовкой организаций к пожароопасному сезону, а также за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах при проведении отжига травы и стерни на территориях, прилегающих к лесным массивам.

- При отсутствии собственных лесопожарных ресурсов заключить с территориальными подразделениями ГПС МЧС России по Ярославской области или другими предприятиями договоры по использованию их ресурсов на тушение пожаров, возникающих на территории муниципального образования.

- Обеспечивать регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов бережного отношения к лесу, соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах.

- Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ярославской области, Управлению внутренних дел по Ярославской области осуществлять расследование причин возникновения пожаров в лесах области.

- Рекомендовать Верхневолжскому филиалу ОАО "ЦентрТелеком" обеспечить надежную работу средств связи с ГАУ ЯО "Лесная охрана" и лесничествами, подведомственными департаменту лесного хозяйства Ярославской области.

- Рекомендовать заинтересованным организациям заключить договоры с государственным учреждением "Областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" о предоставлении сведений об уровне пожарной опасности в лесах на территории области.

- Департаменту лесного хозяйства Ярославской области в установленном порядке совместно с Главным управлением МЧС России по Ярославской области ежегодно, до 20 апреля, проводить мероприятия по контролю за подготовкой ГАУ ЯО "Лесная охрана"  всех лесопользователей к пожароопасному сезону

- Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской области осуществлять надзор за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах области.

- Принять к сведению, что ответственными за подготовку к пожароопасному сезону и борьбу с лесными и торфяными пожарами на закрепленной территории являются:

- в лесах, расположенных на землях лесного фонда, и лесах, расположенных на землях иных категорий, - департамент лесного хозяйства Ярославской области, национальный парк "Плещеево озеро", Дарвинский государственный природный заповедник;

- в лесах, расположенных на землях обороны, - военный комиссариат Ярославской области;

- в лесах, переданных в пользование, - соответствующие лесопользователи;

- на торфяных месторождениях - органы местного самоуправления муниципальных образований области;

- на землях запаса - органы местного самоуправления муниципальных образований области;

- в защитных полосах вдоль железных дорог - Ярославское отделение Северной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги";

- в защитных полосах вдоль автомобильных дорог федерального значения - федеральное государственное учреждение "Дорожное эксплуатационное предприятие №27" - на Московском направлении; ООО "ДУК" - на Даниловском направлении; федеральное государственное учреждение "Дорожное эксплуатационное предприятие № 10" - на Костромском направлении;

- в защитных полосах вдоль автомобильных дорог областного значения - департамент дорожного хозяйства Ярославской области;

- на просеках вдоль линий электропередачи - ОАО "Ярэнерго";

- на просеках вдоль магистральных нефтепроводов и газопроводов - соответствующие организации и их руководители.

- При введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ярославской области в связи с массовым распространением лесных и торфяных пожаров оперативное руководство борьбой с лесными и торфяными пожарами возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области.

V.11.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера

Промышленные аварии и катастрофы

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На опасных производственных объектах систематически проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналами смен по графикам, утвержденным руководителями предприятия.

Пожары и взрывы

Постановлением губернатора ЯО от 14.12.2004 №832 (ред. от 26.10.2007) утверждено «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области».

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:

- организует прогнозирование и оценку обстановки на территории области, которая может сложиться в результате ЧС природного и техногенного характера;

- при угрозе или возникновении ЧС вносит предложения Губернатору области и готовит по его указанию проект постановления Губернатора области о вводе на территории области режима повышенной готовности или ЧС;

- координирует деятельность органов государственного надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС и пожаров;

- осуществляет контроль за подготовкой органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области, обучением населения действиям в условиях угрозы и возникновения ЧС и пожаров;

- разрабатывает и вносит на рассмотрение Губернатора и (или) Администрации области проекты нормативно-правовых актов по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией ЧС, обеспечением пожарной, промышленной и экологической безопасности;

- координирует деятельность территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области, органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области, организаций и предприятий области на подведомственной им территории по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС и пожаров;

- осуществляет контроль за организацией защиты сельскохозяйственных животных, посадок культурных растений, продовольствия, пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного, химического, бактериологического (биологического) заражения (загрязнения);

- организация и координация действий сил наблюдения и контроля, разведки всех видов за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов;

- согласование действий с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности других областей, органов местного самоуправления муниципальных образований области, организаций и предприятий по вопросам совместных действий и обмена информацией;

- организует работу по привлечению в установленном порядке общественных организаций и граждан к проведению мероприятий по ликвидации ЧС и крупных пожаров.

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Согласно  постановлению Администрации Ярославской области от 13.02.2008 № 33-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области», место расположения пожарного депо следует выбирать из расчета радиуса обслуживания для селитебной зоны населенного пункта - 3 км. В случае превышения указанного радиуса на площадках сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать пожарный пост на 1 автомобиль. Пожарный пост допускается встраивать в производственные или вспомогательные здания.

Для обеспечения своевременного тушения пожаров проектом предлагается строительство 4-х депо: в д. Родионцево, д. Новое, д. Есипово, д. Ермолово

Система пожаротушения для населенных пунктов, в которых предполагается централизованное водоснабжение, проектируется низкого давления с подачей воды через гидранты.

Сельские населенные пункты, садоводческие и дачные объединения для целей пожаротушения должны иметь, с количеством домовладений (участков):

- не более 300 - переносную пожарную мотопомпу;

- от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу;

- более 1000 - не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

В целях обеспечения пожаротушения на территории садоводческого объединения:

- максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м, тупиковый проезд должен быть обеспечен разворотной площадкой не менее 12 x 12 метров;

- на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары при числе участков, вместимостью:

- до 300 - не менее 25 куб. м;

- более 300 - не менее 60 куб. м.

Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

Через каждые 500 м береговой полосы рек в населенных пунктах предусмотривается устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года.

Также предусматривается устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров, размещение - с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним.

Опасные происшествия на транспорте

В Российской Федерации и в Константиновском сельском поселении введены постановления и распоряжения, направленные на предотвращение опасных происшествий на транспорте, такие как:

- Постановление губернатора Ярославской области от 4 августа 2000 г. №556 «О специальных маршрутах для осуществления перевозок опасных грузов на территории области»

- «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. № 50.

- Постановление Правительства РФ от 23.04.1994 № 372 «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом»

В генеральном плане, при развитии сети автомобильных дорог, предусматривается устройство резервных полос для обеспечения беспрепятственного проезда специальной и пожарной техники, стыковка городских магистралей с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям и пунктам высадки эвакуируемого населения.

Обеспечение жизнедеятельности населения в особый период. Инженерное обеспечение

Жизнеобеспечение населения в ЧС осуществляют с целью сохранения жизни и здоровья людей, пострадавших в зоне ЧС, на маршрутах эвакуации и в местах их отселения.

Для обеспечения жизнедеятельности города в особый период необходимо задействовать все службы МЧС.

К объектам жизнеобеспечения относятся головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозабор, электрические подстанции, котельные, газораспределительные станции, АТС); медицинские учреждения; предприятия пищевой промышленности; пожарные депо.

Жизнеобеспечение населения в условиях ЧС должно обеспечивать создание условий для выживания пострадавшего в ЧС населения на основе удовлетворения его первоочередных потребностей по установленным нормам и нормативам ЧС в жизненно важных видах материальных средств и услуг.

Оповещение населения

Постановлением от 12 августа 2008 г. №420-п утверждена областная программа «Создание в Ярославской области сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей» (Программа) на 2009-2010 годы.

Цель и задачи Программы - основной целью Программы является повышение безопасности населения области;

основные задачи Программы:

- создание сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности на основе применения современных информационно-телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;

-  своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) и угрозе террористических актов.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - сокращение сроков гарантированного оповещения населения о возникновении ЧС;

- сокращение времени на принятие решений по ликвидации негативных факторов в местах массового пребывания людей;

- снижение временных показателей реагирования на ЧС в местах массового пребывания людей;

- повышение безопасности населения

Постановлением от 17 сентября 2007 года №404-а утверждена областная целевая программа «Реализация второго этапа создания объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области» на 2008-2009 годы (Программа)

Основные цели Программы:

- повышение уровня информированности населения об угрозе возникновения ЧС и принятых мерах по их предупреждению на основе организационно-технического объединения органов повседневного управления ТП РСЧС ЯО;

- повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб в ЧС, уменьшение возможного социально-экономического ущерба, снижение финансовых, медицинских, материально-технических и других затрат на экстренное реагирование;

- организация удобного обращения населения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна", позволяющая при возникновении происшествия не задумываться, какая именно служба необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней.

Основные задачи Программы:

- создание единой сети связи и передачи данных Администрации Ярославской области и органов местного самоуправления в интересах ЕДДС;

- создание и интеграция основных функциональных и обеспечивающих подсистем ЯО ОСОДУ в существующую информационно-телекоммуникационную систему Администрации Ярославской области и органов местного самоуправления с целью минимизации затрат;

- развертывание КСА ЕДДС муниципальных образований для обработки и распределения вызовов с целью реализации государственной услуги по информационному обеспечению граждан и организаций в области безопасности жизнедеятельности в режиме "одного окна";

- реконструкция региональной системы оповещения руководящего состава и населения области на базе сервисов сети связи и передачи данных органов государственной власти и местного самоуправления Ярославской области.

Генеральным планом предусматривается автоматизированная система (АС) ЯООСОДУ, как составная часть единой интегрированной Территориальной информационной системы (ТИС) Ярославской области, которая в свою очередь будет интегрирована в общероссийскую автоматизированную информационно-управляющую систему (АИУС) РСЧС, созданную в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 апреля 1992 года №261 и от 16 января 1995 года №43 и развиваемую в соответствии с Приказом МЧС России от 18 мая 2002 года № 239 «О состоянии и перспективе развития АИУС РСЧС».

Генеральным планом предусматривается создание сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН ЯО) создание муниципальной системы оповещения населения (СОН) предназначенной для подачи сигнала «Внимание, Всем!», и доведения информации до населения города об угрозе и возникновении ЧС, угрожающих жизни и здоровью граждан, правилах поведения и способах защиты от поражающих факторов ЧС.

Строительство (реконструкцию) системы оповещения населения сельского поселения Константиновское необходимо производить на базе аппаратуры оповещения, учитывающую изменения и внедрение новейших технологий, происходящих в области телекоммуникаций (П-166, П-166ВАУ, СГС-22).

Эвакуация населения

Согласно постановлению Администрации Ярославской области от 24 ноября 2006г. №305 (в ред. от 03.04.2008г. №85) утверждено «Положение об организации планирования, проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ярославской области». Данное Положение определяет цели, основные принципы планирования, организации, проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС) на территории Ярославской области.

Эвакуационные мероприятия планируются и готовятся в повседневной деятельности и осуществляются при возникновении или угрозе возникновения ЧС.

Эвакуация - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон ЧС или вероятной ЧС и их кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных безопасных районах.

Безопасный район - территория, находящаяся за пределами зон возможных ЧС, установленных для населенных пунктов, подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, создающиеся на территории области в установленном порядке:

- эвакуационные комиссии;

- эвакоприемные комиссии;

- сборные эвакуационные пункты (СЭП);

- приемные эвакуационные пункты;

- промежуточные пункты эвакуации;

- группы управления на маршрутах пешей эвакуации;

- оперативные группы по вывозу (выводу) эвакуируемого населения.

В зависимости от обстановки различают три режима функционирования эвакуационных органов:

- режим повседневной деятельности;

- режим повышенной готовности;

- режим чрезвычайной ситуации.

Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется по производственно-территориальному принципу: эвакуация из зон возможных ЧС производственного персонала, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессиональных училищ организуется по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведениям, эвакуация из зон возможных ЧС неработающего населения организуется по месту проживания.

В некоторых случаях эвакуация населения области может осуществляться по территориальному принципу, то есть непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации.

Эвакуация проводится в два этапа:

- 1-й этап - эвакуация населения из зон ЧС в пункты временного размещения (далее - ПВР), расположенные вне этих зон. Под ПВР в установленном порядке могут быть использованы кинотеатры, учебные заведения, клубы и другие соответствующие помещения;

- 2-й этап - перемещение населения с СЭП в пункты длительного проживания (далее - ПДП) при затяжном характере ЧС или невозможности возвращения в места постоянного проживания. Под ПДП в установленном порядке могут быть использованы санатории, профилактории, дома отдыха, пансионаты, турбазы, гостиницы, оздоровительные лагеря и другие соответствующие помещения.

Основы планирования эвакуационных мероприятий:

1. Планирование эвакуационных мероприятий осуществляет эвакуационная комиссия Ярославской области (далее - ЭК области) совместно с Главным управлением МЧС России по Ярославской области, Правительством области.

2. Для организации планирования эвакуационных мероприятий разрабатываются планирующие документы: план эвакуации населения Ярославской области в ЧС, план организации первоочередного жизнеобеспечения населения в ЧС территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области (далее - Планы).

3. Планирование эвакуационных мероприятий осуществляется поэтапно:

1-й этап - изучение эвакуационными органами руководящих документов и нормативных документов, сбор и подготовка исходных данных, выбор и рекогносцировка районов размещения эвакуируемого населения;

2-й этап - проведение расчетов численности населения, подлежащего эвакуации из районов чрезвычайных ситуаций, необходимых сил и средств для проведения эвакуационных мероприятий и жизнеобеспечения эвакуируемого населения;

3-й этап - разработка Планов.

4. Исходными данными для планирования эвакуационных мероприятий являются:

- сведения по численности населения, подлежащего эвакуации;

- состав эвакуационных органов;

- перечень потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения;

- прогноз границ поражающих факторов от источников ЧС, количества населения попадающего в эти зоны;

- количество транспортных средств и возможность их привлечения для транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий;

- определение станций в качестве пунктов посадки-высадки населения;

- определение маршрутов эвакуации;

- возможность аварийно-спасательных формирований по ликвидации последствий ЧС;

- возможность медицинских учреждений по оказанию первой медицинской помощи эвакуированному населению на СЭП, маршрутах эвакуации и в районах размещения;

- возможности обеспечения медицинским имуществом эвакуируемого населения и развертываемых медицинских учреждений и формирований;

- возможности по обеспечению санитарной обработки эвакуируемого населения, специальной обработки транспорта, одежды;

- наличие учреждений жизнеобеспечения, зданий и помещений, которые могут быть использованы в установленном порядке под ПВР и ПДП;

- объем, номенклатура созданных запасов материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС.

5. Порядок разработки, структура и степень детализации Планов определяются МЧС России.

6. Корректировка Планов проводится ежегодно, а переработка не реже одного раза в 5 лет по указанию МЧС России.

Организация проведения эвакуационных мероприятий:

1. Решение о проведении эвакуационных мероприятий при ЧС регионального и межмуниципального характера принимает Губернатор Ярославской области.

2. В зависимости от обстановки, времени и сроков проведения организуются и проводятся следующие виды эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).

3. При угрозе возникновений ЧС с целью организованного проведения вывоза (вывода) населения из зон ЧС Правительством области, иными органами исполнительной власти области совместно с Главным управлением МЧС России по Ярославской области и органами местного самоуправления муниципальных образований области организуются подготовительные мероприятия:

- доведение имеющейся информации и организация взаимодействия с лечебными учреждениями, органами военного командования, Управлением внутренних дел, объектами жизнеобеспечения по подготовке к эвакуации населения;

- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и транспортом;

- распределение транспортных средств по станциям (пунктам) посадки, уточнение расчетов маршевых колонн и закрепление их за пешими маршрутами;

- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, оборудование мест привалов;

- подготовка к развертыванию СЭП, пунктов посадки (высадки), ПВП, ПДП;

- проверка готовности систем оповещения и связи;

- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений;

- уточнение плана первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

4. С принятием решения о проведении экстренной эвакуации населения, эвакуационные органы области переводятся на работу в режим чрезвычайной ситуации.

С получением распоряжения на проведение эвакуации населения области проводятся следующие основные мероприятия:

- осуществляется контроль хода оповещения населения и подачи транспорта на пункты посадки;

- работа задействованных эвакуационных органов по сбору населения, отправке его в безопасные районы и размещению в ПВР;

- осуществляется сбор, обобщение и представление обобщенных данных о ходе эвакуации населения Губернатору области и вышестоящим эвакуационным органам;

- организуется информирование населения об обстановке в местах размещения эвакуируемого населения;

- контролируется развертывание ПВР (или ПДП) и первоочередное жизнеобеспечение эвакуированного населения.

5. Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в оперативном порядке в зависимости от реально складывающейся обстановки. Решение на временное размещение в оперативном порядке принимает председатель КЧС и ОПБ области, руководитель работ по ликвидации ЧС.

Обеспечение эвакуационных мероприятий

1. Для обеспечения эвакуационных мероприятий в установленном порядке проводится комплекс организационных, экономических, инженерно-технических и социальных мероприятий, включающий:

- обеспечение жильем;

- обеспечение продуктами питания, водой, товарами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами;

- охрану общественного порядка;

- противопожарное обеспечение;

- инженерное обеспечение;

- медицинское обеспечение;

- материально-техническое обеспечение.

2. Обеспечение эвакуационных мероприятий в установленном порядке возлагается на Правительство Ярославской области, иные органы исполнительной власти области, федеральные органы исполнительной власти в соответствии с возложенными на них полномочиями и задачами.

Согласно Постановлению от 14 сентября 2004 г. №630 (в ред. от 02.04.2007) утверждено Положение об эвакуационной комиссии Ярославской области:

Эвакуационная комиссия Ярославской области (далее - ЭК области) является органом, предназначенным для заблаговременного планирования, подготовки и проведения эвакуации населения в военное время и при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ярославской области.

ЭК области является постоянно действующим органом при Губернаторе Ярославской области и осуществляет свою деятельность под его руководством.

Непосредственное руководство деятельностью ЭК области возлагается на заместителя Губернатора Ярославской области.

В состав ЭК области назначаются лица из числа руководящего состава Администрации области (департаментов, управлений, комитетов, служб, отделов), транспортных органов, органов общего и профессионального образования, социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, предприятий связи, представители военных комиссариатов, мобилизационных подразделений органов исполнительной власти области, Главного управления МЧС России по Ярославской области, за исключением лиц, имеющих мобилизационные предписания.

Основные задачи ЭК области:

Основными задачами ЭК области в военное время и при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ярославской области являются:

1. Планирование эвакуации в Ярославской области.

2. Осуществление контроля за планированием эвакуации в органах местного самоуправления и организациях.

3. Организация и контроль подготовки и проведения эвакуации.

Структура ЭК области

1. Руководство ЭК области:

- заместитель Губернатора области - председатель ЭК области;

- заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области - начальник управления по гражданской обороне, защите населения и территорий, заместитель председателя ЭК области;

- заместитель председателя ЭК области по г. Ярославлю;

- заместитель председателя ЭК области по г. Рыбинску;

- заместитель председателя ЭК области по г. Переславлю-Залесскому;

- секретарь ЭК области.

2. Группа оповещения и связи.

3. Группа учета эвакуируемого населения и информации.

4. Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

5. Группа учета эвакуации материальных ценностей.

6. Группа организации размещения эвакуируемого населения.

7. Группа дорожного и транспортного обеспечения.

Организация работы ЭК области

Председатель ЭК области несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций мирного и военного времени.

Распределение и утверждение обязанностей между членами ЭК области производится председателем ЭК области.

Работа ЭК области осуществляется в соответствии с годовыми планами работы.

Заседания ЭК области проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и оформляются протоколом.

Осуществление контроля за планированием эвакуации в органах местного самоуправления и организациях осуществляется в ходе проверок и учений по вопросам гражданской обороны, проводимых Главным управлением МЧС России по Ярославской области, совместно с ЭК области.

Контроль проведения эвакуации проводится по предоставлению заполненных форм донесений по гражданской обороне в установленные сроки с последующим докладом Губернатору области и в вышестоящую эвакуационную комиссию. Сбор информации по выполнению эвакуационных мероприятий производится через эвакуационные комиссии органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области.

Для непосредственного контроля эвакуации могут привлекаться специальные или оперативные группы Главного управления МЧС России по Ярославской области, располагающиеся по адресу: город Ярославль, Красная площадь, дом 8.

Сбор ЭК области при объявлении эвакуации происходит в здании Администрации области в кабинете председателя эвакуационной комиссии. В режиме повседневной деятельности - по решению председателя эвакуационной комиссии.

Защитные сооружения

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

Светомаскировка

Световую маскировку следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Световую маскировку населенных пунктов и объектов народного хозяйства следует осуществлять электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами. Выбор способа или сочетания способов световой маскировки должен производиться в каждом конкретном случае на основе технико-экономического сравнения разрабатываемых вариантов и согласовываться с местными органами гражданской обороны.

Реконструкцию систем электроосвещения и электроснабжения населенных пунктов и объектов, обусловленную мероприятиями световой маскировки, необходимо предусматривать с минимальными затратами. При этом проектирование реконструкции электрических сетей необходимо выполнять комплексно для всего населенного пункта или объекта, разделяя электрические сети на питающие потребителей, продолжающих работу и прекращающих ее в режиме полного затемнения, путем оптимальной группировки зданий и сооружений. При этом следует предусматривать максимальное использование существующих электрических сетей.

В режиме частичного затемнения освещенность мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий рекомендуется снижать до уровней, предусмотренных СНиП В II-1-81, путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Управление наружным освещением территорий предприятий необходимо проектировать централизованным.

Инженерное оборудование

Согласно СНиП 2.01.51-90, объем и содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны определяются в зависимости от групп городов и категорий объектов народного хозяйства по гражданской обороне с учетом зонирования территории по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных поражающих факторов, а также от характера и масштабов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий. В Константиновском сельском поселении нет категорированных городов и объектов, в связи с этим проектирование инженерных систем (системы водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и связи) возможно без учета требований, изложенных в СНиПе 2.01.51-90.

V.11.3. Защита населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

25 марта 2003 года Государственной Думой Ярославской области был принят закон «О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. 13.06.2007)

Целями настоящего Закона является нормативно - правовое обеспечение:

а) организации работы по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций;

б) проведения мероприятий по ограничению масштабов чрезвычайных ситуаций, снижению возможных людских потерь и материального ущерба;

в) организации работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

г) организации мер первоочередного жизнеобеспечения людей, пострадавших в результате возникновения чрезвычайных ситуаций;

д) создания и деятельности аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательных формирований Ярославской области;

е) статуса спасателей аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования Ярославской области.

Меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Оповещение о чрезвычайной ситуации

Руководитель организации либо соответствующей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обязаны немедленно уведомить органы управления территориальной системы о возникшей на объекте или подведомственной территории чрезвычайной ситуации. Органы управления территориальной подсистемы, в распоряжение которых поступила информация о возникновении чрезвычайной ситуации, оповещают о чрезвычайной ситуации в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством.

Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Для осуществления на территории Ярославской области наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются силы и средства территориальной подсистемы, включающие в себя системы связи, оповещения и информирования, аварийно - спасательные службы, профессиональные, нештатные и общественные аварийно - спасательные формирования, создаваемые органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями Ярославской области, которые находятся в едином оперативном подчинении Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ярославской области.

Аварийно-спасательная служба, аварийно-спасательные формирования Ярославской области создаются в форме государственных учреждений Ярославской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

Порядок подготовки, поддержания в готовности и использования указанных сил и средств определяется положением о территориальной подсистеме.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций

В целях обеспечения необходимых условий для успешного осуществления работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций органы государственной власти Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в пределах своей компетенции:

- проводят мобилизацию необходимых материально - технических ресурсов (фондов, сырья, материалов, транспортных средств, производственной продукции) организаций, независимо от их принадлежности и форм собственности, с последующей компенсацией нанесенного ущерба;

- изменяют режим работы организаций, независимо от их принадлежности и форм собственности, производят иные изменения производственной (хозяйственной и иной) деятельности, необходимые для достижения цели по ликвидации чрезвычайной ситуации;

- прекращают либо приостанавливают функционирование организаций любых форм собственности, на которых возникла чрезвычайная ситуация, или деятельность которых может усугубить возможные вредные последствия;

- объявляют карантин или особое положение с указанием необходимых ограничений;

- проводят временную эвакуацию населения из зон, подвергшихся опасному воздействию чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью населения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Непосредственное руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации, и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, определяемый в соответствии с действующим законодательством или планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, либо назначаемый решениями соответствующих органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, руководителей организаций, к компетенции которых отнесено решение данных вопросов.

Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

Первоначальные действия по локализации и ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации организуются согласно заранее разработанному плану. Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что имеющимися силами и средствами локализовать или ликвидировать ее невозможно, то руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации обращается за помощью к вышестоящей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В этом случае вышестоящая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности осуществляет координацию или руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации.

Организация и ведение аварийно - спасательных работ аварийно - спасательными службами и спасателями на объекте или территории города осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

# СВОДНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели проекта составляются в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной Постановлением Госстроя РФ № 150 от 29.10.02 и зарегистрированной Минюстом РФ 12.02.03 № 4207 (СниП 11-04-2003). Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его разработки и по этапам его реализации.

| № п.п. | ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА 2008 Г. | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 8353,2 га | 8353,2 га |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га | 293,23 га | 1264,67 га |
|  | из них: | -"- |  |  |
|  | 4 - 5 этажная застройка | -"- | 41,52 | 115,24 |
|  | малоэтажная застройка | -"- | 251,71 | 1149,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 251,71 | 1149,43 |
|  | общественно-деловых зон | -"- | 15,75 | 119,98 |
|  | производственных зон | -"- | 241,06 | 369,52 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 1529,89 | 1735,65 |
|  | рекреационных зон | -"- | 898,15 | 1095,06 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 3555,7 | 2233,47. |
|  | зон специального назначения (кладбища) | -"- | 20,56 | 20,56 |
|  | Зон специального назначения |  | 21,57 | 21,57 |
|  | земли запаса | -"- | 114,4 | - |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | -"- |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 2297,71 | 2297,71 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 56,98 | 178,14 |
|  | прочие территории общего пользования | -"- | - | - |
| 1.3. | Из общей площади земель сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | 125,48 | 125,48 |
| 1.4. | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения | -"- | 1173,96 | 2356,66 |
| 1.5. | Из общего количества земель сельского поселения: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | -"- | 1266,6 | 1266,6 |
|  | земли субъекта Российской Федерации | -"- | - | - |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | 1202,76 | 1202,76 |
|  | земли частной собственности | -"- | 5462,46 | 5462,46 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 9 429 | 9 281 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | прирост | -"- | Х |  |
|  | убыль | -"- | Х | 1122 |
| 2.3. | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | прирост | -"- | Х | 982 |
|  | убыль | -"- | Х |  |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | тыс. чел. |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 1213 | 1113 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 5706 | 5698 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 2510 | 2470 |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. |  |  |
|  | Из них в материальной сфере | тыс. чел. |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | промышленность | -"- |  |  |
|  | В муниципальных учреждениях | -"- |  |  |
|  | сельское хозяйство | -"- |  |  |
|  | В личных подсобных хозяйствах | -"- |  |  |
|  | Работают за пределами муниципального образования | -"- | … | 1710 |
| 2.6. | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 3626 | 3712 |
|  | В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | -"- |  |  |
| 2.7. | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 219,6 | 285,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир |  |  |
|  | частной собственности | -"- |  |  |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | 4 - 5 этажных домах | -"- | 180,1 | 229,2 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 39,5 | 56,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- |  |  |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70% | -"- | 5,3 | 0 |
|  | В том числе государственный и муниципальный фонд | -"- |  |  |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | Х | 16,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | -"- | Х Х | … |
|  | частной собственности | -"- | Х |  |
| 3.5. | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир | Х | 16,2 |
|  | реконструкции | -"- | Х |  |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | -"- | Х |  |
| 3.6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 203,4 | 203,4 |
| 3.7. | Новое жилищное строительство - всего | -"- | Х | 82,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир | … | … |
|  | за счет средств населения | -"- | Х | 82,3 (+280,5 коттеджное) |
| 3.8. | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- |  | 82,3 (+280,5 коттеджное) |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | Х | 280,5 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | Х | 59,9 |
|  | 4 - 5 этажное | -"- | Х | 22,4 |
| 3.9. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | -"- | Х | 280,5 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | -"- | Х | 82,3 |
| 3.10. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | канализацией | -"- |  |  |
|  | электроплитами | -"- |  |  |
|  | газовыми плитами | -"- |  |  |
|  | теплом | -"- |  |  |
|  | горячей водой | -"- |  |  |
| 3.11. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23,3 | 30,8 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 428/0,046 | 450/0,049 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 859/0,093 | 1200/0,130 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 24/0,003 | 50//0,05 |
| 4.4. | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 75/0,008 | 125//0,014 |
| 4.5. | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 300/0,033 | 330/0,36 |
| 4.6. | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствующие единицы | 3122/0,339 | 4500/0,488 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | -"- | 985/0,107 | 985/0,107 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | -"- | 540/0,059 | 700/0,076 |
| 4.9. | Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | -"- | 0 | 1 |
| 4.10. | Учреждения социального обеспечения - всего/1000 чел. | -"- | 0 | 1 |
| 4.11. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | -"- | 2 | 3 |
| 4.12. | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | -"- |  |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 20,8 км |  |
|  | автобус | км |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог – всего: | км | 45,37 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | магистральных дорог скоростного движения | -"- | 12,47 | 12,47 |
|  | автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием |  | 11,9 | 33,95 |
|  | улицы в границах населенных пунктов (площадь) | кв.км | 0,57 |  |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | -"- | 234,64 | 319,14 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 24,41 | 45,98 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 12,47 | - |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: | км | 31,97 | 31,97 |
|  | в пределах застроенных территорий | км2 | 0,3 | 0,3 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 48 | 48 |
| 5.8 | Аэропорты | единиц | - | - |
|  | В том числе: |  | - | - |
|  | международного значения | -"- | - | - |
|  | федерального значения | -"- | - | - |
|  | местного значения | -"- | - | - |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 300 | 500 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего: | тыс. м3/сут | 38,35 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут |  |  |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. |  |  |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 9,36 | 11,06 |
| 6.2 | Канализация |  | - | - |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 30,14 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- |  |  |
|  | производственные сточные воды | -"- |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 41000 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 37,72 | 65,91 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гк/год | 65306 |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -"- |  |  |
|  | районные котельные | -"- | 1 | 1 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гк/час | 36 |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 3,75 | 11,77 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | -"- |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 32,58 | 44,57 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | площадь | га | 116,53 | 116,53 |
|  | протяженность защитных сооружений | км |  |  |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 |  |  |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год |  |  |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | -"- | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | -"- | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га |  | 18,31 |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | 1,5 |  |
|  | В том числе стихийных | -"- |  |  |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 20,57 | 20,57 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |  |  |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 1,5 |  |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами, в количествах свыше предельно допустимых уровней) | га | 296,21 |  |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | -"- | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | 31 | 31 |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | -"- | 1324 | 2950,9 |
| 8.8 | Защита почв и недр | тыс. чел | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб |  | 9368,4 |

# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ 
(ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ)

В целях устойчивого развития поселений законодательство Российской Федерации и Ярославской области устанавливает ограничения на использование земельных участков, находящихся в государственной (федеральной и республиканской) или муниципальной собственности и необходимых для обеспечения нужд населения и перспективного развития соответствующего поселения. Генеральный план населенного пункта позволяет выявить территории, которые не участвуют в обороте или участвуют с определенными ограничениями. В рамках Генерального плана разработана «Схема генерального плана», в которой отражены территории, предназначенные для расположения соответствующей социальной инфраструктуры сельского поселения, следовательно, к некоторым из них придется применять процедуру изъятия из собственности под муниципальные нужды. Предложенная схема позволит оперативно принимать управленческие решения при сделках с землей и недвижимостью и определении необходимых финансовых затрат на строительство.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации выделены следующие виды собственности: федеральная, собственность Ярославской области, муниципальная собственность и частная.

На основании ст.19 п.3 и ст.28 п.4 Земельного кодекса РФ, а также ст.28 п.8 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» не допускается передача в собственность граждан и юридических лиц резервных территорий для муниципальных нужд.

1. Территории, предусмотренные генеральным планом для использования в государственных или муниципальных интересах, в том числе:

- территории для жилищной инфраструктуры;

- территории общего пользования;

- территории социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- территории объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры (к ним относятся также полосы отводов: магистральных водоводов, железнодорожных и автомобильных дорого общего пользования).

2. Зарезервированные территории для государственных или муниципальных нужд, в том числе территории социально-культурного и коммунально-бытового назначения, за расчетный срок.

В итоге наложения ограничений на территории Константиновского сельского поселения обозначились участки, которые могут предоставляться в частную собственность и быть объектами сделок.

Таблица 15.

Основные технико-экономические показатели

генерального плана  Константиновского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего, чел. | чел. | 9 429 | 9 289 | 9 281 |
| в том числе проживающих: |
| в секционной застройке | чел. | 7762 | 7589 | 7479 |
| в усадебной застройке | чел. | 1667 | 1700 | 1802 |
| Обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. | 23,3 | 26,8 | 30,8 |
| Прирост населения, всего | чел. | Х | -140 | -148 |
| в секционной застройке | чел. | Х | -173 | -283 |
| в усадебной застройке | чел. | Х | 33 | 135 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс.кв.м. | 219,6 | 248,9 | 285,8 |
| в секционной застройке | тыс.кв.м. | 180,1 | 202,5 | 229,2 |
| в усадебной застройке | тыс.кв.м. | 39,5 | 46,4 | 56,6 |
| Нормативная плотность населения по СНиП |
| в усадебной застройке 15 чел/га | чел./га | 11,6 | 10,1 | 8,8 |
| в секционной застройке, 130 чел/га | чел./га | 100,5 | 87,3 | 76,0 |
| Нормативная площадь селитебной зоны Константиновского сельского поселения, всего | га | 221,0 | 255,6 | 303,9 |
| в том числе: |  |
| усадебной застройки | га | 143,8 | 168,7 | 205,5 |
| секционной застройки | га | 77,3 | 86,9 | 98,4 |
| Существующая площадь селитебной зоны Константиновского сельского поселения, всего | га | 379,3 | 379,3 | 379,3 |
| в том числе: |  |
| усадебной застройки | га | 342,8 | 342,8 | 342,8 |
| секционной застройки | га | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Потребуется дополнительно площади селитебной территории | га | -158,3 | -123,8 | -75,4 |
| в том числе: |  |
| в усадебной застройке | га | -199,0 | -174,1 | -137,3 |
| в секционной застройке | га | 40,7 | 50,3 | 61,9 |
| Площадь населенных пунктов, всего | га | 517,4 | 1502,8 | 1502,8 |
| Всего требуется территории под складскую зону по СНиП 2.07.01-89 | га | 9,9 | 9,8 | 9,7 |
| в т.ч. продовольственных товаров (310 кв.м. на 1 тыс. чел.) | га | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| непродовольственных товаров (740 кв.м.на 1 тыс.чел.) | га | 7,0 | 6,9 | 6,9 |
| Площадь застройки (предлагаемый вариант) | га | 379,3 | 390,0 | 390,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| усадебной застройки | га | 342,8 | 353,4 | 353,4 |
| секционной застройки | га | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Снос по ветхости | тыс.кв.м. | Х | 13,5 | 16,2 |
| Стоимость вводимого жилья вместо сносимого в ценах 2009 года (30,1 т.р./кв.м) | млн.руб. | Х | 405,4 | 486,6 |
| Среднегодовой ввод жилья | тыс.кв.м. | Х | 6,1 | 4,8 |
| Ввод нового жилья | тыс.кв.м. | Х | 29,3 | 66,2 |
| Стоимость вновь вводимого жилья в ценах 2009 года | млн.руб. | Х | 880,5 | 1991,4 |
| Всего вводимого жилья | тыс.кв.м. | Х | 42,7 | 82,3 |
| Итого стоимость вводимого жилья в ценах 2009 года с учетом компенсации по сносу ветхого жилья | млн.руб | Х | 1285,9 | 2478,0 |

Таблица 16.

Основные технико-экономические показатели генерального плана  п.г.т. Константиновский

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего, чел. | чел. | 5 840 | 5 612 | 5 419 |
| в том числе проживающих: |
| в секционной застройке | чел. | 4925 | 4732 | 4569 |
| в усадебной застройке | чел. | 915 | 879 | 849 |
| Обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. | 25,0 | 28,5 | 32,5 |
| Прирост населения, всего | чел. | Х | -229 | -421 |
| в секционной застройке | чел. | Х | -193 | -355 |
| в усадебной застройке | чел. | Х | -36 | -66 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс.кв.м. | 145,7 | 159,7 | 175,9 |
| в секционной застройке | тыс.кв.м. | 122,9 | 134,7 | 148,3 |
| в усадебной застройке | тыс.кв.м. | 22,8 | 25,0 | 27,6 |
| Нормативная плотность населения по СНиП |
| в усадебной застройке 15 чел/га | чел./га | 10,8 | 9,5 | 8,3 |
| в секционной застройке, 170 чел/га | чел./га | 122,6 | 107,5 | 94,3 |
| Нормативная площадь селитебной зоны п. Константиновский, всего | га | 124,7 | 136,7 | 150,5 |
| в том числе: |  |
| усадебной застройки | га | 84,6 | 92,7 | 102,1 |
| секционной застройки | га | 40,2 | 44,0 | 48,5 |
| Существующая площадь селитебной зоны п. Константиновский, всего | га | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| в том числе: |  |
| усадебной застройки | га | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| секционной застройки | га | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Потребуется дополнительно площади селитебной территории | га | 25,3 | 37,2 | 51,1 |
| в том числе: |  |
| в усадебной застройке | га | 14,8 | 22,9 | 32,3 |
| в секционной застройке | га | 10,5 | 14,3 | 18,8 |
| Площадь населенного пункта, всего | га | 652,9 | 663,4 | 663,4 |
| Всего требуется территории под складскую зону по СНиП 2.07.01-89 | га | 6,1 | 5,9 | 5,7 |
| в т.ч. продовольственных товаров (310 кв.м. на 1 тыс. чел.) | га | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| непродовольственных товаров (740 кв.м.на 1 тыс.чел.) | га | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
| Площадь застройки (предлагаемый вариант) | га | 99,4 | 106,6 | 106,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| усадебной застройки | га | 69,7 | 76,9 | 76,9 |
| секционной застройки | га | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Среднегодовой ввод нового жилья | тыс.кв.м. |  | 3,8 | 2,6 |
| Ввод нового жилья | тыс.кв.м. | Х | 13,9 | 30,1 |
| Стоимость вновь вводимого жилья в ценах 2009 года (30,1 т.р./кв.м) | млн.руб. | Х | 419,5 | 906,6 |
| Снос по ветхости | тыс.кв.м. | Х | 12,9 | 14,8 |
| Стоимость вводимого жилья вместо сносимо- го в ценах 2009 года | млн.руб. | Х | 387,1 | 446,0 |
| Всего вводимого жилья | тыс.кв.м. | Х | 26,8 | 44,9 |
| Итого стоимость вводимого жилья в ценах 2009 года с учетом компенсации по сносу ветхого жилья | млн.руб. | Х | 806,6 | 1352,6 |

Таблица 17.

Основные технико-экономические показатели генерального плана п.Фоминское

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего, чел. | чел. | 2 272 | 2 234 | 2 197 |
| в том числе проживающих: |
| в секционной застройке | чел. | 2084 | 2049 | 2015 |
| в усадебной застройке | чел. | 188 | 185 | 182 |
| Обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. | 19,3 | 22,8 | 26,8 |
| Прирост населения, всего | чел. | Х | -38 | -75 |
| в секционной застройке | чел. | Х | -35 | -69 |
| в усадебной застройке | чел. | Х | -3 | -6 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс.кв.м. | 43,9 | 51,0 | 58,9 |
| в секционной застройке | тыс.кв.м. | 40,3 | 46,8 | 54,1 |
| в усадебной застройке | тыс.кв.м. | 3,63 | 4,2 | 4,9 |
| Нормативная плотность населения по СНиП |
| в усадебной застройке 18 чел/га | чел./га | 16,8 | 14,2 | 12,1 |
| в секционной застройке, 130 чел/га | чел./га | 121,1 | 102,5 | 87,2 |
| Нормативная площадь селитебной зоны п.Фоминское, всего | га | 28,4 | 33,0 | 38,1 |
| в том числе: |  |
| усадебной застройки | га | 11,2 | 13,0 | 15,0 |
| секционной застройки | га | 17,2 | 20,0 | 23,1 |
| Существующая площадь селитебной зоны п.Фоминское, всего, | га | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| в том числе: |  |
| усадебной застройки | га | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| секционной застройки | га | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Потребуется дополни-тельно площади сели-тебной территории | га | 13,1 | 17,7 | 22,8 |
| в том числе: |  |
| в усадебной застройке | га | 2,7 | 4,5 | 6,6 |
| в секционной застройке | га | 10,4 | 13,1 | 16,3 |
| Площадь п. Фоминское, всего | га | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Всего требуется террито рии под складскую зону по СНиП 2.07.01-89 | га | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| в т.ч. продовольственных товаров (310 кв.м. на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| непродовольственных товаров (740 кв.м.на 1 тыс.чел.) | га | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| Площадь застройки (предлагаемый вариант) | га | 15,3 | 26,3 | 26,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| усадебной застройки | га | 8,5 | 14,5 | 14,5 |
| секционной застройки | га | 6,8 | 11,8 | 11,8 |
| Среднегодовой ввод нового жилья | тыс.кв.м. |  | 1,1 | 0,9 |
| Ввод нового жилья | тыс.кв.м. | Х | 7,1 | 15,0 |
| Стоимость вводимого жилья в ценах 2009 года (30,1 т.р./кв.м) | млн.руб. | Х | 213,2 | 452,1 |
| Снос по ветхости | тыс.кв.м. | Х | 0,5 | 0,6 |
| Стоимость вводимого жилья вместо сносимо- го в ценах 2009 года | млн.руб. | Х | 15,0 | 18,5 |
| Всего вводимого жилья | тыс.кв.м. | Х | 7,6 | 15,6 |
| Итого стоимость вводимого жилья в ценах 2009 года с учетом компенсации сноса ветхого жилья | млн.руб. | Х | 228,2 | 470,6 |

Таблица 18.

Основные технико-экономические показатели генерального плана  д.Микляиха

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего, чел. | чел. | 1035 | 1110 | 1229 |
| в том числе проживающих: |
| в секционной застройке | чел. | 753 | 808 | 894 |
| в усадебной застройке | чел. | 282 | 303 | 335 |
| Обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. | 22,5 | 26,0 | 30,0 |
| Прирост населения, всего | чел. | Х | 75 | 194 |
| в секционной застройке | чел. | Х | 55 | 141 |
| в усадебной застройке | чел. | Х | 21 | 53 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс.кв.м. | 23,2 | 28,8 | 36,8 |
| в секционной застройке | тыс.кв.м. | 16,9 | 21,0 | 26,8 |
| в усадебной застройке | тыс.кв.м. | 6,3 | 7,9 | 10,0 |
| Нормативная плотность населения по СНиП |
| в усадебной застройке 13 чел/га | чел./га | 10,4 | 9,0 | 7,8 |
| в секционной застройке, 130 чел/га | чел./га | 104,2 | 90,2 | 78,1 |
| Нормативная площадь селитебной зоны с.Микляиха, всего | га | 34,3 | 42,5 | 54,3 |
| в том числе: |  |
| усадебной застройки | га | 27,1 | 33,6 | 42,9 |
| секционной застройки | га | 7,2 | 9,0 | 11,4 |
| Существующая площадь селитебной зоны д.Микляиха, всего, | га | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| в том числе: |  |
| усадебной застройки | га | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| секционной застройки | га | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Потребуется дополни-тельно площади сели-тебной территории | га | -3,3 | 4,9 | 16,7 |
| в том числе: |  |
| в усадебной застройке | га | 1,1 | 7,6 | 16,9 |
| в секционной застройке | га | -4,4 | -2,7 | -0,2 |
| Площадь д Микляиха, всего | га | 78,1 | 175,6 | 175,6 |
| Всего требуется территории под складскую зону по СНиП 2.07.01-89 | га | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| в т.ч. продовольственных товаров (310 кв.м. на 1 тыс. чел.) | га | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| непродовольственных товаров (740 кв.м.на 1 тыс.чел.) | га | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Площадь застройки (предлагаемый вариант) | га | 37,6 | 135,1 | 135,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| усадебной застройки | га | 25,9 | 115,4 | 115,4 |
| секционной застройки | га | 11,7 | 19,7 | 19,7 |
| Среднегодовой ввод нового жилья | тыс.кв.м. |  | 1,3 | 2,1 |
| Ввод нового жилья | тыс.кв.м. | Х | 5,6 | 13,6 |
| Стоимость вводимого жилья в ценах 2009 года (30,1 т.р./кв.м) | млн.руб | Х | 167,8 | 408,3 |
| Снос по ветхости | тыс.кв.м. | Х | 0,1 | 0,7 |
| Стоимость вводимого жилья вместо сносимо- го в ценах 2009 года | млн.руб. |  | 3,4 | 22,1 |
| Всего вводимого жилья | тыс.кв.м. |  | 5,7 | 14,3 |
| Итого стоимость вводимого жилья в ценах 2009 года с учетом компенсации сноса ветхого жилья | млн.руб. | Х | 171,2 | 430,4 |

Программа первоочередных градостроительных мероприятий

Одним из направлений градостроительного развития населенного пункта является совершенствование социально-территориальной организации поселения, которая включает в себя насыщение местами приложения труда в различных сферах деятельности, предприятиями сферы обслуживания, стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере производства и услуг, развитие условий для семейного отдыха, оздоровления, молодежного досуга. Муниципалитетом в программе социально-экономического развития предусмотрен ряд мероприятий по дальнейшему развитию экономики, социальной сферы, охране окружающей среды.

Решению указанных задач призваны способствовать и основные мероприятия генерального плана развития Константиновского сельского поселения по размещению производственных предприятий, жилых кварталов, деловых учреждений, объектов образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, культуры и спорта с соблюдением всех норм гражданского, градостроительного и природоохранного законодательства и с учетом требований  отраслевых норм и правил.

Для успешной реализации запланированных мероприятий генерального плана уполномоченным органам власти и управления Константиновского сельского поселения рекомендуется подготовить и принять План реализации положений генерального плана.

В ходе определения стоимости строительства подсчитаны объемы финансовых средств, обеспечение которыми входит в задачи муниципальных органов управления (см. табл. ниже) муниципального района и сельского поселения.

Таблица 19.

Оценка стоимости нового жилищного строительства в Константиновском с.п. на первую очередь генерального плана, млн.руб.

| Вид застройки | Общая площадь (тыс. кв.м.) | Стоимость строительства в базовых ценах 2001г. | Стоимость строительства в текущих ценах 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Новое жилищное строительство для постоянного населения | 29,3 | 165,5 | 880,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| Усадебное | 6,9 | 38,8 | 206,3 |
| Секционное | 22,4 | 126,7 | 674,2 |
| Компенсационное жилищное строительство по сносу ветхого жилья | 13,5 | 76,2 | 405,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| Усадебное | 13,5 | 76,2 | 405,4 |
| Малоэтажное (коттеджное) строительства для не постоянного населения | 280,5 | 1587,0 | 8443,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| усадебное | 280,5 | 1587,0 | 8443,1 |
| Итого: | 309,8 | 1752,8 | 9324,9 |
| усадебное | 287,4 | 1626,1 | 8650,7 |
| секционное | 22,4 | 126,7 | 674,2 |

Таблица 20.

Стоимость строительства объектов соцкультбыта в Константиновском с.п. на 1 очередь реализации генерального плана, тыс. руб.

| Наименование объекта | Номер типового проекта | Количество, ед. | Ориентировочная стоимость строительства в базовых ценах 2001г., | Ориентировочная стоимость строительства в текущих ценах 2009г., |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад на 140 мест в п. Константиновский | 214-1-327пв85 | 1 | 3 518,27 | 18717,20 |
| Торговый центр с универмагом на 400 кв.м., продовольственным магазином на 150 кв.м., комплексным приемным пунктом на 5 рабочих места, кафе-столовой на 50 мест в п.Фоминское | 274-030-111-83, вариант 2 | 1 | 4 663,62 | 24810,46 |
| Всего: |  |  | 8181,89 | 43527,66 |

Таблица 21.

Стоимость зеленого строительства в с.п. Константиновский на 1 очередь реализации генерального плана, тыс. руб.

| Вид озеленения | Количество, га | Ориентировочная стоимость строительства в базовых ценах 2001г., тыс. руб. | Ориентировочная стоимость строительства в текущих ценах 2009г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Озеленение общего пользования | 2297,71 | 588 890,98 | 3 132 900 |
| Озеленение СЗЗ | 1990,9 | 695 505 197,4 | 3 700 087,7 |
| Озеленение магистральных улиц | 19,5 км, шириной 10 м | 6 812,2 | 36 240,8 |
| Всего | 6238,61 | 1 291 208,4 | 6 869 228,5 |

Таким образом, общий объем затрат на осуществление первоочередных мероприятий генерального плана Константиновского сельского поселения составит в ценах 2001 года 3052,2 млн. рублей, а в текущих ценах на 1 января 2009 года соответственно 16236,7 млн. рублей.

Таблица 22.

Стоимость первоочередных затрат на реализацию мероприятий генерального плана Константиновское с.п., всего, млн.руб.

| Вид строительства | Стоимость строительства в базовых ценах 2001г., млн. руб. | Стоимость строительства в текущих ценах 2009г. |
| --- | --- | --- |
| Жилищное строительство | 1 752,8 | 9 324,9 |
| Строительство объектов соцкультбыта | 8,2 | 43,5 |
| Озеленение | 1 291,2 | 6 869,2 |
| Всего | 3 052,2 | 16 236,7 |

# Footnotes

Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина Sistainable Development – «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовлетворять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды».