Техническое Задание

на разработку проектно-сметной документации по комплексному благоустройству исторической центральной части Романовской стороны г. Тутаева Ярославской области

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для проектирования | Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 28.02.19 № 130-п «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020, 2022 гг.» |
| 2 | Наименование объекта проектирования | Комплексное благоустройство исторической центральной части Романовской стороны г. Тутаева Ярославской области |
| 3 | Местонахождение объекта | Ярославская область, г. Тутаев, левый берег ул. Волжская Набережная от пересечения с ул. 1-я Овражная до пересечения с ул. 2-я Овражная, ул. Казанская от р. Волга до ул. Ушакова, площадь Ленина, Городской парк |
| 4 | Заказчик | МКУ «Центр контрактных отношений» |
| 5 | Источник финансирования | Федеральный бюджет Дотация победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 6 | Срок выполнения работ | Не позднее 15.08.2019 г. Срок включает разработку ПСД, подготовку альбома 3D- визуализаций проектных решений по благоустройству территории (не менее 3 изображений по каждой зоне проектирования) Не позднее 01.10.2019 г. Срок включает получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения сметной стоимости строительства на основании Постановления Правительства РФ №427 от 18.05.2009. в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» |
| 7 | Необходимость выполнения изысканий, обследований | В рамках предварительных исследований выполнить археологические полевые работы. Выполнить комплекс инженерных изысканий в объеме, необходимом для проектирования объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства", в том числе: 1. Инженерно-геодезические изыскания согласно СП 11-104-97. 1. Инженерно-геологические изыскания согласно СП 11-105-97. 2. Инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 11-102-97. 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания согласно СП 11-103-97. Ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий несет Подрядчик. |
| 8 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Мастер-план развития территории |
| 9 | Основные технико-экономические показатели объекта проектирования | Ориентировочная площадь территории проектирования – 11 га. Основные технико-экономические показатели Подрядчик уточняет в ходе разработки и согласования проектной документации. |
| 10 | Назначение объекта | Городская территория, выполняющая функции центра туристической, общественной и культурной деятельности левобережной части города Тутаева с круглогодичным использованием. |
| 11 | Состав работ | Разработка проектно-сметной документации в соответствии с материалами, предоставляемыми Заказчиком, правовыми основаниями проектирования, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», действующими техническими регламентами, нормативной документацией. Подготовка альбома 3D- визуализаций проектных решений по благоустройству территории (не менее 3 изображений по каждой зоне проектирования). Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности сметной стоимости строительства на основании Постановления Правительства РФ №427 от 18.05.2009. в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». Разработка рабочей документации в соответствии с действующими техническими регламентами, нормативной документацией. Рабочая документация выполняется в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в проектной документации технических решений объекта, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Дополнительно в составе рабочей документации разработать ведомость объемов работ. Состав рабочей документации: - основные комплекты рабочих чертежей, предназначенные для производства строительных и монтажных работ; - прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта; - сметная документация. |
| 12 | Основные требования к проектным решениям | 1. Разработка проектных решений в соответствии с градостроительными требованиями, требованиями к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения (элементы благоустройства, стилистически соответствующие традиционно применяемым в XIX – нач. XX вв.), геоморфологическими, топографическими, гидрогеологическими особенностями территории. 2. Предусмотреть проектом следующий перечень мероприятий: а) в зоне планируемой стоянки дебаркадера: - установка дебаркадера на р. Волга в створе ул. Панина; - устройство лестницы из металлоконструкций с покрытием площадок древесным композитом, металлическими перилами с поручнем из древесного композита, освещением, размещением смотровых площадок; - устройство уличной интерактивной туристской навигации (стенды); б) в зоне благоустройства ул. Волжская Набережная: - устройство смотровых площадок с ограждением в) в зоне Городского парка: - устройство детской игровой площадки г) в зоне площади Ленина: - восстановление и устройство булыжной мостовой д) в зоне благоустройства ул. Казанской: - восстановление булыжной мостовой (на Казанском взвозе); - устройство деревянных лестниц по склону от мостовой к Кустодиевскому бульвару и Казанской церкви; - обустройство спуска к пляжу с размещением купальни Также предусмотреть проектом: - размещение нестационарных торговых объектов; - размещение информационных конструкций, указателей и знаков туристской навигации; - размещение площадок для отдыха с МАФами; - размещение площадок для мусоросборников (контейнеров); - устройство и ремонт улично-дорожной сети с использованием твердых видов покрытия с привязкой к прилегающей территории; - обрезку и вырубку деревьев и кустарников; - устройство цветников; - устройство и восстановление газонов в границах производства работ; - рекультивацию грунтов (при необходимости); - установку малых архитектурных форм, отвечающих современным требованиям; - разработку проектных решений уличного декоративного освещения; - озеленение территории. 3. Предусмотреть возможность проездов, предназначенных для обслуживания конструкций объекта и его территории. 4. Выполнить в составе проектной документации: гидрогеологические работы и расчеты: расчеты устойчивости берегового склона и откосов проектируемых сооружений. При необходимости предусмотреть устройство берегоукрепления. |
| 13 | Основные требования к инженерному обеспечению | В составе проекта организации строительства предусмотреть разработку проектов на временное обеспечение строительных площадок энергоресурсами, водой и канализованием в соответствии с МДС 12-46.2008. «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». Выполнить разработку проектов выноса (переноса) инженерных сетей, попадающих в зону строительства (при необходимости). Предусмотреть проектом: - устройство наружного освещения с прокладкой кабельных линий в земле, - организацию водоотведения ливневых стоков; - водоснабжение для ухода за зелеными насаждениями Проектные решения согласовать с организациями, выдавшими технические условия и другими ответственными службами. |
| 14 | Градостроительные решения, планировочная организация земельного участка, благоустройство. | Предусмотреть эффективное функциональное использование участка территории проектирования. Генеральный план разработать с учетом: - существующей градостроительной ситуации; - характера функционального использования пограничных к территории проектирования участков; - характера функционального использования проектируемой территории; - сложившейся дорожно-тропиночной сети; - сохранение высотных отметок существующего рельефа с выполнением планировочных работ по его восстановлению и укреплению (при необходимости); - существующих отметок местных проездов; - организации единой пешеходной сети; Решения по благоустройству и вертикальной планировке разработать с учетом организации водоотвода с участка проектирования. Проектируемые планировочные отметки увязать с существующей застройкой. Схемой планировочной организации земельного участка предусмотреть эффективное использование участка с максимальной адаптацией проектных решений по благоустройству к высотным отметкам существующего рельефа. Разработать схему организации дорожно-транспортного движения на период реализации проектных решений по благоустройству и эксплуатации. Разработать дендрологический план, на основании которого составить ведомость зеленых насаждений, в приложении к ведомости при необходимости предусмотреть вырубку аварийных, больных деревьев и кустарников, согласовав ведомость с Заказчиком. |
| 15 | Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения», руководствуясь следующими нормативными документами: СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; ГОСТ Р 52131 – 2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов; ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования; СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения. |
| 16 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Согласовать необходимость разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций управлением ГО и ЧС. В случае необходимости разработать раздел в соответствии с действующими нормами и выданными техническими условиями. |
| 17 | Дополнительные требования к составу и согласованию проекта. | 1. Документацию разработать в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства, техническими, градостроительными регламентами, СП и ГОСТ в объеме необходимом для получения положительных заключений органов государственной экспертизы и проведения всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту вплоть до ввода его в эксплуатацию. 2. Проектная и рабочая документация должны быть выполнены в соответствии с мастер-планом развития территории. Все изменения должны быть согласованы с Заказчиком. 3. Проверка достоверности сметной стоимости строительства на основании Постановления Правительства РФ №427 от 18.05.2009. в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». Оплату проведения указанной экспертизы осуществляет Подрядчик. 4. Разработать документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на участке проектирования, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также получить заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации. 5. Разработать документацию, обосновывающую меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, получить заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации. Предоставить указанную документацию и заключение государственной историко-культурной экспертизы в Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Оплату проведения указанной экспертизы осуществляет Подрядчик. 6. В случае, если для разработки проектной документации на объект недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий. 7. Отдельными томами оформить: - Сборник Спецификаций оборудования, изделий и материалов; - Материалы согласований (лист согласований со всеми организациями); - Ведомость объемов работ. 8. Проектные решения по сетям и сооружениям инженерно-технического обеспечения согласовать с организациями, выдавшими технические условия, и иными заинтересованными службами. 9. Необходимость, количество, материалы, размещение, внешний вид элементов благоустройства и озеленения согласовать с Заказчиком. 10. Планировочные, технологические и строительные решения согласовать с Заказчиком до проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. 11. Согласовать проектные решения в Московско-Окском территориальном управлении Росрыболовства. 12. Защита проектной документации в Минстрое России. |
| 18 | Требования к выполнению сметной документации | Сметная документация должна быть выполнена в сметно-нормативной базе 2001г на основе территориальных единичных расценок и федеральных единичных расценок, включенных в состав федерального реестра сметных нормативов, с соблюдением положений "Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" МДС81-35.2004. Сводный сметный расчет в двух уровнях цен - базовых и текущих, состав сметной документации должен соответствовать пунктам 28, 29, 30, 31 раздела 11 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» Сметные расчеты, содержащиеся в документации, должны соответствовать физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ – приложение к постановлению Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1). Расчет сметной стоимости строительства выполнить базисно-индексном методом в 2-х уровнях цен: - в базовом 2001г. определяется в ТЕР-2001 Ярославской области; - в текущем уровне цен квартала на момент передачи документации заказчику. В раздел сводного сметного расчёта стоимости строительства включить следующие затраты: - на технологическое присоединение к инженерным сетям; - на осуществление авторского надзора; - непредвиденные затраты. Дальность транспортировки грунта для отсыпки земляных работ предусмотреть на расстоянии не более 5 км. В проектной документации показать необходимые для реализации проектных решений материальные ресурсы. Составить ведомость материальных ресурсов и технических параметров материалов. Источники получения строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе с применением прайс-листов заводов-изготовителей на материалы, не учтенные территориальной базой, согласовать с заказчиком и оформить ведомостью. Сметную документацию выполнить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством, согласованный с заказчиком. Сметы должны быть составлены с использованием программного комплекса «Wizard» или аналогичного программного комплекса с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов (в формате программы «WORD», «Wizard» или аналогичного программного комплекса) и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов (в формате программы «WORD», «Wizard» или аналогичного программного комплекса). Сводные ведомости должны быть составлены с выделением разделов локальных смет. Альбомы, включающие в себя коммерческие предложения и иную документацию подтверждающую стоимость оборудования и материалов, предоставлять на согласование Заказчику. При составлении альбомов согласованных цен на применяемые материалы и оборудование каждую позицию необходимо подтверждать не менее чем тремя коммерческими предложениями по стоимости сроком давности не более трех месяцев. Составить свод затрат по всему объекту, включающий все этапы строительства объекта (при наличии). |
| 19 | Особые условия проектирования и строительства | Учесть в проекте наличие на участке зон с особыми условиями использования территории: - граница территории исторического поселения федерального значения город Тутаев ЯО; - водоохранная зона; - прибрежная защитная полоса; - зона затопления паводками; - зона вероятного катастрофического затопления При разработке проекта предусмотреть мероприятия, предотвращающие подтопление территорий паводком. В составе проектной документации предоставить Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик участвует без дополнительной оплаты в совещаниях, обсуждениях и иных мероприятиях, позволяющих Заказчику осуществлять контроль за разработкой Подрядчиком проектной документации. По запросу Заказчика без дополнительной оплаты Подрядчик производит промежуточную отчетность. Подрядчик участвует без дополнительной оплаты при рассмотрении и защите проектно-сметной документации в органах государственной экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009г. № 427, представляет пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносит в проектно-сметную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию. Повторное проведение экспертиз, в случае неполноты представленной документации или её несоответствующего качества, оплачивает Подрядчик. |
| 20 | Нормативно-правовая база разработки документации | Разработку проекта осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами в области градостроительного проектирования Ярославской области и Тутаевского муниципального района: - Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. 190-ФЗ; - Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области, утвержденные постановлением правительства ЯО от 11.12.2015 № 1340-п; - Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района Ярославской области, утвержденные Решением Муниципального Совета Городского поселения Тутаев 21.12.2017 №224; - Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Тутаев Тутаевского района Ярославской области; - Приказ Министерства культуры РФ №16 от 14.01.2019 г. «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области»; - Проект охранных зон памятников истории и культуры г. Тутаева, утверждённый Решением Исполнительного Комитета Совета народных депутатов Ярославской области № 371 от 23.11.90г.; - СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр); - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ - иные нормативные документы. |
| 21 | Требования к оформлению проектной документации | 1. Проектно-сметную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. 2. Проектная документация выдается заказчику в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. на электронном носителе. 3. Электронная версия комплекта документации передается на USB-носителе. 4. В корневом каталоге USB-носителя должен находиться текстовый файл содержания. 5. Состав и содержание USB-носителя должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге USB-носителя файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 6. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 9х/XP/NT/2000 и бесплатными программами, позволяющими открыть файлы с расширением DXF, DWF, PDF, AutoCAD, ArchiCAD. Проектную документацию представить в электронном виде в исходных редактируемых форматах, согласованных с Заказчиком. |
| 22 | Стоимость работ по реализации проекта | 100 000, 00 тыс. руб. |